Załącznik nr 1b do siwz

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu, sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga łóżkowa | 1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
|  | Elektroniczna waga łóżkowa przeznaczona do ważenia pacjentów na łóżku | Tak |  |
|  | Obciążenie max. 500 kg | Tak |  |
|  | Dokładność odczytu 200g | Tak |  |
|  | Cztery moduły ważące połączone przewodami, umożliwiające ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół | Tak |  |
|  | Podnośnik do unoszenia kół łóżka( przystosowany do kół o średnicy od 100 do 200 mm) | Tak |  |
|  | Waga wyposażona w wózek transportowy pełniący funkcję stojaka wyświetlacza | Tak |  |
|  | Zasilanie 100 ÷ 240V AC, 50/60 Hz i akumulator | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach do 8 godzin | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD ( z podświetleniem) | Tak |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 5 lat od daty dostawy |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto: