Załącznik nr 1 do zapytania

Nr postępowania 267/2023/UB/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia: Sekwencjonowanie DNA i RNA |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |
| 1. | Sekwencjonowanie amplikonu 16S rRNA V3-V4 (metagenomika targetowana): ilość próbek DNA: 100, wysyłanych w 4 transzach. | - kontrola jakości i ilości otrzymanego materiału (DNA) - przygotowanie bibliotek V3-V4 - sekwencjonowanie na platformie MiSeq - długość odczytów 2 x 300 bp - output: 200k odczytów na próbkę |
| 2. | Metatranskryptomika: ilość próbek 48, wysyłanych w 2 transzach | - kontrola jakości i ilości otrzymanego materiału (RNA) - przygotowanie bibliotek wraz rybodeplecją (rRNA depletion for bacteria) -sekwencjonowanie na platformie NovaSeq6000 - długość odczytów 2 x 150 bp - output: 100M odczytów na próbkę - dane dostarczone na dysku |