MODYFIKACJA NR 1                Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 kpl.

do Zakładu Analizy I Bioanalizy Leków

(Laboratorium Metaboliki Farmaceutycznej) UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2022 lub 2023. |
|  | Cyfrowy cytometr przepływowy wyposażony w 2 lasery wzbudzające półprzewodnikowe: 488 nm (niebieski) 640 nm (czerwony) lub 488 nm (niebieski) 638 nm (czerwony). |
|  | Cytometr mierzy 4 fluorescencje (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: 3 FL z lasera niebieskiego. 1 FL z lasera czerwonego. |
|  | Układ optyczny skonstruowany w taki sposób, że detektory bezpośrednio przylegają z czterech stron do komory przepływowej oraz używają tylko filtrów pasmowych wybierających poszczególne fluorescencje i skracając do minimum drogę optyczną mierzonych sygnałów, co zapewnia stabilność systemu w czasie przenoszenia i brak konieczności ponownego strojenia optyki. |
|  | Cytometr pracuje w oparciu o system podciśnieniowy pobierania próbki, tzn. próbka jest zasysana przez cytometr z dowolnej probówki lub innego naczynia podłożonego pod igłę zasysającą, co pozwala na bezpośrednie dodawanie odczynników do komórek w trakcie ich zbierania. W tym celu probówka nie przylega szczelnie do portu pobierania, zostawiając miejsce na włożenie końcówki pipety do probówki w czasie jej zbierania. |
|  | Zdolność prezentacji danych z rozdzielczością min. 24 bity (7 dekad skali logarytmicznej). |
|  | Cytometr ma stałe napięcia na fotopowielaczach lub na fotodiodach, tzn. pomiar wykonywany jest bez wstępnej procedury ustawiania napięć na detektorach, ze stałymi, takimi samymi napięciami dla wszystkich pomiarów. |
|  | Czułość cytometru wynosi ≤80 MESF dla FITC i ≤55 MESF dla PE. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie min.: 10 µl/minutę do 100 µl/minutę. |
|  | Poza automatyczną możliwością regulacji średnicy strumienia z komórkami (przez cytometr), podczas zbierania próbek, można ręcznie regulować ten parametr w zakresie min.: 5-40 µm. |
|  | Cytometr posiada funkcję bezpośredniego pomiaru ilości bezwzględnych mierzonych komórek bez względu na pobraną objętość próbki (poczynając od min. 50 ul) i funkcję wyświetlania w czasie rzeczywistym pobraną objętość, ilość zebranych zdarzeń oraz stężenie komórek. |
|  | Szybkość analizy zbieranych komórek, wynosi min. 9 000 zdarzeń/s. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Maksymalna liczba zdarzeń na próbkę - 1 milion zdarzeń. |
|  | Liniowość fluorescencji: 2 ±0,05 % dla jąder erytrocytów kurczaka (CEN). |
|  | Precyzja fluorescencji: <3% CV dla CEN. |
|  | Cytometr automatycznie wykonuje: Procedury przygotowania aparatu do pracy, w tym jego wyłączenia - zakończenia cyklu badawczego. Kontrolę jakości w oparciu o jedną probówkę z kulkami kalibracyjnymi, jednocześnie obliczając kompensacje fluorescencji w poszczególnych kanałach. Można śledzić działanie cytometru w oparciu o wykresy L-J. |
|  | Cytometr wyposażony w sterowany przez cytometr i niewymagający dodatko-wego zasilania podajnik próbek z min. : 96 dołkowych płytek o dnie płaskim półokrągłym lub stożkowym. 96 głęboko-dołkowych płytek. 48 dołkowych płytek. Probówek 12x75 mm. Min. wymagana objętość próbki dla płytki 96 dołkowej nieprzekraczająca 50 µl. Podajnik zawiera funkcje mieszania oraz przemywania próbki: Do trzech cykli płukania na dołek. Do trzech cykli wstrząsania na dołek. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: pomiar jakościowy i ilościowy białek (cytokin, chemokin) wydzielanych przez komórki i stosowanie zestawów odczynników opartych o kulki typu Cytometric Bead Array. |
|  | Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania cyto-metrem oraz analizy cytometrycznej, o parametrach nie gorszych niż: Procesor Intel Core i7 10700 Entry 2,9 GHz lub równoważny o parametrach takich samych lub lepszych. Karta graficzna Intel UHD Graphics 630 Core lub równoważna o parametrach takich samych lub lepszych. Pamięć min.: 16GB (1x16GB) DDR4 3200 SODIMM NECC RAM. Dysk min.: Turbo Drive 1TB TLC SSD. Standardowa klawiatura bezprzewodowa. Mysz optyczna bezprzewodowa. LAN Port Flex IO. System operacyjny: Microsoft Windows 10 (lub równoważny) 64-bit Pro lub IoT. Monitor LCD z podświetleniem LED min. 24’’. |
|  | Cytometr nie wymaga ustawiania napięć na fotopowielaczach. |
|  | Maks. wymiary samego cytometru nie większe niż: 45x45x55 cm. |
|  | Ciężar samego cytometru bez podajnika nie większy niż 23,5 kilograma. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | W komplecie z cytometrem pełny pakiet odczynników startowych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia urządzenia. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie materiałów informacyjnych potwierdzających oferowane parametry w języku angielskim (bez konieczności dołączenia tłumaczeń na język polski), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne, które muszą potwierdzać parametry oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“ muszą bezwzglę-dnie być złożone w języku polskim. UWAGI: Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i  funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *)  …………………….…….…………………..

*) Wypełnia Wykonawca

podpis Wykonawcy

MODYFIKACJA NR 1             Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 4

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 kpl.

do Zakładu Analizy I Bioanalizy Leków

(Laboratorium Metaboliki Farmaceutycznej) UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cytometr posiada opcjonalną możliwość konfiguracji układu optycznego na jeden z dwóch dodatkowych podanych poniżej, poprzez wymianę filtrów optycznych oraz rekonfigurację ustawienia w programie sterującym cytometrem: - 2 FL z lasera niebieskiego i 2 FL z lasera czerwonego - 4 FL z lasera niebieskiego. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| 8. Czułość cytometru: ≤75 MESF dla FITC i ≤50 MESF dla PE. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| 12. Szybkość analizy zbieranych komórek ≥ 10 000 zdarzeń/s. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| Możliwość przenoszenia aparatu bez konieczności jego ponownej instalacji i bez udziału serwisu producenta. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 6 punktów. |  | 0/6 |  |
| 22. Ciężar samego cytometru bez podajnika: Ocena: od 15,5 kg do 23,5 kg - 0 punktów < 15,5 kilogramów - 2 punkty. |  | 0/2 |  |
| Płyn roboczy – filtrowana min. 0,2 µm dejonizowana woda. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 2 punkty. |  | 0/2 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

MODYFIKACJA NR 1               Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 4

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 kpl.

do Zakładu Analizy I Bioanalizy Leków

(Laboratorium Metaboliki Farmaceutycznej) UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia/systemu. |
|  | Okres rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji (nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji) jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny całego urządzenia /systemu, zakończony wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia /systemu. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia/systemu. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia/systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia/systemu lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia/systemu w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia/systemu. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. W przypadku konieczności fizycznej naprawy czy wymiany podzespołu na nowy w centrum serwisowym, naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 30 dni liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. Na ten czas Wykona-wca zapewnia urządzenie zastępcze oraz odbiór i dostarczenie aparatu do centrum serwisowego. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia/systemu, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia/systemu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. W przypadku konieczności fizycznej wymiany podzespołu na nowy w centrum serwisowym, naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówie-nia zakończy się w terminie maksimum do 30 dni liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. Na ten czas Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze oraz odbiór i dostarczenie aparatu do centrum serwisowego. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia/systemu ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia/systemu uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia/systemu nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

MODYFIKACJA NR 1                Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 4

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 kpl.

do Zakładu Analizy I Bioanalizy Leków

(Laboratorium Metaboliki Farmaceutycznej) UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Urządzenia/system zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia/system zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń /systemu było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Minimum 3 dniowy instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, dla liczby osób wskazanych przez Użytkownika oraz w terminach dostosowanych do potrzeb Użytkownika, z zakresu: Budowy cytometru Obsługi cytometru: procedury uruchamiania aparatu, płukanie urządzenia, automatyczne i ręczne optymalizowanie ustawień cytometru, codzienna kontrola poprawności pracy aparatu/metod, nauka pracy z programem sterującym cytometrem. Przygotowanie i zbieranie próbek, analiza danych, wykonanie ustawień dla eksperymentów Użytkownika. Konserwacji cytometru. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy osób: Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): Pełną instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu (w języku polskim lub angielskim) w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. Paszport techniczny/karta techniczna. Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |