Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/03/23

| MINIMALNE WYMAGANIA | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
|  | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |  |
| Liczba sztuk | Liczba sztuk - 250 |  |
| Obudowa | typu Tiny lub Mini PC (wymiary max 20 cm x 20 cm x 4 cm), |  |
| Procesor | Procesor czterordzeniowy, osiągający w testach: PassMark CPU Mark wynik min. 5647 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ - wynik w oferowanej konfiguracji należy załączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min 8 GB, rodzaj pamięci DDR4 |  |
| Dysk twardy | Min. 120GB SSD – fizycznie nowy |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. HD 1280 x 720 px, posiadająca złącza HDMI i DisplayPort |  |
| Audio/Video | Wbudowana karta dźwiękowa, zgodna z HD Audio |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi |  |
| Porty/Złącza | USB w standardzie 2.0 – min. 4 szt. HDMI DisplayPort RJ-45 (LAN) - 1 szt. Gniazdo anteny Wi-Fi Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny |  |
| System operacyjny | Windows 10 Professional 64 bit lub równoważny; System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: interfejsu użytkownika umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza. Możliwość podłączenia do domeny Active Directory. |  |
| Gwarancja | 12-miesięczna gwarancja, szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w rozdziale II SWZ |  |
| Pozostałe | komputer nowy lub używany - w pełni sprawny, noszący niewielkie ślady użytkowania zgodnie z klasą dla sprzętu używanego A- lub A, tj: niewielkie zarysowania na klapie, korpusie sprzętu, niewielkie otarcie na narożnikach – niemające wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia |  |
| Producent | TAK, podać |  |
| Model | TAK, podać |  |
| Rok produkcji | TAK, podać |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/