| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7a do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1: Serwer typu DELL PowerEdge R740 lub równoważny o parametrach nie mniejszych niż przedstawione poniżej.

Dane techniczne:

- Obudowa: PowerEdge R740, Chassis with up to 16 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration, Trusted Platform Module 2.0, PowerEdge 2U Standard Bezel

- Procesory: 2 x Intel® Xeon® Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

- Pamięć RAM: 12 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 8Gb BASE

- Dyski: 12 x 2TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD,

- Kontroler RAID: PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile, Riser Config 1, 4 x8 slots

- Zdalne zarządzanie: iDRAC9,Enterprise

- Karty sieciowe: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC, QLogic FastLinQ 41112 Dual Port 10Gb SFP+ Adapter, Full Height

- Napęd: DVD+/-RW,SATA,Int

- Szyny montażowe: ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm

- Zasilanie: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 2 x Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)

- System operacyjny: Brak

Inne warunki:

- Gwarancja: 36 miesięcy

- Termin dostawy: nie dłuższy niż 60 dni

- Konfiguracja pod potrzeby szpitala

Pakiet 2: Przełącznik sieciowy typu Extreme Networks 5420F lub równoważny o parametrach nie mniejszych niż przedstawione poniżej.

Dane techniczne:

- Interfejsy/porty:

- Całkowita liczba portów sieciowych: 48

- Modułowy: Tak

- Port stosu: tak

- Szczegóły portu/gniazda rozszerzeń: 48 x sieć Gigabit Ethernet

- Szczegóły portu / gniazda rozszerzeń: 2 x Stack

- Szczegóły portu/gniazda rozszerzeń: gniazdo rozszerzeń 4 x 10 Gigabit Ethernet

- Media i wydajność:

- Obsługiwany typ nośnika: FTP/UTP, Światłowód

- Technologia Ethernet: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

- Technologia sieciowa: 10/100/1000Base-T, 10GBase-X

- Rozszerzenia we/wy:

- Całkowita liczba gniazd rozszerzeń: 6

- Typ gniazda rozszerzeń: SFP+, SFP-DD

- Liczba gniazd SFP+: 4

Inne warunki:

- Gwarancja: 36 miesięcy

- Termin dostawy: nie dłuższy niż 60 dni

- Konfiguracja pod potrzeby szpitala

Pakiet 3: Dyski o danych technicznych o parametrach nie mniejszych niż określone poniżej

Dane techniczne:

| Ilość | 4 sztuki | 8 sztuk | 8 sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dysku | SSD | HDD | SSD |
| Model | typu Red SA500 | typu Red - WD40EFZX | typu CL 100 G3 |
| Format dysku | 2,5” | 3,5” | 2,5” |
| Pojemność dysku | 4 TB | 4 TB | 240 GB |
| Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III |
| Nominalny czas pracy | 2 000 000 godzin | 1 000 000 godzin | Brak danych |
| Prędkość obrotowa | - | 5400 obr/min | - |
| Szybkość zapisu | 530 MB/s | - | 400 MB/s |
| Szybkość odczytu | 560 MB/s | - | 520 MB/s |

Inne warunki:

- Gwarancja: 24 miesiące

- Termin dostawy: nie dłuższy niż 60 dni

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

…....................................................................

(podpis i pieczęć)