ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Znak sprawy: Z/80/PN/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ambulans typ furgon – 2 szt.

Pojazd niekompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:…………………………………………………….

Rok produkcji min. 2023r.:(podać) : ……………………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:………………………………………………………………………………………………

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:……………………………………..

Rok produkcji min. 2023r.: (podać) :…………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres producenta:……………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać TAK/NIE i dokonać opisu o ile jest wymagane |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | NADWOZIE | ------ |
| 1 | Pojazd niekompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | -------------------------------------------------- |
|  | DMC ≥ 3,80 t | TAK |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi, dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. Półka po stronie pasażera wyposażona w min. 1 szt. gniazdo USB i 1 szt. gniazdo 12V. | -------------------------------------------------- |
|  | Moduł GPS Teltonika FMC640 lub inny współpracujący z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z montażem , do którego podpięte są przewody informujące o działaniu zapłonu i informujące o włączonej sygnalizacji alarmowej (świetlnej i dźwiękowej).Moduł GPS ma być wyposażony i podłączony do zewnętrznych anten GSM i GPRS. |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki i regulowane oparcia z regulacją odcinka lędźwiowego oraz przesuw wzdłużny. W kabinie kierowcy zamontowana w uchwycie stacja dokująca ADK07F lub równoważna do tabletu Zebra L10 XSLATE z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji kokpitu i podłogi w kabinie kierowcy. Między fotelami zamontowana szafka do przechowywania dokumentów formatu A4 i mocowaniem do drukarki systemu SWD PRM. W kabinie kierowcy zamontowane kaski ochronne 3 szt. (załączyć do dostawy raport/sprawozdanie z badań dynamicznych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.8 i 5.4 lub równoważną dla uchwytu ze stacją dokującą i tabletem, kasków ochronnych i drukarki w kabinie kierowcy na oferowanej marce i modelu ambulansu) | -------------------------------------------------- |
|  | Załączyć do dostawy raport/sprawozdanie z badań dynamicznych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.8 i 5.4 lub równoważną dla uchwytu ze stacją dokującą i tabletem, kasków ochronnych i w kabinie kierowcy na oferowanej marce i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. PODAĆ! ……………………………… |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), | -------------------------------------------------- |
|  | Furgon-lakier w kolorze żółtym | -------------------------------------------------- |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | -------------------------------------------------- |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,80 m | -------------------------------------------------- |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,20m | -------------------------------------------------- |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,70m | -------------------------------------------------- |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach | -------------------------------------------------- |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą,z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi, | -------------------------------------------------- |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | -------------------------------------------------- |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | -------------------------------------------------- |
| 10 | Przegroda wypełniona materiałem izolacyjnym oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z otwieranym oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy oraz intercom zapewniający komunikację między przedziałami. | -------------------------------------------------- |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu,sterowany jednym pilotem, | -------------------------------------------------- |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane, bez szyby z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi, | -------------------------------------------------- |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera lub równowaznych, kamizelki unieruchamiającej typu KED lub równoważnej, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | -------------------------------------------------- |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne nadokienne dla kierowcy i pasażera. | -------------------------------------------------- |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | -------------------------------------------------- |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem automatycznym po otwarciu drzwi, | -------------------------------------------------- |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | -------------------------------------------------- |
| 18 | Światła boczne pozycyjne | -------------------------------------------------- |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, | -------------------------------------------------- |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego lub wyświetlacza zamontowanego w kabinie kierowcy. | -------------------------------------------------- |
|  | Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (5 cali) i zintegrowaną nawigacją (z bezpłatną aktualizacją map przez okres min. 2 lat). Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 21 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu(fabryczne objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego) | -------------------------------------------------- |
|  | Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej ok. 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 22 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego | -------------------------------------------------- |
| 23 | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | -------------------------------------------------- |
| 24 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | -------------------------------------------------- |
| 25 | Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia ………………………………… |
| 26 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. | -------------------------------------------------- |
| 27 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). | -------------------------------------------------- |
|  | -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), | -------------------------------------------------- |
|  | -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, | -------------------------------------------------- |
|  | -sterowanie układem klimatyzacji, | -------------------------------------------------- |
|  | -sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, | -------------------------------------------------- |
|  | -sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonowa, | -------------------------------------------------- |
|  | -sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, | -------------------------------------------------- |
|  | -funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy. | -------------------------------------------------- |
|  | -możliwość załaczania przetwornicy prądu 12/230V | -------------------------------------------------- |
|  | -możliwość załaczania intercomu – jeśli występuje | -------------------------------------------------- |
|  | -dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej | -------------------------------------------------- |
|  | -miernik zuzycia paliwa dla ogrzewania niezaleznego od pracy silnika | -------------------------------------------------- |
|  | -graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezaleznego od pracy silnika | -------------------------------------------------- |
| 28 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. | -------------------------------------------------- |
| 29 | Załączyć wraz z dostawą aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o: - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. | -------------------------------------------------- |
| II. | SILNIK |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, | -------------------------------------------------- |
| 2 | Silnik o pojemności min. 1900 cm³ | -------------------------------------------------- |
| 3 | Silnik o mocy min. 140 KW | -------------------------------------------------- |
| 4 | Moment obrotowy min. 440 Nm | -------------------------------------------------- |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI lub równoważna | -------------------------------------------------- |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej) | -------------------------------------------------- |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | -------------------------------------------------- |
| 3 | Napęd na oś tylną | -------------------------------------------------- |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, | -------------------------------------------------- |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | -------------------------------------------------- |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania | -------------------------------------------------- |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | -------------------------------------------------- |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, | -------------------------------------------------- |
| 6 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, | -------------------------------------------------- |
| 7 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny | -------------------------------------------------- |
| 8 | System aktywnego serwisowania pojazdu ,,Asyst” lub równoważny | -------------------------------------------------- |
| 9 | Asystent wspomagania ruszania pod górę, | -------------------------------------------------- |
| 10 | Kontrola ciśnienia w oponach, | -------------------------------------------------- |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia ………………………………………….. |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | -------------------------------------------------- |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach | -------------------------------------------------- |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | -------------------------------------------------- |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | -------------------------------------------------- |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. lub równoważną (podać markę i model) | podać markę i model ……………………………………………. |
| 4 | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW. | -------------------------------------------------- |
| 5 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 355 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | -------------------------------------------------- |
| 6 | Klimatyzacja dwuparownikowa i dwusprężarkowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. lub równoważną (podać markę i model) – przy dostawie dostarczyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 lub równoważną dla oferowanej marki i modelu ambulansu) | podać markę i model ………………………………………….. |
| 7 | Dodatkowy wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika. | -------------------------------------------------- |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | -------------------------------------------------- |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. | -------------------------------------------------- |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | -------------------------------------------------- |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m | -------------------------------------------------- |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | -------------------------------------------------- |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | -------------------------------------------------- |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | -------------------------------------------------- |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. | -------------------------------------------------- |
| 2 | Belka świetlna umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem | -------------------------------------------------- |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | -------------------------------------------------- |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | -------------------------------------------------- |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych. | -------------------------------------------------- |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | -------------------------------------------------- |
| 8 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118): 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; | -------------------------------------------------- |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 lub równoważną oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej | -------------------------------------------------- |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) | -------------------------------------------------- |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) | -------------------------------------------------- |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym | -------------------------------------------------- |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub równoważnej dla ambulansu typu C | -------------------------------------------------- |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do dostawy rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, min. trzy szuflady, w każdej system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. (Zamawiający dopuszcza mocowanie drukarki w przedziale medycznym, na specjalnej półce przy ścianie grodziowej pod warunkiem wykazania zgodności z PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3 lub równoważną) dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz, miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, jeden fotel dla personelu medycznego tyłem do kierunku jazdy, nie obrotowy przesuwny wzdłuż osi pojazdu na długość min. 20 cm mocowany do podłogi umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe, dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek. Fotel wyposażony w zintegrowany z oparciem fotelik do transportu dzieci o wadze od 10kg do 25 kg wyposażony w autonomiczne pasy zabezpieczające. Do dostawy załączyć raport/protokół z badań dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach z napędem silnikowym zgodnie z REG 44 lub równoważną, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału. medycznego | -------------------------------------------------- |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do dostawy rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą) min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. dwa fotele dla personelu medycznego, obrotowe w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiające jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówki, składane do pionu siedziska. butla tlenowa o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at. uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | -------------------------------------------------- |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do dostawy rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą) min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji . szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. | -------------------------------------------------- |
| 3 | System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej z dostępem tylko z przedziału medycznego system mocowania musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; - parametr dodatkowo punktowany. | podać miejsce mocowania dostęp tylko z przedziału medycznego jest to element cało pojazdowej homologacji – atest 10G – w przypadku dostępu tylko z przedziału medycznego podać, czy jest to element cało pojazdowej homologacji – atest 10G: TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. PODAĆ! …………………………………….. |
| 4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie | -------------------------------------------------- |
| 5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | -------------------------------------------------- |
| 6 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA lub równoważna (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | -------------------------------------------------- |
| 7 | Centralna instalacja próżniowa: z jednym gniazdem poboru, regulatorem siły ssania, słojem na wydzielinę 1l, przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do cewników. | -------------------------------------------------- |
| 8 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny, przechył sterowany elektrycznie o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model). | podać markę i model …………………………………………….. |
| 9 | System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - parametr dodatkowo punktowany | TAK/NIE TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt PODAĆ! ………………………………………… |
| 10 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | -------------------------------------------------- |
| 11 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | -------------------------------------------------- |
| 12 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu i w radiotelefon cyfrowo-analogowy gotowy do użycia (podłączone zasilanie 12 do 16V – z uziemionym minusem) pracujący w paśmie częstotliwości VHF (136-174 MHz) z regulowaną mocą wyjściową w.cz. 1W-25W o poniższych parametrach technicznych: a) złącze akcesoriów zgodne ze standardami USB, b) głośnik w panelu czołowym, c) czytelny dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny z ikonami, d) minimum 4 programowalne przyciski dla dogodnej i szybkiej obsługi wybranych funkcji, e) kompaktowy mikrofon wyposażony w podświetlaną klawiaturę, f) liczba kanałów pracy 160 lub większa, g) funkcje dodatkowe: -zdalny monitoring, -możliwość nadania adresu IP, -dezaktywacja radiotelefonu, -wywołanie sieciowe, -wysyłanie SMS, -praca skaningu w trybie analogowym i cyfrowym, -zdalne sprawdzenie radiotelefonu | -------------------------------------------------- |
| 14 | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: | -------------------------------------------------- |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz | -------------------------------------------------- |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm | -------------------------------------------------- |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 | -------------------------------------------------- |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna | -------------------------------------------------- |
| XIII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | -------------------------------------------------- |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. | -------------------------------------------------- |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , | -------------------------------------------------- |
| 4 | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | -------------------------------------------------- |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | -------------------------------------------------- |
| 7 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | -------------------------------------------------- |
| 8 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. | -------------------------------------------------- |
| 9 | Ambulans wyposażony w ogumienie zimowe. Dodatkowo kpl.(4 szt.) opon letnich na felgach stalowych. | -------------------------------------------------- |
| 10 | Czujniki ciśnienia w oponach. | -------------------------------------------------- |
| 11 | Ambulans musi być dostarczony bez systemu ograniczającego prędkość maksymalną i rejestratora czasu pracy kierowcy | -------------------------------------------------- |
| XIV. | GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km | Oferowany okres gwarancji ………………………………………………… |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji ……………………………………………. |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy | Oferowany okres gwarancji ………………………………………………. |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 36 miesiące | Oferowany okres gwarancji ………………………………………………. |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE DLA JEDNEGO AMBULANSU

| Lp. | Wymagane parametry (warunki) dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- |
| I. | Nosze główne z transporterem (podać producenta i model) ………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | NOSZE: przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z niesprężynującym materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjentów o znacznym wzroście z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, dodatkowo wyposażone w system pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy i składane poręcze boczne dodatkowy blat mocowany bezpośrednio do ramy noszy umocowany za oparciem umożliwiający podczas transportu z uniesionym oparciem umieszczenie np. dokumentacji, drobnej aparatury medycznej itp. Nośność min. 12 kg obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg- ………. kg ); waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważną (podać wagę noszy w kg- ……….. kg ); TRANSPORTER: z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; regulacja wysokości w min. sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 120 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) funkcja prowadzenia zestawu (nosze z transporterem) bokiem obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg- ……... kg ) waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg- ……... kg ) transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 lub równoważnej. Zestaw transportowy musi posiadać 1. deklarację CE – dostarczyć przy dostawie ambulansów 2 pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważnej- raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną należy dostarczyć wraz z dostawą ambulansów |
| II. | Plecak ratunkowy (podać producenta i model) ………………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek, wkład na intubację, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, min. 5 zewnętrznych kieszeni, możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. |
| III. | Torba pediatryczna (podać producenta i model) ……………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm wykonana z materiału odpornego na przecieranie, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 7 torebek segregacyjnych, min. jedna duża zewnętrzna kieszeń możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. |

Bilans masowy oferowanego ambulansu typu furgon (kolumnę 3 wypełnia wykonawca)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | jm [kg] |
| 1 | Masa pojazdu bazowego (podać markę, typ, model) |  |
| 2 | Masa osób 6x75 kg (ilość osób podaje wykonawca zgodnie z SIWZ) Oznacza masę nominalną 75 kg, pomnożoną przez liczbę miejsc siedzących i leżących, łącznie z kierowcą (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 1230/2012 dotyczące mas i wymiarów pojazdów silnikowych). Ilość osób należy pomnożyć przez podaną masę w kg. |  |
| 3 | Rezerwa masowa na sprzęt medyczny, zgodnie z PN-EN 1789+A2 lub równoważną , typ C = 260 kg |  |
| 4 | Masa paliwa (zbiornik paliwa napełniony w 90 %) gęstość oleju napędowego wynoszącego od 0,82 do 0,845 kg/dm3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) Ilość litrów stanowiących 90% całkowitej pojemności oferowanego zbiornika paliwa należy pomnożyć przez podaną wartość 0,82. |  |
| 5 | Suma pozycji od 1 do 4 |  |
| 6 | DMC= ………….kg (zaoferowane przez wykonawcę) |  |
| 7 | Masa oferowanej zgodnie z SIWZ zabudowy specjalnej |  |
| 8 | Suma pozycji 5 i 7 (Dopuszczalna tolerancja pomiaru ≤ 20 kg.)* |  |