SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR :   44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66- 600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA :   ROBOTY  BUDOWLANO - MONTAŻOWE

ZADANIE : Roboty konserwacyjno - naprawcze ogólnobudowlane,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  w budynku nr:

10, 11, 16, 25.

LOKALIZACJA :  Jednostka Wojskowa  Czerwieńsk ul. Składowa 10.

AUTOR OPRACOWANIA :  Roman Cieślak

Marzec 2020

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1. Materiał

5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno – naprawcze ogólnobudowlane, wymiana stolarki drzwiowej                i okiennej  w budynku nr: 10, 11, 16, 25 w Jednostce Wojskowej  Czerwieńsk.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- Wymiana okien drewnianych, stalowych na okna z wysokoudarowego PCW:

• budynek nr 10

- okno jednoskrzydłowe  – (0,88x0,82) - 2 szt

- okno dwuskrzydłowe  – (1,78x1,15) - 7 szt

• budynek nr 11

- okno dwuskrzydłowe   – (1,47x1,43) - 3 szt

- okno dwuskrzydłowe  – (1,78x1,15) - 2 szt

• budynek nr 25

- okno jednoskrzydłowe  – (1,40x1,00) - 10 szt

- Wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z blachy  ocynkowanej, malowanych proszkowo w kolorze brązowym

• budynek nr 25

- parapet (1,43x0,20) – 10 szt,

- Wykucie z muru istniejących ościeżnic drewnianych i stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych drewnianych

• budynek nr 10

- ościeżnica stalowa – 1 szt

- ościeżnica drewniana – 1 szt

- Montaż drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych, pełnych wraz z ościeżnicą  i kompletnymi elementami ich wyposażenia

• budynek nr 10

- ościeżnica stalowa + skrzydło drzwiowe (0,87x2,10) – 1 szt

- ościeżnica stalowa + skrzydło drzwiowe (1,25x2,17) – 1 szt

- Wymiana istniejących ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi                   i kompletnymi ich elementami wyposażenia na:

• budynek nr 11

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe (0,87x2,10) – 5 szt

• budynek nr 16

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (2,05x2,50) – 1 szt

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (1,60x2,16) – 1 szt

• budynek nr 25

-  drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe (2,23x2,10) – 1 szt

- Roboty wykończeniowe: murarsko – malarskie ościeży po zamontowaniu ościeżnic okiennych

a) przygotowanie i uzupełnienie powierzchni tynków i gładzi gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi,

b) malowanie wnęk ościeży okiennych farbą emulsyjną.

- Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadów drewnianych samochodem samowyładowczym.

Wymiary drzwi i okien podane są w m (….szer. x ….wys.). Podane wielkości obmiarowe mierzone są jako montażowe w świetle ościeży. Wykonawca przed wykonaniem, montażem okien i drzwi dokona osobiście pomiaru rzeczywistego.

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają  przedmiary robót.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót remontowych  obiekt winien być niedostępny dla osób postronnych. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy plac budowy i składowania odpadów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Dowódcy Jednostki potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionych obiektach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ).

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są na terenie  wewnętrznym kompleksu,  tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, jednakże należy zachować uwagę aby przy transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

45000000-7 – roboty budowlane,

45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i  wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1.  Materiał

1)   Okna jednoskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, szklone szybą zespoloną jednokomorową. Okna standardowe uchylno – rozwierne wraz z kompletem okuć z funkcją mikrowentylacji (nawiewka higrosterowana) w kolorze białym - 2 szt.

2)   Okna jednoskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, szklone szybą zespoloną jednokomorową. Okna standardowe uchylno – rozwierne wraz z kompletem okuć z funkcją mikrowentylacji (nawiewka higrosterowana) w kolorze brązowym - 10 szt.

3)   Okna dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, szklone szybą zespoloną jednokomorową. Okna standardowe uchylno – rozwierne wraz z kompletem okuć z funkcją mikrowentylacji (nawiewka higrosterowana) w kolorze białym - 12 szt.

4) Drzwi stalowe pełne zewnętrzne jednoskrzydłowe z styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą i kompletnymi elementami ich wyposażenia - 7szt.

5)  Drzwi stalowe pełne zewnętrzne dwuskrzydłowe z styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą i kompletnymi elementami ich wyposażenia - 3szt.

6)  Parapety stalowe zewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze brązowym – 10szt.

7)  Pianka montażowa + kołki rozporowe fi 10.

8)  Gładź szpachlowa gipsowa.

9)  Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna

Kolory materiałów przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

5.1.2. Parametry techniczne Technologia wykonania

1. Roboty demontażowo – montażowe stolarki okiennej i drzwiowej w budyneku nr 10

Istniejące okna drewniane jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe oraz ościeżnice wraz ze skrzydłami

drzwiowymi wykuć z muru. W świetle wykutych otworów osadzić okna z PCW w kolorze białym

i ościeżnice stalowe drzwi wraz  ze skrzydłami w kolorze brąz.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- drzwi jednoskrzydłowe – 2szt

Okna drewniane:

- jednoskrzydłowe – 2szt.

- dwuskrzydłowe – 7 szt.

2. Roboty demontażowo – montażowe stolarki okiennej i drzwiowej w budyneku nr 11

Istniejące okna drewniane dwuskrzydłowe oraz ościeżnice wraz ze skrzydłami

drzwiowymi wykuć z muru. W świetle wykutych otworów osadzić okna z PCW w kolorze białym

i ościeżnice stalowe drzwi wraz  ze skrzydłami w kolorze brązowym.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- drzwi jednoskrzydłowe – 5 szt.

- okna drewniane dwuskrzydłowe – 5 szt.

3. Roboty demontażowo – montażowe stolarki drzwiowej w budyneku nr 16

Istniejące drzwi stalowe dwuskrzydłowe  wraz z ościeżnicami wykuć z muru. W świetle wykutych

otworów osadzić drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicami w kolorze brązowym.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- drzwi stalowe dwuskrzydłowe – 2 szt.

4. Roboty demontażowo – montażowe stolarki okiennej i drzwiowej w budyneku nr 25

Istniejące okna stalowe jednoskrzydłowe i parapety zewnętrzne oraz drzwi stalowe

dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicami wykuć z muru. W świetle wykutych otworów osadzić:

- okna jednoskrzydłowe z PCW w kolorze brązowym wraz parapetami zewnętrznymi,

- drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne wraz z ościeżnicą w kolorze brązowym.

Końcówki parapetów zatopić obustronnie po 1,5 cm w tynku.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- okno stalowe jednoskrzydłowe  – 10 szt

- drzwi stalowe dwuskrzydłowe – 1 szt.

Wykonawca nowe okna z pcw dwuskrzydłowe w budynku nr 10 i 11 wykona ze słupkiem

dzielącym skrzydła okienne o jednakowym wymiarze.

● Przed trwałym zamocowaniem ościeżnic drzwi i okien, należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, następnie zamocować do muru za pomocą dybli stalowych i pianki montażowej. Po zamocowaniu ościeżnic należy jeszcze raz sprawdzić pion i poziom oraz działanie skrzydeł i okuć. Drzwi i okna po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. Powinny się lekko otwierać i zamykać, jednocześnie zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnic.

Kierunki otwierania drzwi  należy ustalić z użytkownikiem  przed zakupem i montażem.

Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

a)  zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne  z Polskimi Normami

b)  dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

  - zgodność wymiarów,

  - jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

  - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

  - sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;

c)	sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania

okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań  drzwi i okien.

5. Roboty wykończeniowe

Wykonawca po osadzeniu ościeżnic metalowych i skrzydeł drzwiowych  wykona obróbkę zgrubną ościeży wnęk murowych.                                                                                                 Wykonawca wykona obustronną obróbkę gładziami gipsowymi wraz z dwukrotnym, obustronnym malowaniem farbą białą emulsyjną, wnęk otworów okiennych.

Wykonawca dokona obmiarów rzeczywistych osobiście robót i elementów wykazanych

do wbudowania przed montażem, które zostały ujęte w specyfikacji oraz przedmiarze

robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. 74.38.229) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) - tekst jednolity, potwierdzonych przez Zamawiającego  i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Materiały z demontażu (złom) należy przekazać do magazynu SOI w Czerwieńsku i przedstawić asygnatę dokumentującą ich przekazanie, odpady pozostałe rozbiórkowe zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy i zutylizowane. Wykonawca  przedstawi karty wytworzenia i przekazania  odpadu. W przypadku korzystania z energii elektrycznej, należy przedłożyć dowód rozliczenia się z energii w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury.

Wykonawca po  zakończeniu robót budowlanych uprzątnie przekazany plac budowy.

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

  - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

  - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

  - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót 
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.2.  Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie.

Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin, stwierdzonych niesprawności i wad zamontowanej stolarki drzwiowej i okiennej i elementów ich ukompletowania. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Opracował :                                                                                    Sprawdził :