Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i wszczepów do zabiegów endoskopowych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

- Kod CPV – 33141000, 33140000

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

| LP. |  | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne | Jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2,2mm; 2,4 mm; 2,8mm; długość 160 i 240cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi, informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm |
| 2. | Jednorazowe pętle do polipektomii | Jednorazowe pętle do polipektomii, wykonane z plecionego, giętkiego lub średnio giętkiego drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść, pozwalające na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki, średnice pętli: 13, 27, 30mm, długość robocza 240cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształty: owalne, półksiężycowate |
| 3. | Pętle do polipektomii jedn. użytku | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, dł. robocza min.240 cm, średnica otwartej pętli: 13, 27, 30, 33 mm, średnica osłonki 2,4 mm dostępne kształty: owal, hexagonal, półksiężycowata ,okrągła |
| 4. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4 mm, długość całkowita 240 cm , lub długość ostrza 6mm i długość całkowita 200 cm. |
| 5. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; Z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm Z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa Dostępny w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie,( 155 cm i 235 cm ) - Współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm,, |
| 6. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki |
| 7. | Balony do poszerzania achalazji | Balony do poszerzania achalazji: - Długość balonu: 10 cm, - Dostępne średnice balonów: 30, 35 i 40 mm, - Długość robocza: 90 cm, - Z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację jego położenia, - W komplecie z prowadnikiem |
| 8. | Pompa do inflacji i deflacji balonów do achalazji | Wielorazowa pompka do inflacji i deflacji balonów do achalazji: - Z możliwością płynnej inflacji balonu do określonego ciśnienia, bez konieczności odłączania, - Z manometrem pozwalającym na kontrolę ciśnienia wewnątrz balonu |
| 9. | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych, z rejestracją DASE (umożliwia poszerzenie zwieracza Oddiego w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych bez konieczności sfinkterotomii) - Balony o zmiennej średnicy, - Z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, - Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, - Z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem – metalowy pokryty teflonem, z atraumatyczną końcówką), - Dostępne długości balonu: 5,5 cm, - Dostępne średnice balonu: 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 - 15; 15 - 18 i 18 - 20 mm, - Długość robocza 180cm i 240 cm, - Współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2.8 mm, średnica cewnika 7,5 Fr |

| 10. | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych: - Balony o zmiennej średnicy, - Z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, - Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, - Zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą, - Wymagana długość balonu: 8 cm, - Wymagane średnice balonu: 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 - 15; 15 - 18 i 18 - 20 mm, - Długość robocza 180 cm, - Współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, średnica cewnika 6 Fr |
| --- | --- | --- |
| 11. | Urządzenie do inflacji balonów do dróg żółciowych | Urządzenie do inflacji balonów do dróg żółciowych: - Z manometrem, - Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 - 20 ATM, - Z gwintowanym tłokiem, - Posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji |
| 12. | Balony do dylatacji dróg żółciowych | Balony do dylatacji dróg żółciowych - Z zaokrąglonymi końcami, - Długość balonu 2 - 4 cm, - Średnica balonu 4 - 10 mm, średnica cewnika 5,8 Fr - Współpracujący z prowadnikiem o długości 260 oraz 450 cm i średnicy 0,035” |
| 13. | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku, skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki; - Z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, - W stalowym pancerzu, - Trapezoidalny; czteroramienny, - Współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”, - Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, - Wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm. Współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji. |
| 14. | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35mm |
| 15. | Samorozprężalny, stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych | Samorozprężalny, stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych: - Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, - Usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji, warunki i czas usunięcia stentu zamieszczone w instrukcji obsługi i dołączone do produktu, - Wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, - Długości: 4, 6, 8 i 10 cm, - Średnica: 8 i 10 mm, - Dostępny w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, - Zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5 Fr, - Stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim. |
| 16. | Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu | Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; długość robocza 210 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4 - 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035", o dł. 260cm i 450cm |

| 17. | Prowadnik do dróg żółciowych z końcówką hydrofilną | Prowadniki do dróg żółciowych z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku (po obu stronach prowadnicy); : - z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; - w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; - dwukolorowy – zapewniający możliwość kontroli ruchu; - Średnice: 0,025” – końcówka prosta i zagięta, 0.035”- końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta, prosta-zagięta, 0,038"-”końcówka prosta (260cm), sztywność standardowa i usztywniona; - Dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm, |
| --- | --- | --- |
| 18. | Nitinolowe, samorozprężalne stenty przełykowe | Nitinolowe, samorozprężalne stenty przełykowe: - Wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu, - Uwalniane do końca dystalnego, – na kołnierzu proksymalnym nić oplatająca koniec kołnierza służąca do repozycji (lub do usuwania stentu – wersja pokrywana) – wykonane z nitinolu - Dostępne w wersji pokrywanej na całej długości, – z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych z rejestracją implantacji w zwężeniach łagodnych, usuwalne w okresie 8 tygodni od momentu implantacji. Dostępne również w wersji z niepokrytymi końcówkami; - Dostępne długości: 10, 12 i 15 cm, - Dostępne średnice: 18mm – średnica kołnierza antymigracyjnego 25mm/23mm, i 23mm-średnica kołnierza antymigracyjnego 28mm/28mm; - System uwalniający: średnica 18,5Fr – dający możliwość uwalniania stentu do 75%jego długości i w razie konieczności jego repozycji. |
| 19. | Samorozprężalne stenty przełykowe | Samorozprężalne stenty przełykowe: - Z możliwością wyboru przez użytkownika sposobu uwalniania: od końca dystalnego lub proksymalnego za pomocą nici - Wykonane z nitinolu; - Długości stentów po pełnym rozprężeniu: 10, 12 i 15 cm; - Zakres średnic stentów po pełnym rozprężeniu: 17 - 23 mm; - Pokrywane tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy i dającym możliwość uszczelniania przetok - Fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym i gotowe do implantacji po wyjęciu z z opakowania; - System uwalniający z markerami (widoczne w obrazie RTG i obrazie endoskopowym) pozwalającymi na jednoznaczne określenie miejsca położenia stentu i jego części pokrywanej po jego rozprężeniu |
| 20. | Samorozprężalny, silikonowy stent przełykowy | Samorozprężalny, silikonowy stent przełykowy: - średnica zewnętrzna stentu 16-21 mm, długość stentu 90-150mm; - średnica systemu wprowadzającego12mm; Przeznaczony do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonany z siatki poliestrowej, pokrywany na całej długości tworzywem silikonowym, z markerami znajdującymi si e na obu końcach i w środku stentu, widocznymi w obrazie endoskopowym i promieniach rtg. Możliwość usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji – rejestracja usunięcia. |
| 21. | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń jelitowych | Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń jelitowych. - dostępny w wersji do jelita grubego - wykonany z nitinolu; - posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji; - dostępne średnice stentów jelitowych: 22 i 25mm; - dostępne trzy długości stentów: 6cm, 9cm i 12cm; - zamontowany w zestawie wprowadzającym, pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3.7mm (max. średnica systemu wprowadzającego – 10Fr) i wyposażony w system markerów RTG określających miejsce rozprężenia stentu; - możliwość otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. |
| 22. | Trójwymiarowe narzędzie – koszyk do usuwania polipów i ciał obcych | Trójwymiarowe narzędzie – koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, wykonane z drutu oraz siatki nylonowej, w pełni obrotowy trójdrutowy koszyk, długość narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,5mm, srednica petli 22mm i 26mm |
| 23. | Zestaw wymienny do gastrostomii | Zestaw wymienny do gastrostomii, z balonem, prosty lub zagięty w prawą stronę, rozmiary 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 28F – opak. 1 szt |

| 24. | Balon do ekstrakcji złogów | Balon do ekstrakcji złogów - balon o zmiennej średnicy w zakresie: 9-12, 12-15, 15-18mm i „kwadratowych ramionach” ułatwiających usunięcie złogów; - dostępne w z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; - współpracujące z prowadnikiem 0,035ii o długości 260cm i 450cm; - w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflancji |
| --- | --- | --- |