Załącznik nr 1 do SWZ

| Zadanie 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu PCR Real Time. |
| --- |
| Lp. | ASORTYMENT |  | producent nazwa asortymentu | nume katalogowy | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | ilość opakowań | cena jedn. netto za opakowanie | wartość netto | vat % | wartość brutto |
|  |  | zamawiana ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11 [9*10+9] |
| 1 | CMV ilościowy 1. Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. 2. Zawierający wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR; 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). 4. Zestaw zawierający 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 5. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 0,36 kopii/ul (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 2400 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2 | EBV ilościowy 1. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR 2. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 4. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 5. Zestaw zawierający 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 1,02 kopii/µl (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkośc opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1152 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3 | HCV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. 3. Zawierający mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. 4. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp 5. Zakres liniowy: 65 do 1 x 106 IU/ml. 6. Zestaw zawierający wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. 7. Zestaw zawierajacy odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. 8. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 576 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4 | HBV ilościowy 1. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. 3. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp 4. Zestaw zawierający także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 5. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 6. Zestaw zawierający 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 7. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). 8. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 9. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1920 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5 | BKV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. 2. Zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. 3. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp 4. Zestaw zawierający także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC) 5. Zestaw zawierający 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). 7. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 960 t |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6 | Materiały zużywalne 1. Probówki PCR o objętości 0,2 ml. Wymagana wielkość opakowania 1000 szt. | 8000 szt |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |
|  | OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)! |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  |
| Lp. | OPIS | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | CENA NETTO ZA MIESIĄC | VAT% | WARTOŚĆ NETTO ZA 18 MIESIĘCY | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 18 MIESIECY |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  | - zł | - zł |  |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odczynniki |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa aparatu |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |

| Zestawienie wymaganych parametrów granicznych techniczno-eksploatacyjnych dla aparatu Real Time PCR |
| --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |
| 1 | rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
| 2 | zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD – załączyć odpowiedni certyfikat producenta |  |
| 3 | termocykler przeznaczony do ilościowej analizy DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |  |
| 4 | urządzenie multipleksowe, minimum 5-kanałowe |  |
| 5 | nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego |  |
| 6 | system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem |  |
| 7 | zakres temperatur od 35°C do 99°C |  |
| 8 | jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C |  |
| 9 | dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |  |
| 10 | rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C |  |
| 11 | szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s |  |
| 12 | szybkość grzania ≥ 15°C/s |  |
| 13 | wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia |  |
| 14 | stacja sterująca w postaci komputera przenośnego |  |
| 15 | oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników |  |
| 16 | gwarancja przez cały okres trwania umowy |  |
| 17 | masa urządzenia poniżej 13 kg |  |
| 18 | autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację producenta), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu |  |
| 19 | autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem |  |

| FORMULARZ OCENY JAKOŚCI DLA APARATU PCR REAL TIME |
| --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1 | źródło wzbudzenia: diody LED, laser lub lampa halogenowa |  |  | diody LED - 10pkt laser – 5pkt lampa halogenowa – 0 pkt |  |
| 2 | probówki z próbkami umieszczane w rotorze lub bloku typu FAST (lub równoważny) lub standardowy blok grzejny |  |  | rotor – 10 pkt blok typu FAST – 5 pkt standardowy blok grzejny – 0 pkt |  |
| 3 | system chłodzenia oparty na cyrkulującym powietrzu lub system Peltiera lub inny |  |  | cyrkulujące powietrze – 10 pkt system Peltiera –5 pkt inny – 0 pkt |  |
| 4 | możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |

Załącznik nr 2do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................…………………….......................

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………

Adres mailowy Gwaranta/poręczyciela ……………………………….. ………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## ZADANIE NR 1

## ODCZYNNIKI

## Cena  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## DZIERŻAWA APARATU / 18 MIESIĘCY

## Cena  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## ŁĄCZNIE CENA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWY APARATU

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin dostawy ………………. dni

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 05.07.2023

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW 4, sygn. sprawy: ZP-23-069UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 4

sygn. sprawy: ZP-23-069UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW 4 , sygn. sprawy: ZP-23-069UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.