Załącznik nr 1.1 do SWZ

Pakiet 1 - Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych  wraz z dzierżawą sprzętu

I. Wirówka do wykonywania badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnową, żelową – 1 sztuka

| Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka do wirowania mikrokart żelowych z rotorem dostosowanym do ilości wykonywanych badań | TAK |  |
| 2. | Wirówka nowa lub używana, rok produkcji 2018 lub nowszy. | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 3. | Pojemność wirówki max. 25 mikrokart | TAK |  |
| 4. | Czytelny podświetlacz oraz sygnał dźwiękowy informujący zakończenie pracy | TAK |  |
| 5. | Stała prędkość wirowania. Czas nie dłuższy niż 10 minut. | TAK, podać |  |
| 6. | Potwierdzenie posiadania Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1565) | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 7. | Stała bezpłatna opieka serwisowa wirówki i okresowy przegląd raz w roku | TAK |  |
| 8. | Naprawa wirówki w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 9. | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi wirówek i mikrometody kolumnowej, żelowej | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem |  |
| 11. | Okres gwarancji – przez cały okres dzierżawy | TAK |  |

| Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto miesięcznej dzierżawy | Cena brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto na 36 miesięcy | VAT [%] | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa wirówki do badań immunotransfuzjologicznych | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość początkowa oferowanej wirówki ……………….. zł

II. Inkubator do kart żelowych – 1 sztuka

| Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator, rok produkcji 2018 lub nowszy, | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 2. | Potwierdzenie posiadania Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1565) | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 3. | Stała bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK |  |
| 4. | Okres gwarancji – przez cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 5. | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi inkubatora | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem |  |
| 8. | Inkubator kompatybilny z zamawianymi kartami. Czytelny podświetlany wyświetlacz | TAK |  |
| 9. | Czytelny podświetlany wyświetlacz, alarm dźwiękowy sygnalizujący o zakończeniu inkubacji | TAK |  |
| 10. | Stały czas inkubacji 15 minut, temperatura zakres 4st.C-40st.C | TAK |  |

| Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto miesięcznej dzierżawy | Cena brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto na 36 miesięcy | VAT [%] | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa inkubatora do kart żelowych | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość początkowa oferowanego inkubatora ……………….. zł

III .Analizator automatyczny do badań immunotransfuzjologicznych – 1 sztuka

| Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator, rok produkcji 2020 lub późniejszy | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 2. | Potwierdzenie posiadania Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1565) | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 3. | Stała bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK |  |
| 4. | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 5. | Okres gwarancji – przez cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem |  |
| 8. | Analizator kompatybilny z zamawianymi kartami. | TAK |  |
| 9. | Losowe ładowanie próbek i odczynników o różnych średnicach bez konieczności użycia adapterów | TAK |  |
| 10. | Ciągłe monitorowanie poziomów płynów | TAK |  |
| 11. | Tryb pracy: analiza całych partii, analiza pojedynczych próbek, analiza STAT | TAK |  |
| 12. | Podłączenie na koszt wykonawcy z systemem informatycznym z ATD Software, Komunikacja dwukierunkowa w sposób zautomatyzowany. | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zapewni stolik pod analizator, oraz pozostały sprzęt wraz z dwoma szafkami przeznaczonymi na dokumentację do badań | TAK |  |
| 14. | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatora | TAK |  |
| 15. | Konserwacja analizatora 1 raz w miesiącu | TAK |  |

| Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto miesięcznej dzierżawy | Cena brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto na 36 miesięcy | VAT [%] | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora do badań immunotransfuzjologicznych | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość początkowa oferowanego analizatora ……………….. zł

IV . Wirówka do surowicy i osocza - 1 sztuka

| Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka do surowicy i osocza, na probówki o pojemności od 4 ml do 6 ml i 10 ml, rok produkcji nie starszy, niż 2018. | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 2. | Możliwość wykupu po upływie okresu dzierżawy | TAK |  |
|  | Potwierdzenie posiadania Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1565) | TAK, dołączyć do oferty |  |
|  | Stała bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK |  |
|  | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – przez cały okres dzierżawy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem |  |

| Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto miesięcznej dzierżawy | Cena brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto na 36 miesięcy | VAT [%] | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa wirówki do surowicy i osocza | 36 |  |  |  |  |  |
| Wartość | początkowa oferowanego analizatora…….….. | zł |  | RAZEM |  |  |  |

V. Mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych

mikrometodą kolumnową, żelową

| Lp. | Zestawienie parametrów granicznych | Spełnienie TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie grupy krwi w układzie ABO i RhD dla pacjentów (anty -A, anty -B, anty -DVI-, kontrola, badanie izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B). Mikrokarty żelowe wypełnione nawarstwionymi odczynnikami gotowymi do użycia. Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |  |
| 2. | Potwierdzenie grupy krwi AB0, Rh D dla pacjentów ( anty -A, anty -B, anty -DVI-) Mikrokarty żelowe wypełnione odczynnikami z innych klonów, niż wymienione w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami). |  |  |
| 3. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |  |
| 4. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. |  |  |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i RhD dawców ( anty -A, anty -B, anty –DVI+) |  |  |
| 6. | Mikrokarty żelowe muszą być kompatybilne z zaoferowaną wirówką oraz inkubatorem. |  |  |
| 7. | Po dwa zestawy 3 lub 4 krwinek wzorcowych gr O( gotowe do użycia ) do PTA LISS (dodatkowo z antygenem Cw). Zestaw krwinek musi posiadać Antygeny z układów w podwójnej dawce: Rh.Kidd, Duffy, MNSs w postaci homozygotycznej(w podwójnej dawce) oraz Antygeny z układu Kell, oraz Ag Lea+ z ukł. Lewis. Pakowane po 4-5ml w buteleczkach z zakrętkami. Wszystkie krwinki w jednym zestawie z jedną serią i datą ważności. |  |  |
| 8. | Po dwa zestawy 2 krwinek wzorcowych ( gotowe do użycia ) do grupy (A1, B). |  |  |
| 9. | Jedna pipeta elektroniczna zmiennopojemnościowa z możliwością ustawienia zakresów zgodnych z metodyką badań wraz z jednorazowymi końcówkami kompatybilnymi z pipetami |  |  |
| 10. | Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie, mailem lub fax-em, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zestawy krwinek wzorcowych będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw. |  |  |
| 11. | Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie. |  |  |
| 12. | Certyfikaty CE na oferowane mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze oraz karty charakterystyki odczynników. |  |  |
| 13. | Metodyka badań, ulotki odczynnikowe i mikrokartowe muszą być w języku polskim i należy je dołączyć do oferty przetargowej. |  |  |
| 14. | Możliwość użytkowania wirówki oraz inkubatora wraz z oprogramowaniem (aneks do umowy) po wygaśnięciu umowy do czasu całkowitego wykorzystania zakupionego asortymentu. |  |  |
| 15. | Wykonawca zapewni stół lub blat roboczy pod wirówki i inkubatory ,wraz z trzema szafkami przeznaczonymi na odczynniki i dokumentację. |  |  |
| 16. | Karty do oznaczeń grup krwi |  |  |

VI. Rodzaje wykonywanych badań immunotransfuzjologicznych

| L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Nazwa asortymentu i wielkość opakowania | Ilość opakowań na 3 lata | Cena netto opakowania (zł) | VAT | Cena brutto opakowania zł | Wartość netto na 3 lata (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto na 3 lata (zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grup krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (-A, -B, -DVI-, kontrola, A1, B) | 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy 2 krwinek wzorcowych do grupy (A1, B) | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS | 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw 3 lub 4 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał do testu PTA LISS ) dodatkowo z antygenem Cw | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próba zgodności |  |
| 5. | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS (liczba donacji) | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS wraz z próbą właściwą. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw 3 lub 4 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał do testu PTA LISS ) dodatkowo z antygenem Cw | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Nazwa asortymentu i wielkość opakowania | Ilość opakowań na 3 lata | Cena netto opakowania (zł) | VAT | Cena brutto opakowania zł | Wartość netto na 3 lata (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto na 3 lata (zł) |  |
| 9. | Potwierdzenie grupy krwi biorców –A, -B-, -DVI- | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kontrolny |  |
| 10. | Materiały kontrolne do codziennej wewnętrznej kontroli jakości | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały pomocnicze do w/w ilości badań (całe opakowania) |
| 11. | Jednorazowe końcówki kompatybilne z pipetą automatyczną zmiennopojemnościową | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyny do analizatora automatycznego | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyny do analizatora automatycznego | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Odczynnik do przygotowywania zawiesin | adekwatnie do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Preparat do dezynfekcji analizatora | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość oferowanych, odczynników i materiałów pomocniczych ………………………. zł

Wielkość opakowań powinna być dostosowana do ilości wykonywanych badań. W przypadku niedoszacowania ilości odczynników i materiałów pomocniczych do ilości wykonywanych badań Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące odczynniki lub materiały pomocnicze za darmo.

Zamawiający wymaga walidacji sprzętu dzierżawionego 1 raz w roku.

I  Wartość dzierżawy wirówki do badań immunotransfuzjologicznych przez okres 36 miesięcy wynosi:

### Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : ..................................................................................

Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

II  Wartość dzierżawy inkubatora do kart żelowych przez okres 36 miesięcy wynosi:

### Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : ..................................................................................

Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

III  Wartość dzierżawy analizatora do badań immunotransfuzjologicznych przez okres 36 miesięcy wynosi:

### Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : ..................................................................................

- Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

- W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

IV  Wartość dzierżawy wirówki do surowicy i osocza przez okres 36 miesięcy wynosi:

### Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : ..................................................................................

- Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

- W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

VI  Wartość zamówienia na odczynniki i materiały pomocnicze wynosi:

### Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : ..................................................................................

- Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

- W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

- Całkowita wartość zamówienia na dostawę odczynników, mikrokart żelowych, materiałów pomocniczych wraz z  dzierżawą sprzętu wynosi

(I+II+III+IV+VI)

Cena bez VAT    ............................ zł.  słownie : .................................................................................

- Cena z VAT      ..............................zł.  słownie : ..................................................................................

- W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

………………………………….., dnia ……………………………………									……………………………………………

(Podpisano elektronicznie)