ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 
PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

(Podstawa: WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE DLA XIX GRUPY SpW – SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO

OCHRONY OBIEKTÓW z dnia 8 maja 2020 r.)

| Lp. | Nazwa czynności | I półrocze | II półrocze |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miesiące I-VI | Miesiące VII-XII |
| Wewnętrzne systemy alarmowe |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. | X | X |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu. | X | X |
| Elementy wykrywające - czujki |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności. | X | X |
|  | Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy. | X | X |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki. | X | X |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego. | X | X |
| Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny |
|  | Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru. | X | X |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych. | X | X |
| Element decyzyjny - centrala alarmowa |
|  | Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzić test centrali. | X | X |
|  | Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy. | X | X |
|  | Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu. | X | X |
| 13. | Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu. | X | X |
| 14. | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy. | X | X |
| Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory |
| 15. | Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła Dobudzenia, natężenia dźwięku. | X | X |
|  | Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń. | X | X |
| Urządzenia rejestrujące - mechaniczne, elektroniczne |
|  | Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy). | X | X |
|  | Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek. | X | X |
|  | Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty. | X | X |
|  | Sprawdzenie stabilności podłączeń. | X | X |
| Urządzenia transmisji alarmu |
|  | Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu. | X | X |
|  | Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń. | X | X |
| Zasilanie |
|  | Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci). | X | X |
|  | Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory). | X | X |
|  | Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe. | X | X |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. | X | X |
|  | Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego. |  |  |
|  | Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego. | X | X |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. | X | X |
| Zewnętrzne systemy alarmowe |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności | X | X |
|  | Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego. | X | X |
|  | Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. | X | X |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień. | X | X |
|  | Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe. | X | X |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek. |  |  |
|  | Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej). | X | X |
|  | Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. |  |  |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonania kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu. |  |  |
| System Kontroli Dostępu |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. | X | X |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych. | X | X |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności. | X | X |
|  | Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy. | X | X |
|  | Sprawdzenie właściwego działania czytnika. | X | X |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników. |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne). | X | X |
|  | Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. |  |  |
|  | Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |  |
|  | Sprawdzenie odblokowania lokalnych przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. | X | X |
|  | Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu. | X | X |
|  | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy. | X | X |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci). | X | X |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze). | X | X |
|  | Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne. | X | X |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. | X | X |
|  | Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru. | X | X |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu. | X | X |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. | X | X |
| System Telewizji Przemysłowej |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. | X | X |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu. | X | X |
| Punkty kamerowe wewnętrzne |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery. |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. | X | X |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki. | X | X |
| 4. | Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony. | X | X |
| 5. | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. | X | X |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. | X (WAR) | X (WAR) |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery. | X | X |
|  | Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika. | X | X |
| Punkty kamerowe zewnętrzne |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego. | X | X |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. | X | X |
|  | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. |  |  |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. | X (WAR) | X (WAR) |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery. | X | X |
|  | Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery. | X | X |
|  | Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy. | X | X |
|  | Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer. | X | X |
|  | Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki. | X | X |
|  | Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych. |  |  |
|  | Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery - o ile występują. | X | X |
|  | Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer). | X | X |
| Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracą systemu |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor - o ile występuje. | X | X |
|  | Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora. | X | X |
|  | Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach. | X | X |
|  | Czyszczenie monitora. | X | X |
|  | Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych. | X | X |
|  | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu. | X | X |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego. | X | X |
|  | W przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref. | X | X |
|  | Sprawdzenie poprawności zaprogramowania rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych. | X | X |
|  | Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty. | X | X |
|  | Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer. | X | X (WAR)* |
|  | Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych). | X | X |
|  | Czyszczenie rejestratorów cyfrowych. | X | X |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego kontroli poprawności działania całego systemu. | X | X |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |
|  | Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. | X | X |
| Legenda: X – wykonać w trakcie przeglądu technicznego. X (WAR) – WARUNKOWO – wykonać w trakcie przeglądu technicznego o ile zaistnieje taka potreba. X (WAR)* - WARUNKOWO – wykonać w trakcie przeglądu technicznego, po przeprowadzeniu konserwacji magnetowidu w autoryzowanym serwisie. UWAGA Przy każdej zmianie organizacji systemu ochrony dostosowuje się strefy ochrony nadzorowane przez wideo detekcję do nowej sytuacji. Czynności, które nie zostały wymienione w powyższej tablicy, a są zalecane przez producenta, należy również wykonywać. |

# Text boxes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (WAR)

X (WAR)

X

X