KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
I FUNDUSZY POMOCOWYCH

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,

tel. +484787121 30

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

PUZ-2380-076-061-076/2022/ESZP                                            Wrocław, 22.07.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP), którego przedmiotem jest wykonanie montażu systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33: PUZ-2380-076-061-076/2022/ESZP zamawiający dokonał zmiany zapisu:

Pytanie nr 1

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną oraz w wyniku analizy proponowanego przez Zamawiającego rozwiązania dla funkcjonowania centrów nadzoru stwierdzamy, że opisane w pkt. 3.2.1 OPZ wykorzystanie Extenderów HDMI można, z pożytkiem dla jakości działanie centrów nadzoru, zastąpić poprzez wykorzystanie stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem VMS. Pytamy zatem Zamawiającego, czy przychyli się do naszej sugestii i zamieni wymaganie wykorzystania extenderów HDMI na wymaganie wykorzystania stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem VMS?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający przychyla się do możliwości wykorzystania stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem VMS. W takim przypadku Wykonawca zapewni niezbędne licencje do pracy stacji roboczych oraz dodatkowego oprogramowania, jeśli będą wymagane do prawidłowej pracy systemu. Licencje dostarczone z urządzeniami muszą być przypisane do danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zarejestrowane na adres licencje@wr.policja.gov.pl. System operacyjny będzie w języku polskim, w technologii 64 bit. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie nie jest wymagane.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców treści specyfikacji warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/640247 - są wiążące dla Zamawiającego oraz wszystkich wykonawców od chwili ich opublikowania

Komendant Wojewódzki Policji

We Wrocławiu

z up. Kierownik

Sekcji do spraw Zamówień Publicznych

KWP we Wrocławiu

Małgorzata Rosołowicz

Wyk. Ewa Szladow-Pauch, tel. 478712130