Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 325/2021/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. Dostawa różnego sprzętu, w tym sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonawca wypełnia formularz w części, na którą składa ofertę od 1 do 15

Część nr 1. dostawa kiełkownika Jacobsena wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Materiał wykonania Stal nierdzewna – konstrukcja, obudowa, zbiornik wodny, wymiennik ciepła oraz płyty badawcze. Chłodzenie Wymagany agregat chłodzący pozwalający na stabilną pracę urządzenia w pomieszczeniu nieklimatyzowanym Minimalna powierzchnia użytkowa 80 cm szerokości x 150 cm długości Ilość stanowisk do próbek badawczych 120 sztuk Ilość czujników próbek Co najmniej 1 sztuka Zakres regulacji temperatur pracy urządzenia Od +15 do +35 stopni Celsjusza z możliwością ustawienia w pamięci co najmniej 16 różnych temperatur. Dokładność regulacji temperatury Nie więcej niż ±1 stopień Celsjusza Oświetlenie LED – nie mniej niż 2000 luxów, regulacja natężenia oświetlenia – płynna w zakresie 0-100% Tryb pracy dzień/ noc Zadawanie natężenia oświetlenia w cyklu dzień/noc Sterowanie, dane, alarmy Sterownie z wykorzystaniem panelu dotykowego, kolor, umiejscowionego nie niżej jak 1,10m i nie wyżej jak 1,60m od posadzki na której umiejscowione będzie urządzenie. Zapis danych i alarmów na karcie SD sterownika Zasilanie, pobór mocy Sieciowe 230V na zabezpieczeniu 10A , moc nie więcej niż 2200 W przy maksymalnym obciążeniu chwilowym Pobór wody Automatyczne regulowanie poziomu wody o zadanej temperaturze, automatyczne uzupełnianie wodą sieciową. Opróżnianie wody Automatyczne i ręczne Filtr wody Wyposażenie w trójetapowy filtr wody (filtr siatkowy, mechaniczny i żywiczny) zapewniający wstępne oczyszczenie wody. Gwarancja minimum 24 miesiące Wymagana bieżąca dostępność elementów zamiennych oraz serwis po okresie gwarancji przez okres 5 lat Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2 – dostawa i montaż homogenizatora laboratoryjnego ogólnego zastosowania wraz z akcesoriami – 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Ręczny homogenizator laboratoryjny ogólnego zastosowania. - silnik o mocy nie mniej niż 1050W, - zasilanie sieciowe - 220 Volt, - elektroniczny wyświetlacz parametrów pracy, - płynna regulacja prędkości obrotowej, - prędkość obrotowa od 4000 do minimum 33000 obr/min, - możliwość pracy w objętościach roztworów od 0,2 do 3000 ml, - dopasowany do noży o średnicach od 6 do 20 mm - masa poniżej 2,5 kg Nóż do homogenizatora o średnicy 6 mm - kompletny z generatorem - średnica 6 mm - długość 120 mm, - typ: nóż do dokładnego rozdrabniania, - zakres pracy w objętości 2,0 – 50 ml. Nóż do homogenizatora o średnicy 10 mm - kompletny z generatorem - średnica 10 mm - długość 150 mm, - typ: nóż do dokładnego rozdrabniania, - zakres pracy w objętości 10,0 – 250 ml. Nóż do homogenizatora o średnicy 20 mm - kompletny z generatorem - średnica 20 mm - długość 215 mm, - typ: nóż do dokładnego rozdrabniania, - zakres pracy w objętości 250 – 5000 ml. Statyw - statyw dostosowany do masy i rozmiarów urządzenia wraz z nożami Mocowanie - uchwyt mocujący dedykowany do homogenizatora Klucz montażowy - klucz przeznaczony do łatwej zmiany noży 6 - 20 mm Gwarancja co najmniej 24 miesiące Wymagana bieżąca dostępność elementów eksploatacyjnych Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 3. dostawa zestawu kompatybilnych lamp UV do systemu oczyszczania wody Milli_Q Integral 10 – 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Lampa A10UV kompatybilny z systemem oczyszczania wody Milli-Q Integral 10 nr serii: ZRXQ010T0 FOCA07440C. Rtęciowa lampa Mercury UV o długości fali 185 nm, stosowana w systemie oczyszczania wody typu Milli-Integral do analizatora TOC. Działanie lampy ma za zadanie obniżyć poziom substancji organicznych w oczyszczonej wodzie. UV lamp for Elix UV kompatybilna z systemem oczyszczania wody Milli-Q Integral 10 nr serii: ZRXQ010T0 FOCA07440C Rtęciowa lampa UV o długości fali 254 nm, stosowana w systemie oczyszczania wody typu Milli-Integral do degradacji bakterii. Obniża poziom bakterii w systemie oczyszczania wody i przed wprowadzeniem wody do zbiornika. UV lamp for MQ Centurykompatybilny z systemem oczyszczania wody Milli-Q Integral 10 nr serii: ZRXQ010T0 FOCA07440C . Dwuzakresowa lampa UV o długości fali 185 nm i 254 nm, stosowana w systemie oczyszczania wody typu Milli-Integral. Zadaniem lampy jest wytworzenie rodników wodorotlenowych OH* w celu degradacji substancji organicznych do nieorganicznych. |  |  | Zestaw (3 sztuki lamp) | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 4. dostawa zamrażarki do zamrażania i przechowywania próbek laboratoryjnych – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | dostawa fabrycznie nowej zamrażarki do zamrażania i przechowywania zamrażalniczego prób laboratoryjnych o następujących parametrach: • zamrażarka typu skrzyniowego z pojedynczą komorą i jedną klapą zamykającą, • zakres temperatur pracy: od -5°C do 45°C (przy temperaturze otoczenia do +25° C i wilgotności do 60%), • statyczny system chłodzenia, • ekologiczny czynnik chłodniczy , • pojemność netto – minimum: 320 l, maksimum: 350 l • masa netto urządzenia – nie więcej niż 80 kg, • zasilanie 230V do 240 V/ 50 Hz, • zużycie energii – nie więcej niż 5,5 kWh/24h, • głośność – nie więcej 45 dbA, • zamrażarka wyposażona w ułatwiające przemieszczenie urządzenia kółka z możliwością blokady, • obudowa zewnętrzna i wnętrze komory wykonane z odpornych na korozję materiałów – tj. stal powlekana lub malowana proszkowo, aluminium, • kolor obudowy: biały • rozmrażanie ręczne, urządzanie wyposażone w otwór do odprowadzania skroplin przy rozmrażaniu, • wzmocniona konstrukcja uchwytu klapy, • zamknięcie klapy na zamek, • sterownik elektroniczny z termometrem, • sygnalizacja przekroczenia temperatury powyżej/poniżej wartości zadanych, • funkcja szybkiego zamrażania, • w zestawie minimum jeden kosz do przechowywania prób, • minimum 2- letnia gwarancja producenta, |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 5. dostawa bloku-384-dołkowego kompatybilnego z urządzeniem LightCycler 480 Instrument II (producent urządzenia firma Rosche) – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Blok 384-dołkowy: jednoczesna amplifikacja i detekcja do 384 prób na płytkach 384-dołkowych białych lub przezroczystych, zakres objętości mieszaniny reakcyjnej 5-20 µl, możliwość samodzielnej wymiany bloków, bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak liczba możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji/wzbudzenia, brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku, brak konieczności przeprowadzania okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych, brak konieczności normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu ROX, szybkość nagrzewania bloku: do 4,8oC/sekundę, szybkość chłodzenia bloku: do 2,5oC/sekundę blok wykonany ze srebra, blok wyposażony w podstawę płytki, elementy Peltiera (6 szt.), element chłodzący, korektor cieplny zapewniający wydajne i równomierne przenikanie ciepła (wysoką homogenność bloku), zakres temperatur bloku 37-95oC. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 6. dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem pionowej zamrażarki niskotemperaturowej do -86 st. C – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -86 st. C: Kaskadowy system chłodzenia bazujący na czynniku bezfreonowym. Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C. Zakres temperatury otoczenia do +15°C do +32°C. Pojemność przynajmniej 360 l. Wymiary wewnętrzne przynajmniej: 450 x 620 x 1300mm (s. x g. x w.). Maksymalne wymiary zewnętrzne po zainstalowaniu: 810 x 950 x 1980mm (s. x g. x w.). Wyświetlacz LCD i 4-segmentowy wyświetlacz LED. Jednoczesne wskazanie temperatury zadanej, temperatury w zamrażarce oraz temperatury otoczenia. Awaryjne zasilanie sterownika. Interfejs USB do pobrania danych do pamięci flash zlokalizowany na froncie urządzenia. Rejestracja przynajmniej 20 zdarzeń przechowywany w pamięci nieulotnej. Archiwizacja danych parametrów pracy (2 MB) przechowywanie do 3 miesięcy w interwalach 2 minutowych z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wykrywanie i stabilizacja napięcia AC. Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC. Kontrola pracy kompresorów i wentylatora. Urządzenie na własnych kółkach wraz z nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie zamrażarki. Port o średnicy 25mm umożliwiający pomiar referencyjny. Izolacja piankowa o grubości przynajmniej 125mm (za wyjątkiem drzwi głównych). Główne drzwi z izolacją piankową o grubości przynajmniej 114mm. Potrójna uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie. Uchwyt do otwierania drzwi głównych z wbudowanym zamkiem. Półki ze stali nierdzewnej przynajmniej klasy 304 z regulacją wysokości położenia w zamrażarce. Maksymalne obciążenie zamrażarki przynajmniej 50kg. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 2” – przynajmniej 240 szt. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 3” – przynajmniej 180 szt. Zewnętrzne elementy malowane proszkowo z pokryciem antybakteryjnym. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Komora podzielona na min 5 części. Każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne. Filtr skraplacza wielokrotnego użytku – nadający się do umycia. Maksymalne zużycie energii elektrycznej 16 kWh/dobę przy zadanej temperaturze -80°C. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 7.  dostawa wagi precyzyjnej– 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Funkcje: Kontrola plus/minus, odchyłki procentowe, sumowanie ważeń, liczenie sztuk, wewnętrzny akumulator, zatrzask maksymalnego wskazania, pomiar w newtonach. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne: 6 kg Obciążenie minimalne: 5 g Dokładność odczytu: [d] 0,1 g Zakres tary: -6 kg Działka legalizacyjna: [e] 1 g Powtarzalność 0,15 g Liniowość: ±0,2 g Czas stabilizacji: 3 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) System poziomowania: manualny Klasa dokładności OIML II Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) Stopień ochrony IP 43 Interfejs 2×RS232, USB-A, USB-B Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: 15 godzin (średni czas) Temperatura pracy: +15 ÷ +30 °C Wilgotność względna powietrza: 10% ÷ 85% RH bez kondensacji Wymiar szalki min: 195×195 mm Oferowana waga powinna być poddana wzorcowaniu i posiadać legalizację Gwarancja: minimum 24-miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 8. dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem aparatu do krioterapii na zimne powietrze (do -32 °C) -1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Specyfikacja techniczna • Temperatura: -32 °C, • Regulacja przepływu powietrza : 350-1500 l/min, • Wymiary maksymalne: Wysokość: 930 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 400 mm, • Waga bez opakowania maksymalnie 53kg • Chłodzenie: R404a • Zasilacz: 230 V lub 115 V • Dostępne dwa różne bezpieczniki zasilania 230 V 2x T10AH 115 V 2x T15AH • Ocena mocy wejściowej 230 V 1.8 kVA 115 V 1.4 kVA • Częstotliwość 230 V 50 Hz 115 V 60 Hz • Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 9. dostawa wirówki bez chłodzenia – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Siła wirowania rcf Minimum 12100 x g Możliwość regulacji prędkości rpm zakres 800-13400, ze skokiem 100 rpm Pobór mocy maksymalnie maksymalnie 60W Hałas podczas pracy maksymalnie 49dB(A) Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej Min 12 sekund - max 14 sekund Czas zatrzymania rotora Min 11 sekund – max 13 sekund Waga urządzenia bez wirnika maksymalnie 3,7 kg Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25 cm Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 23 x 24 x 12 cm Możliwość ustawienia czasu w zakresie 15s-30 min, w skokach 15s dla zakresu 15 s -1 min oraz co 1 min powyżej tego zakresu Rotor umożliwiający wirowanie minimum 12 probówek 1,5/2 mL na probówki PCR w pasku, umożliwiający wirowanie 2 pasków po 8 probówek Adaptery na probówki 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6 ml Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie 4 nóżki z przyssawkami zapewniające stabilność pracy Sterowanie przyciskami membranowymi W przypadku awarii wirówka wyświetla kody błędów Bezobsługowy napęd Gniazdo wirnika wykonane z metalu Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Wirówka posiada certyfikat CE lub równoważny Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych Gwarancja co najmniej 24 miesiące Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 10. dostawa ręcznego dalmierza laserowego 3D wraz z akcesoriami – 3 zestawy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ręczny dalmierz laserowy 3D – zestaw (dalmierz, adapter kątowy, kabel USB z wtyczkami, pasek na dłoń, pokrowiec, tarcza celownicza, statyw, walizka transportowa, pomiar w technologii P2P). Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Dane techniczne Typowa dokładność pomiaru ± 1,0 mm Zasięg 0,05 do 300 m Jednostki pomiaru metr, stopa, cal Technologia X-Range Power Tak Czujnik pochylenia TAK Dokładność czujnika pochylenia względem wiązki lasera -0,1°/+0,2° Dokładność czujnika pochylenia względem obudowy ±0,1° Zakres pomiaru Smart Base w poziomie w pionie 360° -40° do 80° Celownik z powiększeniem 4 x Dodatkowy aparat szerokokątny TAK Format pliku obrazu .jpg Pamięć na zdjęcia 80 Format danych CAD na urządzeniu .dxf Zapis plików CAD na urządzeniu 20 plików x 30 punktów Pamięć ostatnich pomiarów 50 Podświetlenie ekranu TAK Ogólny interfejs danych Bluetooth® Smart Interfejs do transmisji danych punktów 3D WLAN Gwint statywu 1/4" Baterie Akumulator Li-Ion Klasa odporności IP54 Pomiar powierzchni i kubatury Pomiary pośrednie wysokości Wskazanie wysokości obiektów niedostępnych Pomiar nachylenia Pomiar elementów skośnych Pomiar różnic wysokości terenu Pomiar pól powierzchni o dowolnych kształtach Pomiar kąta Funkcja pomiaru trapeza Pomiar ciągły Tyczenie odcinków Funkcja śledzenia wysokości punktów niedostępnych Pomiar na zdjęciu Rejestracja zdjęć Transmisja Wi-Fi i Bluetooth Gwarancja producenta – min 24 miesiące Certyfikat Producenta ISO 16331-1 lub równoważny |  |  | zestaw | 3 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 11. dostawa analizatora przeznaczonego do pomiarów wyrywkowych tlenu i dwutlenku węgla w opakowaniach z produktami zapakowanymi w atmosferach ochronnych – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Analizator przeznaczony do pomiarów wyrywkowych tlenu i dwutlenku węgla w opakowaniach z produktami zapakowanymi w atmosferach ochronnych. Zasada pomiaru: O 2 : cewka elektrochemiczna CO 2 : podczerwień Dokładność pomiaru: • O2: (0,1% w zakresie pomiarowym 0 – 10%, (1% w zakresie pomiarowym 0 – 100% • CO2: (2% pełnego zakresu pomiarowego Rejestracja parametrów pomiarowych: • ilość archiwizowanych pomiarów: 500 • ilość zdefiniowanych produktów: 100 • ilość zdefiniowanych linii produkcyjnych: 50 • ilość zdefiniowanych użytkowników: 25 Żywotność czujników: • O 2 : ok. 18 miesięcy w powietrzu atmosferycznym • CO 2 : bez ograniczeń Kalibracja: • możliwa do przeprowadzenia we własnym zakresie przy użyciu azotu, powietrza atmosferycznego i dwutlenku węgla ZESTAW KALIBRACYJNY Wymagane gazy kalibracyjne: Dolny pkt. kalibracji O2 0% – 100% N2 Górny pkt. kalibracji O2 20.9% – 20.9% O2 (powietrze atmosferyczne) Dolny pkt. kalibracji CO2 0% – 100% N2 Górny pkt. kalibracji CO2 100% – 100% CO2 • Certyfikat ISO 22000 lub równoważny • Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 12. dostawa pH-metru do mięsa – 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | pH-metr do mięsa: • zakres pomiarowy: 0…14 pH • możliwość wymiany elektrody przez użytkownika • Niewymagające nakładów konserwacyjnych rozwiązanie do pomiaru wartości pH dzięki elektrolitom w żelu z automatycznym rozpoznawaniem wartości • możliwość samodzielnej kalibracji w 1,2 lub 3 pkt, • gwarancja minimum 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim. • Wytrzymały przyrząd do pomiaru pH i temperatury w mięsie z automatyczną kompensacją temperatury. • 4 x bateria guzikowa (LR44) • Pojemnik do przechowywania elektrody, wypełniony żelem KCL: do zabezpieczania sondy pH przed wysychaniem • Roztwór buforowy pH 4.01: do kalibracji i regulacji pehametrów • Roztwór buforowy pH 7.01: do kalibracji i regulacji pehametrów • Zapasowa elektroda pH: do przyrządu do pomiaru pH/temperatury |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 13. dostawa stołów do masażu -2 sztuki wraz z akcesoriami

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stół do masażu Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Długość stołu bez i z podgłówkiem 180-200 cm / 210 – 230 cm Szerokość stołu: 70cm ± 10 cm Pianka 5cm ± 3cm Wysokość regulowana stołu od 64 cm do 92 cm co 3.2 cm (10 pozycji) Wymiary po złożeniu 90 x 70 x 19 cm ± 10cm Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1kg) 14,4 kg Wytrzymałość dynamiczna 350 kg ± 10kg Wytrzymałość statyczna 1400kg ± 10kg Konstrukcja stołu drewno Kolor tapicerki granatowy Rodzaj tapicerki Vinyl Flex Kategoria wagowa 14kg do 16kg Gwarancja na konstrukcje -minimum 60 miesięcy Gwarancja na tapicerkę -minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Wałek do masażu Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Długość: 60 cm ± 5cm Średnica: 15 cm ± 5cm Kolor tapicerki: granatowy Rodzaj tapicerki: Vinyl Flex Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Półwałek do masażu Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Długość 60 cm ± 5cm Średnica 12 cm ± 5cm Szerokość 18 cm Kolor tapicerki granatowy Rodzaj tapicerki Vinyl Flex Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Podkład celulozowy – rolka Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Perforacja 33 cm (+/- 5%) Surowiec 100% celuloza Gramatura 2x19g/m2 Rozmiar 70 cm x 70 mb ±10cm |  |  | Rolka | 4 |  |  |
|  | Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 14. dostawa nożyków mikrotomowych przeznaczonych do skrawania wycinków parafinowych- 25 opakowań

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Nożyki mikrotomowe przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych- 20 opakowań (50 sztuk nożyków w jednym opakowaniu= 1000 sztuk) Opis parametrów Parametry techniczne wymagane • Niskoprofilowe, • wąskie, • Wymiar: długość 76mm x wysokość 8mm x grubość 0,25mm • przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych, • 50 sztuk w opakowaniu • Niskoprofilowe, • wąskie, • Wymiar: długość 76mm x wysokość 8mm x grubość 0,25mm • przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych, • 50 sztuk w opakowaniu Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  | Opakowanie (po 50 sztuk) | 20 |  |  |
| 2. | Nożyki mikrotomowe przeznaczone do skrawania ekstremalnie twardych wycinków parafinowych - 5 opakowań (50 sztuk nożyków w jednym opakowaniu= 250 sztuk) Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Nożyki wysoko profilowe szerokie Wymiar: długość 76mm x wysokość 14mm x grubość 0,43mm przeznaczone do skrawania ekstremalnie twardych wycinków parafinowych • 50 sztuk w opakowaniu Nożyki wysoko profilowe szerokie Wymiar: długość 76mm x wysokość 14mm x grubość 0,43mm przeznaczone do skrawania ekstremalnie twardych wycinków parafinowych • 50 sztuk w opakowaniu Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  | Opakowanie (po 50 sztuk) | 5 |  |  |

|  | Łączna wartość brutto: |  |
| --- | --- | --- |

Część nr 15. dostawa ręcznego mobilnego skanera 3D z własnym źródłem zasilania -1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Procesor min. 6 rdzeniowy 4 rdzeniowy procesor graficzny, 16 – rdzeniopy procesor sztucznej inteligencji - Pamięć RAM min. 6 GB - Pamięć wbudowana min. 128 GB - Typ ekranu: Dotykowy, OLED, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch - Przekątna ekranu min 6,1" - Rozdzielczość ekranu min. 2532 x 1170 - Zagęszczenie pikseli min. 460 ppi - Rozdzielczość aparatu - tył min. 12.0 Mpix - szerokokątny min. 12.0 Mpix - ultraszerokokątny min. 12.0 Mpix - teleobiektyw - Rozdzielczość aparatu: przód min. 12.0 Mpix - Przysłona obiektywu f/1.6 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.0 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny teleobiektyw f/2.2 - przedni obiektyw - Zoom - kamera tylna min. 4x zoom optyczny min. 10x zoom cyfrowy - Łączność: 5G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi - System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS - Złącza: Ligtning – 1szt, Gniazdo, kart nanoSIM - 1 szt. - Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Magnetometr, Skaner LiDAR, Światła, Zbliżenia, Żyroskop - Ładowanie bezprzewodowe - Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) - Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM (nano-SIM i eSIM) - Typ baterii: Litowo-jonowa - Pojemność baterii: min. 2775 mAh - Dołączone akcesoria: Kabel USB Typu-C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu - Waga max. 187g Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ