Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

ZP-15/22 na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Pakiet nr 1

Przedmiot zamówienia: Resektoskop bipolarny z wyposażeniem 1 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, histeroresektor z ciągłym przepływem 24/26 Fr | Tak |  |
| 2. | Optyka 30°. Średnica 4 mm . Długość 300 mm. Optyka z systemem identyfikacji kolorami na przyłączu światłowodu optyki, pozwalającym na szybki dobór odpowiedniej średnicy światłowodu. Optyka wyposażona w szafranowe szafirowe szkiełko odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Optyka z systemem identyfikacji umożliwiającym szybką identyfikację kąta patrzenia optyki podczas zabiegu. Naniesiona identyfikacja HD na okularze optyki | Tak |  |
| 3. | Kosz do mycia mechanicznego i sterylizacji oferowanego endoskopu | Tak |  |
| 4. | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu o średnicy 26Fr., obrotowy, Z wymiennymi /wyjmowanymi kranikami regulacji przepływu. Z systemem zapięcia zatrzaskowego ( na „click”). Z systemem identyfikacji kolorem. Z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. Z portami odpływ/ dopływ medium płynnego. Współpracujący z optykami 0°/12°/30 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga płaszcza bez bruzd podłużnych. |  |  |
| 5. | Płaszcz wykonany | Z tytanu- 10 pkt. pozostałe – 0 pkt. |  |
| 5. | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu o średnicy 24Fr., Końcówka ścięta/ukośna ceramiczna. Z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu/napędu. Z systemem identyfikacji kolorem. Współpracujący z optykami 0°/12°/30°. | Tak |  |
| 6. | Obturator do oferowanego płaszcza wewnętrznego resektoskopu z systemem identyfikacji kolorem. | Tak |  |
| 7. | Napęd pasywny do resektoskopu bipolarnego. Uchwyt otwarty sprężynujący. Współpracujący z optyką 4mm 0°, 12°,25°, 30°. | Tak |  |
| 8. | Elektroda bipolarna. tnąca 0,3mm -2 sztuk. Wielorazowa. Do optyki 30 i 12 stopni. Współpracująca z w/w płaszczem | Tak |  |
| 9. | Elektroda bipolarna koagulująca. Wielorazowa. Do optyki 30 i 12 stopni. | Tak |  |
| 10. | Kabel wysokiej częstotliwości, bipolarny, współpracujący z diatermiami firm: ERBE | Tak |  |
| 11. | Pojemnik do sterylizacji parowej oferowanych elektrod do resekcji Długość 328mm.(+ 80 mm) w pełni wymiarowo dostosowany do sterylizacji elektrod | Tak |  |
| 12. | Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów. Wymiary 400(+/- 5 mmm)x180(+/70 mm)x50 (+/-5 mm) (długość;szerokość;głębokość). Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. Możliwość oznaczania zawartości. | Tak |  |
| 13. | Światłowód, Średnica wiązki 2,5 mm(+/- 1 mm). Długość 2,3 m- 3,0 m. | Tak |  |
| 14. | Światłowód z systemem identyfikacji | kolorami – 10 pkt. inny sposób- 0 pkt. |  |
| 15. | Kompaktowe, bezprzewodowe źródło światła LED podłączane bezpośrednio do optyki endoskopowej ( zestaw zawierający baterie litową, ładowarkę , adaptery Storz, Wolf, Olympus, Strayker ) | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 35 miesięcy – 10 pkt. 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                  (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 2

Przedmiot zamówienia: Centrala do kardiomonitorów 1 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala zbiorcza kompatybilna z 5 kardiomonitorami FX 3000 lub FX 3000MD z oddziału Neurologii | Tak |  |
| 2. | Kolorowy monitor LCD TFT o przekątnej min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280x1024 pixeli) oraz hardware centrali wraz z akumulatorem w jednej wspólnej obudowie. | 19 cali-poniżej 24 cali - 0 pkt 24 cale do 26 cali – 10 pkt |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h pracy | Tak |  |
| 4. | Możliwość obserwacji min. 5 monitorowanych stanowisk jednocześnie oraz możliwość ustawienia przez użytkownika wyświetlania dowolnie wybranego 1 stanowiska | Tak |  |
| 5. | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 | Tak |  |
| 6. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | Tak |  |
| 7. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | Tak |  |
| 8. | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 72 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 120 godz. monitorowania | minimum 72-100 godzin monitorowania krzywych dynamicznych oraz jednocześnie minimum 120 godzin monitorowania wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk-0 pkt; ponad 100 godzin monitorowania krzywych dynamicznych oraz jednocześnie minimum 120 godzin monitorowania wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk -10 pkt |  |
| 9. | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | Tak |  |
| 10. | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak |  |
| 11. | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak |  |
| 12. | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 | Tak |  |
| 13. | Możliwość podłączenia do centrali min. 3 kolejnych kardiomonitorów | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie: sieciowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów,2 szt. kabela IBP do kardiomonitora FX 3000MD ze złączem do przetworników Edwards | Tak |  |
| 15 | Montaż po stronie oferenta. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                              (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 3

Przedmiot zamówienia: Zestaw do neuromonitoringu (do operacji tarczycy).

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane. | Tak |  |
| 2. | Aparat do neuromonitoringu nerwów do zastosowania śródoperacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych i laryngologicznych | Tak |  |
| 3. | System składający się z monitora interfejsu pacjenta do podłączenia elektrod, symulatora pacjenta Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga systemu z interfejsem pacjenta zintegrowanego z monitorem nerwów bez konieczności stosowania symulatora pacjenta | Tak |  |
| 4. | Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga systemu z interfejsem pacjenta zintegrowanego z monitorem nerwów bez konieczności stosowania symulatora pacjenta | Tak |  |
| 5. | Monitor wyposażony w 4 kanały robocze | Tak |  |
| 6. | Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1, 4, 7 i 10 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu 80V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50-250 us do wyboru za pomocą oprogramowania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie częstotliwości impulsów o napięciu min. 80V oraz regulacją impulsu stymulacyjnego, z zachowaniem punktacji parametru. | 0-28mA- 0 pkt, powyżej 29mA- 10 pkt |  |
| 7. | Dokładność wyjściowego impulsu stymulującego min. +/- 0,01mA | Tak |  |
| 8. | Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika | Tak |  |
| 9. | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja na ekranie monitora | Tak |  |
| 10. | Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu - wizualny /głosowy | wizualny lub głosowy - 0 pkt, wizualny i głosowy- 10 pkt |  |
| 11. | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokrętłem nawigacyjnym | Tak |  |
| 12. | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń - artefaktów | Tak |  |
| 13. | Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo | Tak |  |
| 14. | Dźwiękowa i wizualna odpowiedź mięśniowa (EMG) po stymulacji elektrycznej | Tak |  |
| 15. | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | Tak |  |
| 16. | System umożliwiający pracę z ciągłym monitorowaniem nerwu błędnego, z możliwością zastosowania co najmniej dwóch rozmiarów elektrod | Tak |  |
| 17. | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych przy wykresach | Tak |  |
| 18. | Raportowanie stymulacji ciągłej w formie histogramów 3D Zamawiający dopuszcza raportowanie do wewnętrznej pamięci urządzenia w innej, alternatywnej formie wizualnej. | Tak |  |
| 19. | Kolorowy ekran dotykowy o średnicy min. 26cm, dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG. | Tak |  |
| 20. | Zatrzymania widoku całego ekranu – funkcja freeze | Tak |  |
| 21. | Zapis raportów na zewnętrznym urządzeniu USB | Tak |  |
| 22. | Możliwość zapisywania raportu z zabiegu do pliku PDF | Tak |  |
| 23. | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | Tak |  |
| 24. | Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: sonda monopolarna jednorazowa do stymulacji, końcówka o średnicy 0,5mm - 10 szt. | Tak |  |
| 25. | Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: Rurki intubacyjne dotchawicze ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Rurki dostępne w różnych rozmiarach : o przekroju 5, 6, 7, 8, 9 mm. Brak konieczności naklejania elektrod - odbiorczych na rurki intubacyjne w celu wykluczenia błędów pomiaru.10 szt. do wyboru przez operatora | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                            (podpis Wykonawcy)

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Łóżka bariatryczne 2 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane | Tak |  |
| 2. | Łóżko przeznaczone do opieki nad pacjentami bariatrycznymi, z certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną systemem ważenia pacjenta | Tak |  |
| 3. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. | Tak |  |
| 4. | Łóżko w pełni łącznie z barierkami bocznymi zgodne z normą IEC 60601-2-52 | Tak |  |
| 5. | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 140 mm +/- 10 mm) umożliwiający współpracę z podnośnikami pacjenta nie mniej niż 15cm | Tak |  |
| 6. | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne | Tak |  |
| 7. | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3 | Tak |  |
| 8. | Cztery tworzywowe, min. 3 zdejmowane bez użycia narzędzi, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji panele leża. | Tak |  |
| 9. | Szerokość zewnętrzna łóżka w ustawieniu podstawowym (niezależna od pozycji barierek bocznych) [cm] 105 (+/-5cm) | Tak |  |
| 10. | Szerokość leża w pozycji podstawowej [cm] 90 (+/- 5cm) | Tak |  |
| 11. | Możliwość min. 3 stopniowej regulacji szerokości leża. Możliwość poszerzenia leża o min. 30cm | Tak |  |
| 12. | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 229 (+/-2cm) | Tak |  |
| 13. | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min. [cm] 20 | Tak |  |
| 14. | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od środka segmentu siedziska do podłogi przy kołach 140 mm (+/- 10 mm) 36-80cm( +/- 2cm) . Pozycja niska ułatwiająca zejście z łóżka niskim osobom oraz ułatwiająca personelowi prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | Tak |  |
| 15. | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | Tak |  |
| 16. | Regulacja elektryczna segmentu pleców min. 0-50 stopni | Tak |  |
| 17. | Regulacja elektryczna części nożnej podudzia min. 0-16 stopni | Tak |  |
| 18. | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20 stopni | Tak |  |
| 19. | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | Tak |  |
| 20. | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga min. 12 stopni | Tak |  |
| 21. | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga min. 12 stopni | Tak |  |
| 22. | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR dostępnej niezależnie od blokad) | Tak |  |
| 23. | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | Tak |  |
| 24. | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 25. | Mechaniczna regulacja funkcji CPR dostępna po obu stronach łóżka | Tak |  |
| 26. | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR | Tak |  |
| 27. | Elektryczna funkcja CPR | Tak |  |
| 28. | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30 stopni. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30 stopni nachylenia. | Tak |  |
| 29. | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | Tak |  |
| 30. | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | Tak |  |
| 31. | Szczyty od strony głowy i nóg wyjmowane bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 32. | Szczyty od strony głowy i nóg wyjmowane bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 33. | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | Tak |  |
| 34. | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu | Tak |  |
| 35. | Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 37. | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | Tak |  |
| 38. | Łóżko wyposażone w panel do obsługi m. in. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. | Tak |  |
| 39. | Łóżko wyposażone w system anty-zgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem przewodów aparatury medycznej, cewników itp. | Tak |  |
| 40. | Cztery, podwójne koła o średnicy 140mm(+/-10 mm) z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna | Tak |  |
| 41. | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 510 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | 510-519 kg-0 pkt 520 kg i więcej – 10 pkt |  |
| 42. | Łóżko przeznaczone dla pacjenta o maksymalnej wadze 450 kg | Tak |  |
| 43. | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | Tak |  |
| 44. | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg | Tak |  |
| 45. | Wyposażenie dodatkowe:- zagięty wieszak na kroplówki 1szt. | Tak |  |
| 46. | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | Tak |  |
| 47. | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję pozwalającą na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - dokładność odczytów do 500g - przycisk zerowania wagi | Tak |  |
| 48. | System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji | Tak |  |
| 49. | Panele nożne do regulacji wysokości łóżka umieszczone po obu stronach łóżka od stron nóg pacjenta | Tak |  |
| 50. | Podświetlenie pod leżem łóżka | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Materac bariatryczny | Tak |  |
| 51. | Materac samoregulujący, dostosowujący się do wagi i kształtu ciała pacjenta, bez pompy, nie wymagający podłączenia do prądu | Tak |  |
| 52. | Materac przeznaczony do zapobiegania uszkodzeniom skóry i ich leczenia | Tak |  |
| 53. | Maksymalna waga pacjenta: 450kg. | Tak |  |
| 54. | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka | Tak |  |
| 55. | Materac z możliwością poszerzenia w celu dostosowania do rozmiarów pacjenta | Tak |  |
| 56. | Materac z możliwością wydłużenia w celu dostosowania do wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 57. | Wysokość materaca 18 cm +/- 2cm | Tak |  |
| 58. | Obniżona sekcja pięt dla zmniejszenia ucisku na pięty pacjenta | Tak |  |
| 59. | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka. | Tak |  |
| 60. | Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, zawierający środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | Tak |  |
| 61. | Na wyposażeniu dodatkowe, zasilane elektrycznie, pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 130 (g/m2)/godz.). Pokrycie dostosowane dla pacjentów bariatrycznych waga min. 450 kg | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych lub Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia do 7 dni bez dostarczenia sprzętu zastępczego. |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat lub Zamawiający dopuszcza dostępność części zamiennych dla zaoferowanego modelu – min. 10 lat od daty dostawy |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 5

Przedmiot zamówienia: Fundus kamera 1 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe , nieregenerowane | Tak |  |
| 2. | Wykonanie zdjęcia kolorowego dna oka realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym monitorze LCD źrenicy oka. | Tak |  |
| 3. | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe | Tak |  |
| 4. | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D). Funkcja autofokus , automatyczne wyzwolenie zdjęcia. | Tak |  |
| 5. | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka | Tak |  |
| 6. | Możliwość wykonania zdjęcia: automatycznie i manualnie. | Tak |  |
| 7. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka oka o kącie 45 stopni. | Tak |  |
| 8. | Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 5 Mpikseli. | Tak |  |
| 9. | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD, służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część | Tak |  |
| 10. | Minimalna wielkość źrenicy pacjenta: 3,3 mm | Tak |  |
| 11. | Fiksacja wewnętrzna. Minimum 9 położeń punktów fiksacji wewnętrznej. | Tak |  |
| 12. | Minimum 9 położeń punktów fiksacji wewnętrznej w celu realizacji zdjęć peryferii siatkówki. | Tak |  |
| 13. | Fiksacja zewnętrzna | Nie- 0 pkt Tak-20 pkt |  |
| 14. | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. | Tak |  |
| 15. | Możliwość wykonania zdjęcia przedniego odcinka oka. | Tak |  |
| 16. | Automatyczne rozpoznawanie prawego oraz lewego oka. | Tak |  |
| 17. | Możliwość pracy funduskamery jako samodzielne urządzenie i zapisu danych na dysku USB oraz możliwość współpracy z osobnym komputerem, wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie bazodanowe umożliwiające zapis zdjęć do bazy danych pacjentów na dysku komputera. | Tak |  |
| 18. | W komplecie monitor LCD min 21”, komputer PC lub alternatywnie komputer All in One z ekranem, min 21”, procesor minimum Intel i5. Powierzchnia dyskowa: min 1 TB typu SSD. Pamięć RAM: min 4 GB.W zestawie stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga komputera o wymaganej pojemności dyskowej 1 TB, w konfiguracji 512 GB typu SSD a pozostałe 512 GB typu HDD | Tak |  |
| 19. | Oprogramowanie producenta funduskamery z funkcjami: baza danych, wykonywanie, obróbka oraz archiwizacja zdjęć. Bezteminowa licencja oprogramowania. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych Zamawiający wyraża zgodę, na wydłużenie czasów naprawy pod warunkiem udostępniania przez cały czas wydłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5 |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych Zamawiający wyraża zgodę, na wydłużenie czasów naprawy pod warunkiem udostępniania przez cały czas wydłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5 |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Pakiet 6

Przedmiot zamówienia: Napęd ortopedyczny 2 zestawy.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieregenerowane | Tak |  |
| I | Napęd ortopedyczny ( do dużych kości) |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji-1szt Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową i akumulatorami S8/S7 | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | Tak |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | Tak |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm | Tak |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy | bez użycia dodatkowych narzędzi – 10 pkt z użyciem, dodatkowych narzędzi – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0±5% kg | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem i zakresem roboczym średnic 0.0-6.40 mm- 2 szt | Tak |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej typu Jacobs z kluczem min.: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Synthes duże AO-1 szt | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.4±5% mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Syntes małe AO- 1szt | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-1.8 mm - 1szt | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 2.0-3.2 mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) | Tak |  |
|  | Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1szt | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 247x251x159 ±5% mm- 1szt | Tak |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | Tak |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | Tak |  |
|  | Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji- 1 szt. | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | Tak |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1.05±5% kg | Tak |  |
|  | Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej | Tak |  |
|  | Akumulator niesterylny duży – 5 szt. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową | Tak |  |
|  | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora sterylnego min.: 2.2±5% Ah | Tak |  |
|  | Waga dużego akumulatora sterylnego nieprzekraczająca: 340±5% g | Tak |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | Tak |  |
|  | Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | Tak |  |
|  | Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | Tak |  |
|  | Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna ,pojemnik do dużego akumulatora niesterylnego – 4szt. | Tak |  |
|  | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | Tak |  |
|  | Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora- 2 szt | Tak |  |
| II Napęd ortopedyczny (do małych i średnich kości ) |
|  | Wiertarka ortopedyczna akumlatorowa dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1szt. Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową oraz akumulatorami | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | Tak |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300±5% obr/min | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.5±5% Nm | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 18.0±5% Nm | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów | niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – 10 pkt wymagający użycia dodatkowych narzędzi – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca 555±5% g | Tak |  |
|  | Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki kompatybilne z posiadanym napędem ortopedycznym | Tak |  |
|  | Nasadka uniwersalna do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-3.2 mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 4.0±5% mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.4±5% mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Kaniulacja nasadek wiertarskich trójszczękowych bezkluczykowych min.: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1szt. | Tak |  |
|  | Nasadka wolnoobrotowa (redukcja 5:1) do rozwiercania z gniazdem zatrzaskowym typu duży Synthes AO - 1szt | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem i zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.4±5% mm - 1szt. | Tak |  |
|  | Nasadka typu piła oscylacyjna o częstotliwości cykli- 0:30 000 cykli/min, skok ostrza 5 stopni, możliwość ustawienia ostrza w głowicy w 5 pozycjach, kompatybilna z min.110 ostrzami o różnych parametrach oraz z posiadanym przez Zamawiającego napędem ortopedycznym- 1 szt. | Tak |  |
|  | Piła oscylacyjna do mikro-ostrzy -1 szt. | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca 640±5% g | Tak |  |
|  | Częstotliwość cykli -0 25 000 cykli/min | Tak |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) głowicy strzałkowej: 5˚±5% | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8pozycjach (4 płaszczyzny ) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy piły w 5 pozycjach (zakres 180 stopni) | Tak |  |
|  | Do wyboru min 100 ostrzy o różnej geometrii (kształt, długość, grubość ) | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1 szt | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 406x251x159 ±5% mm | Tak |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | Tak |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | Tak |  |
|  | Akumulator nie sterylny mały – 6 szt. | Tak |  |
|  | Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową | Tak |  |
|  | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora sterylnego min.: 1.1±5% Ah | Tak |  |
|  | Waga dużego akumulatora sterylnego nieprzekraczająca: 200±5% g | Tak |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | Tak |  |
|  | Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | Tak |  |
|  | Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna ,pojemnik do małego akumulatora niesterylnego – 5szt. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką ortopedyczną. | Tak |  |
|  | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | Tak |  |
|  | Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora- 2 szt. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Pakiet 7

Przedmiot zamówienia: Stół operacyjny bariatryczny 1 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych. | Tak |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców dwuczęściowe - obie części oparcia posiadają możliwość niezależnego ruchu kątowego poniżej i powyżej poziomu (możliwość uzyskania wypiętrzenia lub wklęśnięcia klatki piersiowej), regulacja obu części poprzez napęd elektrohydrauliczny, - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z dodatkowym podziałem w okolicy kolana | Tak |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem (automatyczna zmiana orientacji blatu oraz systemu sterowania funkcjami stołu) Segmenty blatu łączone za pomocą szybko złączy (sposób mocowania ) – dotyczy podgłówka oraz podnóżków. | Bez pokręteł – 10 pkt Z pokrętłami – 0 pkt |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Hybrydowy napęd stołu: część funkcji realizowana przez układ elektrohydrauliczny, część przez układ elektromechaniczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2330 mm ( ± 20 mm ) | Tak |  |
|  | Szerokość blatu stołu: - szerokość materacy: 580 mm (±20 mm ) - całkowita szerokość blatu (z listwami bocznymi): 640 mm (±20 mm ) | Tak |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota przewodowego następujących funkcji: regulacja wysokości regulacja oparcia pleców - obu części osobno przechyły boczne przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulacja nachylenia podnóżków funkcji flex/reflex pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz ze wszystkimi segmentami regulowanymi poprzez napęd elektrohydrauliczny, przesuw wzdłużny blatu blokowanie oraz odblokowywanie stołu do podłoża (centralna blokada kół) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu realizowana przez napęd elektrohydrauliczny: od 580 do 1060 mm ( ± 20 mm ) – wysokość mierzona bez materaca. | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców realizowana przez napęd elektrohydrauliczny: - dolny odcinek oparcia pleców (od strony płyty lędźwiowej), zakres regulacji od -400 do 800 ( ± 50 ) - górny odcinek oparcia pleców, zakres regulacji od -400 do 400 ( ± 50 ) | Tak |  |
|  | Przechyły boczne realizowane przez napęd elektrohydrauliczny min: po 300 w lewo i prawo | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga realizowany przez napęd elektrohydrauliczny min: 400 | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga realizowany przez napęd elektrohydrauliczny min. : 400 | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków realizowana przez napęd elektrohydrauliczny (osobno dla każdego podnóżka) w płaszczyźnie pionowej (w konfiguracji normalnej blatu): od -900 do 350 (± 50 ) Dodatkowa manualna regulacja dolnej części każdego podnóżka (poniżej kolana) w zakresie od -900 do 250 (± 50 ) | Tak |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka (w konfiguracji normalnej blatu): od -350 do 450 ( ± 50 ), wspomagana sprężyną gazową z blokadą. W konfiguracji odwrotnej blatu (przy zamianie podgłówka z podnóżkami) – możliwość elektrohydraulicznej regulacji podgłówka. | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 | Tak |  |
|  | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 150 mm. | Tak |  |
|  | Centralna elektroniczna blokada kół realizowana z pilota. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | Tak |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm). | Tak |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,55 mm Al | Tak |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, antystatyczne, demontowane. Grubość min. 60 mm. Zalecany materac z pamięcią kształtu. | Materac z pamięcią kształtu- 10 pkt Bez pamięci kształtu-0 pkt |  |
|  | Maksymalne obciążenie dynamiczne (w każdej pozycji stołu) przy podstawowej konfiguracji blatu stołu: min. 400 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne (blat wypoziomowany, segmenty blatu wypoziomowane, blat centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół) przy podstawowej konfiguracji blatu stołu: min. 500 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 1 szt. - przystawka do operacji bariatrycznych – 1 kpl. - przystawka ginekologiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, montowana w miejsce podnóżków – 1 szt. - pasy brzuszne służące do unieruchomienia ciała pacjenta na stole operacyjnym - pas podnóży służący do unieruchomienia kończyn dolnych pacjenta na stole operacyjnym. - podparcie stóp 2 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt. | Tak |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej - 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

..............................................	
                                                                                                             (podpis Wykonawcy)