Załącznik nr 1

Zam. 218/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Stół operacyjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Stół weterynaryjny ze stali nierdzewnej z dwoma otworami odpływowymi (o średnicy min. 2 cm), - blat o wymiarach min. 160x65 cm, długość całkowita min. 167 cm, szerokość całkowita min. 66 cm, - elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 58-100 cm, - kolumna unosząca o dopuszczalnym obciążeniu min. 200 kg, - dodatkowe zasilanie – akumulator (wodoszczelny) montowany na siłowniku umożliwiający odłączenie stołu od zasilania umożliwiający około 20 cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu, - koła jezdne z hamulcem, średnica kół min. 16 cm, - szyny na szczycie stołu, które dają możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, - waga stołu min. 100 kg, - zdejmowana i regulowana kroplówka ze stali nierdzewnej z dwoma wieszakami w zestawie do stołu, - dwie miski w zestawie zamontowane po obu stronach pod blatem z możliwością regulacji oraz umieszczenia ich pod otworami odpływowymi, - materac w zestawie powleczony materiałem o zastosowaniu medycznym PCW po podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol i środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor, trudnopalny, odporny na rozdarcia, odporny na ścieranie, wyposażony w pasy mocujące od spodu blatu, - Okres gwarancji: konstrukcja – min. 24 miesiące, elektryka – min. 24 miesiące, tapicerka materaca min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 3 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 – Stół operacyjny z szufladami

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Stół weterynaryjny ze stali nierdzewnej, - blat o wymiarach min. 135x65 cm, długość całkowita min. 142 cm, - elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 58-100 cm, - kolumna unosząca o dopuszczalnym obciążeniu min. 200 kg, - dwa druciane kosze u podstawy stołu, - koła jezdne z hamulcem, średnica kół min. 16 cm, - szyny na szczycie stołu, które dają możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, - waga stołu min. 100 kg, - zdejmowana i regulowana kroplówka ze stali nierdzewnej z dwoma wieszakami w zestawie do stołu, - mata antypoślizgowa w zestawie na blat, - materac w zestawie powleczony materiałem o zastosowaniu medycznym PCW po podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol i środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor, trudnopalny, odporny na rozdarcia, odporny na ścieranie, wyposażony w pasy mocujące od spodu blatu, - dodatkowe zasilanie – akumulator (wodoszczelny) montowany na siłowniku umożliwiający odłączenie stołu od zasilania, umożliwiający około 20 cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu, - Okres gwarancji: konstrukcja – min. 24 miesiące, elektryka – min. 24 miesiące, tapicerka materaca min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |