Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-48/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

Łóżko szpitalne z funkcją wydłużania leża wraz z akcesoriami – 20 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne z funkcją wydłużania leża – 20 szt. Fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022 |
| 1 | Szczyty łóżka z profilu stalowego, lakierowanego proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL. Szczyty blokowane przed przypadkowym wyjęciem szczytów. |
| 2 | Barierki boczne jednoczęściowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża. Barierki opuszczane poniżej poziomu materaca. Mechanizm odblokowujący znajdujący się w dolnej części barierki, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Barierki składające się z minimum trzech okrągłych, metalowych poprzeczek o średnicy 20-30 mm . Barierki wyposażone w system zapobiegający zatrzaśnięciu się palców – po złożeniu pomiędzy poprzeczkami zachowana przestrzeń na palce |
| 3 | Leże 2 segmentowe. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym |
| 4 | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów stabilizujących materac, zapobiegające przesuwaniu się materaca po leżu. |
| 5 | 4 koła jezdne o średnicy 125mm z centralnym hamulcem. |
| 6 | Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie od nie więcej niż 0° do nie mniej niż 70o. Regulacja wspomagana sprężyną gazową; dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach segmentu pleców |
| 7 | Szerokość całkowita 950mm (+/-50mm) |
| 8 | Długość całkowita 2300 mm(+/- 100 mm) |
| 9 | Wymiary leża 2000 mm x 850mm (+/-50mm) z funkcją wydłużenia |
| 10 | Funkcja przedłużenia leża o co najmniej 150 mm z blokadą pozycji |
| 11 | Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 500 mm (+/-50mm) |
| 12 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką |
| 13 | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe zlokalizowane w narożnikach |
| 14 | Minimum 2 tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki |
| 15 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1 | Dodatkowy komplet barierek bocznych, powodujący zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża - 20kpl |
| 2 | Materac przedłużenia leża - 20 szt. |
| 3 | Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca nie mniej niż 130mm. Łączenie pokrowca zszywane – 20 szt. |