Załącznik nr 4 do SIWZ - zmodyfikowany

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskopy diagnostyczne (2 szt.);

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop jezdny, na kolumnie |  |
| 2 | Dioda sygnalizująca tryb pracy: aktywny i funkcję czuwania |  |
| 3 | Podstawa mikroskopu wyposażona w 4 duże kółka jezdne, w tym dwa z blokadą |  |
| 4 | Podstawa w kształcie litery H lub X o wymiarach nie większych niż 608 mm x 608 mm |  |
| 5 | Oświetlenie LED o mocy co najmniej 40 W, powyżej 100 000 lux-ów, barwa światła dziennego |  |
| 6 | Moduł źródła światła umieszczony całkowicie w ramieniu mikroskopu lub wbudowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu |  |
| 7 | Oświetlenie światłowodowe prowadzone w ramieniu mikroskopu lub bez oświetlenia światłowodowego prowadzonego w ramieniu mikroskopu |  |
| 8 | Mikroskop wyposażony w optykę apochromatyczną |  |
| 9 | Regulacja mocy oświetlenia regulowana bezstopniowo w pełnym zakresie, pokrętło do regulacji w zasięgu ręki operatora |  |
| 10 | Tubus mikroskopu prosty, binokularny z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50 do 75 mm |  |
| 11 | Nośnik głowicy mikroskopu pod kątem 45° |  |
| 12 | Okulary typu Wide Field (WF) x 10 z regulacją dioptrii ± 5 mm, z wysuwanymi osłonkami okularów. |  |
| 13 | Manualny zmieniacz powiększenia 5 stopniowy, o współczynniku x0.4; x 0.6; x1.0; x1.6; x2.5 |  |
| 14 | Obiektyw o ogniskowej f=250 mm |  |
| 15 | Regulacja oporu pracy poszczególnych ramion z blokadą |  |
| 16 | Wszystkie pokrętła w mikroskopie wyposażone w dedykowane nakładki (osłonki), autoklawowalne |  |
| 17 | Głowica mikroskopu wyposażona w rączkę typu T lub w rączkę prostą centralną lub dwie rączki, z lewej i prawej strony głowicy, dodatkowo ściągane do dezynfekcji/sterylizacji. |  |
| 18 | Wyposażony w filtr zielony oraz żółty lub filtr bezczerwienny, fitr UV i IR |  |
| 19 | Całkowita wysokość mikroskopu co najmniej 1750 mm |  |
| 20 | Ramie krótkie o długości nie mniejszej niż 510 mm |  |
| 21 | Ramie długie o długości nie mniejszej niż 600 mm |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja pisemna w jęz. Polskim |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie LED (moc co najmniej 40 W) | 40W – 0 pkt. > 40W – 5 pkt. |  |
| 2 | Funkcja START/STOP/oświetlenia mikroskopu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |
| 3 | Manualna regulacja obiektywu | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ - zmodyfikowany

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stół Operacyjny (1 szt.);

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2 | Stół operacyjny z blatem min 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy |  |
| 3 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci mechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami, pozostające w ich obrysie. |  |
| 4 | Napęd stołu elektromechaniczny |  |
| 5 | Podstawa stołu w kształcie litery U z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron. Od strony głowy pacjenta dźwignia nożna do blokowania stołu do podłoża i ustawiania do jazdy kierunkowej i swobodnej |  |
| 6 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe (2 x akumulator 12V każdy ) |  |
| 7 | Zasilacz stołu (ładowarka) . Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V |  |
| 8 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) |  |
| 9 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. Kolumna usytuowana centralnie w stosunku do środka podstawy |  |
| 10 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego przy jednoczesnej możliwości wyboru orientacji głowy pacjenta – normalny i odwrócony – wybór z panela kolumny. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem. Lub Blat stołu modułowy z możliwością montażu zagłówka i podnóżka z obu stron stołu operacyjnego, przy jednoczesnej możliwości wyboru orientacji głowy pacjenta (wybór z pilota i panelu kolumny). Mocowanie zabezpieczone pokrętłem. Stół bez możliwości zamiany położenia płyty plecowej. |  |
| 11 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex 220°/140° - płyta nożna - płyta plecowa dolna - pozycja standardowa „0” - blokowanie i odblokowanie przesuwu wzdłużnego |  |
| 12 | Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem lub bez podświetlenia wybranego ułożenia. |  |
| 13 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. |  |
| 14 | Kolumna stołu o przekroju( L x W) 303mm x 375 mm |  |
| 15 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. |  |
| 16 | Regulacja wysokości blatu ≤ 700 mm do ≥ 1100 mm |  |
| 17 | Całkowita szerokość blatu 580 mm (+/- 10 mm) Szerokość materacy bez szyn bocznych 535mm |  |
| 18 | Przechyły boczne ≥ 25º |  |
| 19 | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º |  |
| 20 | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º |  |
| 21 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm realizowany manualnie po zwolnieniu i przytrzymaniu przycisku blokady przesuwu na pilocie stołu |  |
| 22 | Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 550 ruchomość podgłówka systemem zapadkowym realizowany jednorącz .wymiary zagłówka LxW -350x500mm lub 275x500mm |  |
| 23 | Podnóżek dwuczęściowy regulowany w zakresie ≥ + 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół. Długość podnóżka 740 mm lub 750mm. |  |
| 24 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie ≥ +800/- 400 |  |
| 25 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu ≥ 440 kg |  |
| 26 | Czas maksymalny ładowania całkowitego stołu 8h |  |
| WYPOSAŻENIE STOŁU |
| 27 | Pas do mocowania pacjenta 2 szt. |  |
| 28 | Podpora pod rękę na przegubie kulowym 1 szt. |  |
| 29 | Pozycjoner głowy pacjenta ze stabilizacją boczną w pozycji na plecach 1 szt. |  |
| 30 | Pozycjoner w kształcie poduszki o wymiarach 400x450x50mm 1 szt. |  |
| 31 | Pozycjoner w kształcie poduszki o wymiarach 350x300x70mm 1 szt. |  |
| 32 | Pas do mocowania ręki pacjenta 1 szt. |  |
| 33 | Uchwyt na rury anestezjologiczne 1 szt. |  |
| 34 | Podpory pod ręce chirurga 1 szt. |  |
| 35 | Zagłówek laryngologiczny w kształcie podkowy 2 szt |  |
| 36 | Zagłówek laryngologiczny z regulacją 1 szt. |  |
| 37 | Zagłówek laryngologiczny płaski 1 szt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja pisemna w jęz. Polskim |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz stołu (ładowarka) | - zintegrowany (wbudowany) w podstawie stołu – 5 pkt. - zewnętrzny – 0 pkt. |  |
| 2 | Podgłówek laryngologiczny z możliwością sterowania z pilota po podłączeniu sekcji operowanej głowy bezpośrednio do sekcji nożnej. | - tak – 5 pkt - nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Czas ładowania całkowitego stołu (max 8h) | - czas ładowania < 8 godzin – 10 pkt.; - czas ładowania 8 godzin – 0 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy