Załącznik nr 1 do Umowy nr………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest odnowienie tynków i okładzin architektonicznych budynku usługowego Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 82 dz. nr 234/10, 234/12. Odnowienie te polega na zbiciu zawilgoconych i odparzonych tynków w narożu budynku i w rejonie wejścia głównego do budynku z nałożeniem w tych miejscach tynków renowacyjnych, renowacją słupów bramowych, naprawą fragmentu podbitki oraz malowaniem elewacji (całego budynku) farbą sylikonową wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi w ramach zadania. Zakres prac przedstawia Przedmiar Robót stanowiący jeden z dokumentów postępowania. Kolorystyka budynku ustalona z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a kolory należy przyjąć według wzornika firmy ARSANIT według:

- 28P1 - fragment elewacji frontowej, elewacje tylne i boczne,

- 28P2 – pozostała część elewacji frontowej,

- 77P2 – wyoblenia, opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych.

Dopuszczane jest wykorzystanie farb równoważnych innej firmy, zachowując dokładnie przyjętą kolorystykę.

Wizualizacja obiektu po pomalowaniu

- Opis stanu istniejącego

Działka nr 234/10, 234/12, obręb nr 0017 Święta Katarzyna, na której znajduje się budynek zlokalizowana jest przy ul. Głównej 82 w Świętej Katarzynie. Przedmiotowa działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta z konfiguracją płaską. Zabudowana wolnostojącym II kondygnacyjnym budynkiem z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Elewacja płd.-wsch. frontowa budynku znajdują się na granicy działki i graniczy z pasem drogi powiatowej, dodatkowo w sąsiedztwie elewacji frontowej budynku poprowadzona jest napowietrzna sieć energetyczna. Jedna ze ścian budynku ma utrudnione dojście, nie będzie możliwości malowania tej ściany z rusztowania a jedynie z podnośnika koszowego i przy użyciu teleskopowych kijów malarskich z poziomu terenu. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Przyłącza sieci gazowej i elektroenergetycznej zlokalizowane są na ścianie budynku. Niezabudowana powierzchnia działki jest częściowo utwardzona kostką betonową oraz nawierzchnią żwirową, pozostała część porośnięta zielenią niską i wysoką w różnym stanie sanitarnym. Od strony wewnętrznej, bezpośrednio przy wyjściu z budynku, znajduje się spocznik ze schodami oraz pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami. Działka jest częściowo ogrodzona. Dojście i dojazd od strony ul. Głównej. Wejście do budynku od strony ul. Głównej oraz od wewnętrznej strony działki. Budynek zlokalizowany jest na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest wieś o metryce średniowiecznej.

Elewacja Frontowa

Elewacja tylna

Elewacja Szczytowa I

Elewacja szczytowa II

Infrastruktura

- Zakres robót do wykonania

Szczegółowy zakres prac, przedstawiony został w Przedmiarze, wyszczególnić można natomiast 3 główne zakresy zadania:

- Renowacja wejścia głównego, naroża i słupów pod bramę, która obejmuje między innymi:

  - Zbicie zawilgoconych i odparzonych tynków,

  - Przygotowanie podłoża po skutych tynkach, poprzez mycie myjką ciśnieniową,

  - Odgrzybienie podłoża,

  - Narzucenie na podłoże nowych tynków w systemie tynków renowacyjnych zgodnych z instrukcją WTA 2-9-04,

- Malowanie ścian zewnętrznych, które obejmuje między innymi:

  - Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej,

  - Rozebranie i nałożenie na nowo rur spustowych, tablic informacyjnych,

  - Przygotowanie podłoża po skutych tynkach, poprzez mycie myjką ciśnieniową,

  - Uzupełnienia tynków zewnętrznych,

  - Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego,

  - Malowanie elewacji farbą silikonową włącznie z gruntowaniem,

  - Mycie po robotach malarskich

- Naprawa fragmentu podbitki budynku

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie:

- Umowy

- Projektu Budowlanego przygotowanego przez Biuro Projektowe ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.J, stanowiący Załącznik nr 1 do Decyzji 1808/2018.

W zakresie obejmującym zadanie.

- Projektu Wykonawczego przygotowanego przez Biuro Projektowe ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP.J. W zakresie obejmującym zadanie.

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zakresie obejmującym zadanie.

- Przedmiaru Robót. Składana oferta winna zawierać kosztorys ofertowy.

- Decyzji nr 1808/2018 Starostwa Powiatu Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

- Postanowienia końcowe

Wszelkie prace związane z realizacją zadania muszą być wykonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów prac. Dodatkowo wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Druk zatwierdzenia materiałowego stanowi Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wzór ten należy edytować odpowiednio z posiadanej postaci cyfrowej.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach  z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zadania może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Roboty drogowe należy wykonywać bez wstrzymania ruchu.

- Sposób odbioru prac

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi Przedstawiciela Zamawiającego. Dokumentacja ma zostać przygotowana w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzone przez Kierownika Robót za zgodność z oryginałem), oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF tożsamy z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy)

- Gwarancja

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli pisemnej 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady urządzenia oraz wady w robociźnie.

- Ochrona danych osobowych

Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik nr 2.

Spis załączników:

- Zatwierdzenie materiałowe

- Ochrona danych osobowych