Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

usługa serwisowa aparatu RTG Angiografu i aparatu RTG

PAKIET NR 1

zestawienie wymaganych parametrów w zakresie aparatu RTG Angiograf

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Angiograf Artis zee floor rok produkcji 2013 sn: 137292 produkcji Siemens, Axiom Sensis Hemo LOW, lekarska stacja opisowa. |
|  | Autoryzacja Angiografu Artis zee floor Siemens, załączyć oświadczenie | Tak |  |
|  | Termin świadczenia usługi 24 miesiące od dnia podpisania umowy, usługa dotyczy Angiografu Artis zee floor rok produkcji 2013, Axiom Sensis Hemo LOW, lekarskiej stacji opisowej. | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne co 6 miesięcy podczas których Wykonawca: sprawdzi stan techniczny całego systemu wyczyści oraz nasmaruje wszystkie elementy obrotowa i jezdne wykona diagnostykę całego systemu wraz z oprogramowaniem dokona odkurzenia wszystkich elementów oraz wymiany filtrów wykona testy poprawności działania, bezpieczeństwa oraz zaktualizuje wersję oprogramowania systemu do najnowszej przekaże sprawne i bezpieczne w użytkowaniu urządzenia do dalszej eksploatacji dokona wpisu w paszporcie technicznym o wykonaniu przeglądu technicznego dostarczy protokół z wykonanej usługi | Tak |  |
|  | Prace naprawcze będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniem Użytkownika telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną. Urządzenia wraz z całym systemem po naprawie zostaną poddane diagnostyce, zostaną wykonane testy poprawności działania oraz bezpieczeństwa, Wykonawca przekaże sprawne urządzenia do dalszej eksploatacji dokonując wpisu z wyszczególnieniem wymienionych podzespołów w paszporcie technicznym, dostarczy protokół z wykonanej usługi | Tak |  |
|  | Podczas trwania umowy serwisowej wymagana jest wymiana wszystkich podzespołów które ulegną uszkodzeniu, włącznie z lampą oraz generatorem lampy | Tak |  |
|  | Serwis dostępny na terenie kraju, czas reakcji max do 48 godz. Wykonawca zapewni wszystkie części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu. W przypadku konieczności sprowadzenie części zamiennych czas naprawy potrwa max 5 dni roboczych. Wykonawca dostarczy niezbędne części zamienne na swój koszt oraz ryzyko, bez dodatkowych kosztów. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę aparatu Artis zee floor polegającą na diagnozowaniu uszkodzeń poprzez zdalne łącze komputerowe z wykorzystaniem globalnej sieci internetowej. | Tak |  |
|  | Wykonawca wykona raz w roku testy specjalistyczne aparatu, testy wykonane muszą być zgodnie z aktualną ustawą o prawie atomowym aparatów RTG przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia (certyfikat akredytacyjny). Po wykonaniu testów należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania protokołów w wersji papierowej. | Tak |  |
|  | Oferowana cena obejmować będzie wszelkie koszty serwisu w tym koszt części zamiennych. | Tak |  |

..........................................

( podpis osoby upoważnionej 				                                             		     do składania oświadczeń 				                                                              	     woli w imieniu Wykonawcy )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

usługa serwisowa aparatu RTG Angiografu i aparatu RTG

PAKIET NR 2

zestawienie wymaganych parametrów  w zakresie aparatu RTG

| Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- |
| Aparat RTG Luminos dRF Max rok produkcji 2019 sn: 7469 produkcji Siemens |
|  | Autoryzacja aparatu RTG Luminos dRF Max Siemens, załączyć oświadczenie | Tak |  |
|  | Termin świadczenia usługi 24 miesiące od dnia podpisania umowy., usługa dotyczy aparatu RTG Luminos dRF Max wraz ze stacją opisową. | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne co 12 miesięcy podczas których Wykonawca: sprawdzi stan techniczny całego systemu wyczyści oraz nasmaruje wszystkie elementy obrotowa i jezdne wykona diagnostykę całego systemu wraz z oprogramowaniem dokona odkurzenia wszystkich elementów oraz wymiany filtrów wykona testy poprawności działania, bezpieczeństwa oraz zaktualizuje wersję oprogramowania systemu do najnowszej przekaże sprawne i bezpieczne w użytkowaniu urządzenia do dalszej eksploatacji dokona wpisu w paszporcie technicznym o wykonaniu przeglądu technicznego dostarczy protokół z wykonanej usługi | Tak |  |
|  | Prace naprawcze będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniem Użytkownika telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną. Urządzenia wraz z całym systemem po naprawie zostaną poddane diagnostyce, zostaną wykonane testy poprawności działania oraz bezpieczeństwa, Wykonawca przekaże sprawne urządzenia do dalszej eksploatacji dokonując wpisu z wyszczególnieniem wymienionych podzespołów w paszporcie technicznym, dostarczy protokół z wykonanej usługi | Tak |  |
|  | Podczas trwania umowy serwisowej wymagana jest wymiana wszystkich podzespołów, które ulegną uszkodzeniu, włącznie z lampą oraz generatorem lampy | Tak |  |
|  | Serwis dostępny na terenie kraju, czas reakcji max do 48 godz. Wykonawca zapewni wszystkie części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu. W przypadku konieczności sprowadzenie części zamiennych czas naprawy potrwa max 5 dni roboczych. Wykonawca dostarczy niezbędne części zamienne na swój koszt oraz ryzyko, bez dodatkowych kosztów. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę aparatu RTG Luminos dRF Max polegającą na diagnozowaniu uszkodzeń poprzez zdalne łącze komputerowe z wykorzystaniem globalnej sieci internetowej. | Tak |  |
|  | Wykonawca wykona raz w roku testy specjalistyczne aparatu, testy wykonane muszą być zgodnie z aktualną ustawą o prawie atomowym aparatów RTG przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia (certyfikat akredytacyjny). Po wykonaniu testów należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania protokołów w wersji papierowej. | Tak |  |
|  | Oferowana cena obejmować będzie wszelkie koszty serwisu w tym koszt części zamiennych. | Tak |  |

..........................................

( podpis osoby upoważnionej 				                                             		     do składania oświadczeń 				                                                              	     woli w imieniu Wykonawcy )