Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania ogólne:

- musi być przystosowana do funkcjonowania w różnych warunkach atmosferycznych w zakresie temperatur od – 35ºC do +50 ºC;

- materiały użyte do produkcji budki muszą być dopuszczone do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP;

- wyrób musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wyrób musi być przeznaczony na rynek europejski, posiadać dopuszczenie       do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz deklaracje zgodności WE      (znak CE);

- Wymagania techniczne:

- ściany i dach – wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu z pianki poliuretanowej lub styropianowym o grubości nie mniej niż 100 mm, kolor ścian według palety RAL 9006. Wykończenia blacharskie (attyka, narożniki, pas dolny) według palety RAL 7024;

- podłoga – dwuwarstwowa, górna warstwa wykonana z blachy nierdzewnej ryflowanej, spód płyta warstwowa o rdzeniu z pianki poliuretanowej lub styropianowym o grubości nie mniejszej niż 100 mm;

- obiekt z płyty warstwowej o wymiarach:

- długość 120 cm,

- szerokość 120 cm,

- wysokość 220 cm.

- okna z PCV, szyby zespolone podwójne, ramy białe, 3 okna o wymiarach 900x1000 mm umieszczone na ścianie czołowej i ścianach bocznych na wysokości nie mniejszej niż 1100 mm;

5)  otwór drzwiowy na tylnej ścianie, wielkości otworu 700x2000mm, drzwi brak;

6)  dach jednospadowy, wysunięty wokół obiektu na długość nie mniejszą niż

100 mm, spad 10% w kierunku przeciwnym do odwrotu drzwiowego.

7)   na przedniej ścianie powinna być zamocowana półka na aparat telefoniczny oraz

gniazdo telefoniczne , z wyprowadzeniem na zewnątrz i z bezpiecznym

złączem;

8)   Sposób zakotwienia zależy od podłoża, 
      a) w betonie / asfalcie poprzez przewiercenie otworów i założenie kotew

rozporowych, 
      b) na podłożu piaskowym poprzez wylanie ław betonowych lub dociążenie

płytami betonowymi.

OPRAQCOWAŁ

Andrzej MALINOWSKI