Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do krioterapii z wyposażeniem- 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do miejscowego wychładzania tkanki. | TAK, podać |  |
|  | Czynnik roboczy - ciekły azot | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie ze zbiornikiem na ciekły azot o pojemności 50 dm3. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie | TAK, podać |  |
|  | Posiadające elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała pacjenta | TAK podać |  |
|  | panel z wyświetlaczem typu led segmentowy monochromatyczny. | TAK Podać |  |
|  | Min. czterostopniową regulacja intensywności nadmuchu - aplikacja właściwej dawki chłodu w zależności od masy chłodzonego miejsca. | TAK podać |  |
|  | dodatkowe funkcje nadmuchu: 1. Uwalnianie punktów spustowych 2. Dwa rodzaje pulsacyjnej aplikacji 3. Programowany czas trwania zabiegu | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku | TAK, podać |  |
|  | Temperatura strumienia gazu -160 oC (przy wylocie dyszy) | TAK, podać |  |
|  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne | TAK, podać |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V +/- 10 % | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty