Załącznik Nr 1 do SWZ

BiGK.271.1.23.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
„Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark ”

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki napowietrzające do rotora poziomego Landy typu 1000/12 | 27 kpl |
| Dane techniczne | dług. pojedynczego rotora - L= 4,05m średnica rotora - D= 1000 mm obroty - 72 min-1 |  |
| 2. | mieszadło zatapialne z zestawem mocującym w komorze defosfatacji | 2 kpl |
| Dane techniczne | znamionowa moc silnika - N =3,0 kW prędkość obrotowa - n 725 obr/min średnica śmigła - d 400 mm liczba łopatek śmigła - 2 masa mieszadła - 78 kg |  |
| 3. | mieszadło zatapialne z zestawem mocującym w komorze nitryfikacji i denitryfikacji | 2 kpl |
| Dane techniczne | znamionowa moc silnika - N = 4,0 kW prędkość obrotowa - n 725 obr/min średnica śmigła - d 400 mm liczba łopatek śmigła - 2 masa mieszadła - 80kg |  |
| 4. | pompa piasku z zestawem mocującym | 1 kpl |
| Dane techniczne | wydajność pompy - Q 4,5 l/s wysokość podnoszenia - H = 5,9 m H2O moc znamionowa - N = 1,3 kW moc pobierana - P1 = 0,8 kW prąd - I = 3,45A obroty - n = 1400 obr/min |  |
| 5. | piaskownik poziomy pomp z zestawem mocującym do usuwania piasku z piaskownika | 2 kpl |
| Dane techniczne | wydajność pompy - Q 4,5 l/s wysokość podnoszenia - H = 1,5 m H2O moc znamionowa - N = 1,3 kW zapotrzebowanie mocy - P1 = 0,6 kW |  |
| 6. | sonda optyczna ChZT/OWO/DOC/BZT/SAK z zakresem spektralnym UV-VIS, ze zintegrowanym czyszczeniem ultradźwiękami | 1 kpl |
| Dane techniczne | zakres pomiaru ChZT: 0 – 20 000 mg/l COD zestaw montażowy umożliwiający pracę sondy mobilnie w studniach rozprężnych, przepompowniach ścieków i stacjonarnie w studni retencyjnej zestaw do czyszczenia sprężonym powietrzem dla sond spektralnych (15 m wąż i złączki) kompresor sprężonego powietrza dla czujników online 230 VAC kabel połączeniowy do czujników IQ Sensor Net, 7m |  |
| 7. | Zautomatyzowana stacja zlewna – wyposażenie istniejącego kontenera po punkcie zlewnym | 1 kpl |
| Dane techniczne | System sterowania Moduł identyfikujący przewoźników Oprogramowanie do komputera PC (komunikacja, sczytywanie danych, zmiana parametrów stacji z centralnego komputera dyspozytorni) Drukarka z obcinakiem papieru Przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustej rury Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej Naczynie pomiarowe Układ automatycznego płukania Zasuwa pneumatyczna Elektrozawory sterujące zasuwą Kompresor KOMUNIKACJA POPRZEZ POŁĄCZENIE KABLOWE (INTERFEJS RS 485) lub sieciowe ETHERNET, przenośną kartę pamięci PCMCIA lub kartę SD, sieć bezprzewodową WIFI, bezprzewodowe połączenie GPRS Z KOMPUTEREM UMIESZCZONYM W DYSPOZYTORNI Drukarka z obcinakiem papieru Zestaw do pomiaru pH Zestaw do pomiaru ChzT |  |
| 8. | pompa z zestawem mocującym (w ramach modernizacji przepompowni ścieków P0 – ul. Piaski Lidzbark) | 1 kpl |
| Dane techniczne | moc silnika - UN 400/698 V 3Ph IN 35,1 A P- 1 21,6 kW P- 2 18,5 kW wysokość podnoszenia - 36 m H2O wydajność pompy - Q 23 l/s typ wirnika - contra blok TM |  |