OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na:

BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICY KROMERA W  BYDGOSZCZY

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Montaż latarni ulicznych (stalowe – ocynkowane) h=7,0m – 6 punktów świetlnych.

  - Wysięgnik h=1,0m – 6 szt.

  - Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm2 na całej długości w rurze osłonowej Ø 110mm2

  - Montaż opraw LED – źródło światła LED 52W.

  - Montaż złączy typu IZK

  - Montaż sterowników DALI

  - Kabel w słupie łączący oprawy YKYżo 4x1,5 mm2

  - Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia

  - Dokumentacja powykonawcza

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Latarnie uliczne stalowe – ocynkowane – 6 kpl

3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:

- YKYżo 5x16mm2

- Złącza IZK

- Sterownik DALI – 6 szt.

- Oprawa LED źródło światła LED o mocy 52W – 6 szt.

- Wysięgnik h=1,0m – 6 szt.

Zasilanie – z istniejącej sieci oświetlenia ulic własności Gmina Bydgoszcz.

UWAGA:

- KABEL YKY NALEŻY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ Ø110MM.

- NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ ORAZ WYBUDOWAĆ POŁĄCZENIE KABLOWE ULICA KROMERA Z ISTNIEJĄCYM OŚWIETLENIEM ULICY DERDOWSKIEGO ORAZ DOŚWIETLENIEM PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZEZ ULICĘ PELPLIŃSKĄ PRZY ULICY DERDOWSKIEGO.