| Powietrze - Temp. wlotowa | [°C] | 2,0 |
| --- | --- | --- |
| Komora - Wilg. wzgl. pow. | [%] | 85 |
| Czynnik chłodniczy |  | R449A |
| Wysokość n.p.m. | [m] | 0 |
| Powietrze - Spręż dyspozycyjny | [Pa] | 0 |
| Wymagana DT1 dla chłodnicy pow. (p. nasyc.) | [K] | 7,0 |
| Zasilanie elektryczne: 230V-1PH-50Hz |  |  |
| Wydajność rzeczywista (1szt.) | [W] | 4 010 |  |
| Powietrze - Przepływ | [m3/h] | 2 160,0 |  |
| Powietrze - Zasięg strumienia powietrza | [m] | 11 |  |
| Powietrze - Temp. wylotowa | [°C] | -2,1 |  |
| Cz.Chł. - Temp. parowania (p. nasyc.) | [°C] | -4,0 |  |
| Cz.Chł. - DT przegrzanie (p. nasyc.) | [K] | 5,0 |  |
| Cz.Chł. - Temp. przed zaworem rozprężnym | [°C] | 30,0 |  |
| DT1 (t. pow.na wlot - temp.parow.) (p. nasyc.) | [K] | 6,0 |  |
| DTmlg | [K] | 3,6 |  |
| Cz.Chł. - Spadek ciśnienia | [K] | 0,2 |  |
| Współczynnik RC (wyd. Jawna/wyd. Całkowita) | [%] | 74,2 |  |
| Klasa wydajności energetycznej |  | E | (normy 2014) |
| Wentylatory - Całk. pobór mocy | [W] | 294 |  |
| Wentylatory - Całk. pobór prądu | [A] | 1,95 |  |
| Wentylatory - Max całk. pobór prądu (orient.*) | [A] | 1,95 |  |
| Wentylatory - Obroty (punkt pracy) | [1/min] | 1400 |  |
| Hałas - Ciśn. akust. (w odl. 5 m) 5 | [dB(A)] | 46 |  |
| Hałas - Moc akustyczna | [dB(A)] | 71 |  |
| Odszranianie elektryczne (230 V) | [W] | 1 750 |  |
| WYDAJNOŚĆ SPRĘŻARKI | [W] | 4 010 | ( -4,0 / 40,0 [°C]) |
| Wymagana wydajność skraplacza | [W] | 5 500 | ( Typ sprężarki Półhermetyczna ) |
| Wentylatory - Ilość x Średnica Wentylatory - Rodzaj / Bieguny siln. Wymiennik - Podziałka lamel Wymiennik - Pojemność całk. Wymiennik - Pow. zew. wym. ciepła Wymiennik - Max ciśn. robocze | [mm] 3 x 275 [n] 4 [mm] 4,5 [dm3] 2,5 [m2] 15,9 [bar] 24,0 | Ciężar ni Średnica Średnica Śred. kró Wymiary | enapeł. urządz. króćca wlot. króćca wylot. ć. tacy skroplin gabarytowe | [kg] [n] x [mm] [n] x [mm] [''] [mm] | 1 | 640 | x | 1 1 555 x | 28 x 12 x 28 3/4 260 |
| Materiał Materiał | obudowy kolektorów | Tworz. syntetyczne Cu - miedź | Safeshell, białe | Materiał Materiał | lamel rurek | Al - aluminium Cu - miedź |

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane instalacji chłodniczej:

Pomieszczenie 18 m2

Wartość prac obejmuje:

- Dostawę i montaż agregatu chłodniczego,

- Dostawę i montaż chłodnicy powietrza podsufitowej,

- Dostawę i montaż instalacji freonowej pomiędzy agregatem i chłodnicą,

- Instalacje grawitacyjnego odprowadzania skroplin,

- Montaż agregatu na ścianie zewnętrznej budynku.

- Oferowana instalacja powinna zapewnić utrzymanie temperatury na poziomie 6 st. C.