Załącznik nr  1 do SWZ nr postępowania 79/22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania I – KPP Pułtusk

Wymagania ogólne:

1. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, przeznaczone do użytku profesjonalnego, wytrzymałe i odporne na intensywny trening.

2. Wszystkie urządzenia cardio mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej.

3. Wszystkie urządzenia siłowe mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej.

4. Zestaw hantli, talerzy olimpijskich, gryfów i zacisków nie musi pochodzić z tej samej linii technologicznej
i wizualnej, co urządzenia siłowe.

Wymagania dla urządzeń siłowych:

1. Konstrukcja:

- zwarta i stabilna konstrukcja stalowa, spawana, o owalnym profilu i grubości ścianek 3-5 mm;

- pokryta 3 warstwami lakieru (warstwa antykorozyjna, lakier proszkowy, lakier bezbarwny).

2. Tapicerka:

- kolor jednakowy dla wszystkich urządzeń

- na sklejce o grubości min. 15 mm obitej gąbką oraz pianką min. 15 mm

- wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego
tzw. sztucznej skóry, posiadającym atesty niepalności oraz higieniczne

- trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących.

3. Stos

- stos musi być wyposażony w magnetyczny selektor;

- linki stalowe o średnicy 4-6 mm w osłonie, zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego;

- płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie.

4. Możliwość regulacji wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska, oparcia, podpory w zależności
od urządzenia.

5. Na każdym urządzeniu graficzne przedstawienie zaangażowanych mięśni oraz sposobu wykonywania ćwiczenia.

6. Gumowe podkładki z podstawkami regulującymi, umożliwiającymi wypoziomowanie urządzenia.

Wymagana dokumentacja:

1. Język dokumentacji: polski.

2. Karta gwarancyjna w języku polskim

3. Opis techniczny oraz zdjęcie (rysunek) zestawu (urządzenia) umożliwiający identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów.

4. Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej.

Gwarancja:

1. Na sprzęt CARDIO (grupa I):

Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące na części i montaż. Termin gwarancji liczy się
od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Zamawiającego, co potwierdza się protokołem odbioru. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy
w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty.

2. Na sprzęt siłowy (grupa II i III):

Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na tapicerkę, 12 miesięcy na gryfy, obciążenia, hantle, stojaki na gryfy i obciążenia, materace, maty do ćwiczeń, piłki. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Zamawiającego,
co potwierdza się protokołem odbioru.

Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte
u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne
od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu:

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do KPP w Pułtusku, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2 Dostarczenie przedmiotu zamówienia i jego  rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Sprzęt musi być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadające zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, takie jak znak towarowy, czy marka producenta artykułu.

Dla zadania II – KPP Węgrów

Wymagania ogólne:

Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, wytrzymałe i odporne
na intensywny trening.

Wymagana dokumentacja:

1. Język dokumentacji: polski.

2. Karta gwarancyjna w języku polskim

3. Opis techniczny oraz zdjęcie (rysunek) zestawu (urządzenia) umożliwiający identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów.

4. Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej.

5. Tabliczka znamionowa producenta wraz z numerem seryjnym urządzenia.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na tapicerkę, 12 miesięcy na obciążenia, maty do ćwiczeń. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Zamawiającego, co potwierdza się protokołem odbioru.

Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte
u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne
od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu:

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do:

KPP w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 6

2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia i jego  rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy w terminie 2 dni od zawarcia umowy.

3. Sprzęt musi być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadające zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, takie jak znak towarowy, czy marka producenta artykułu.

Dla zadania III – KPP Pułtusk

Wymagania ogólne:

1. Zaproponowane przez wykonawcę drabinki mają być fabrycznie nowe wykonane z lakierowanego drewna.

Wymagana dokumentacja:

1. Język dokumentacji: polski.

2. Karta gwarancyjna w języku polskim

Gwarancja:

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu:

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do KPP w Pułtusku, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2 Dostarczenie przedmiotu zamówienia i jego  rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Sprzęt musi być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadające zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, takie jak znak towarowy, czy marka producenta artykułu.