Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 353/2021/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:1-1-L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10670 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 2840 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Martyca: błyszcząca LED, WVA, min. 13,3''; min. 3840x2160 (4K UHD) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.16 GB wlutowana, LPDDR4x |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 512 GB SSD |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA: wbudowana min. 1 mln pikseli |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: WiFi 6, Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: HDMI - 2 sztuk, Thunderbolt 4 - szt, USB 3.2 -1 szt, wyjście liniowe audio |  |  |  |  |  |  |
|  | CZYTNIKI: microSD, linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura, TouchPad |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność baterii min. 78Wh |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max. 1,5 kg z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 2: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:2-2-L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 23380 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 21900 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Martyca: matowy LED, WVA, 15,1-15,7''; min. 2560x1440 (WQHD), odświeżanie min. 240Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.32 GB 3200Mhz, co najmniej DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 1024 GB SSD |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA: wbudowana min. 1 mln pikseli |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: LAN 2.5 Gb/s, Wi-Fi 6, Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura wielokolorowa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM |  |  |  |  |  |  |
|  | BATERIA min. Litowo-jonowa, 6-komorowa, 6400 mAh |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max. 2,5 kg z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 3: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:3-3-L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 19160 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 9400 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Martyca: matowy LED, IPS, 15,1-15,7''; min. 1920x1080 (FullHD), odświeżanie min. 140Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.32 GB 3200Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 960 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA GRAFICZNA: Dedykowana pamięć min. 4GB |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura wielokolorowa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM |  |  |  |  |  |  |
|  | BATERIA min. Litowo-polimerowa, 4-komorowa, 3620 mAh |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max. 2,2 kg z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 4: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:4-4-L)

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10673 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 2840 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Martyca: matowy LED, EWV, min. 14''; min. 1920x1080 (FullHD), odświeżanie min. 140Mhz, pokrycie kolorów barw 100% sRGB |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.16 GB LPDDR4x 4266Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 512 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: 2szt wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA: min. 1.0 Mpix, na podczerwień |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: USB 3.1 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C (z Tunderbolt 4) - 2 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | CZYTNIKI: microSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura wielokolorowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiowe: Pokrywa martycy, obudowa, wnętrze laptopa |  |  |  |  |  |  |
|  | DOŁĄCZONE AKCESORIA: zasilacz, firmowe etui na laptopa, przejściówka USB->RJ-45, przejściówka USB Type-C->minijack3,5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max. 1,2 kg z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 5: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:5-8-L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 17260 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 3730 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | PAMIĘĆ KARTY GRAFICZNEJ: min. 2 GB GDDR6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Martyca: dotykowa, matowa LED, WVA, 13,3''-14''; min. 1920x1080 (FullHD) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.16 GB DDR4 3200Mhz, maksymalnie 64GB |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowane 2szt |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: 2szt wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA: min. 1.0 Mpix, na podczerwień |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ: Wi-Fi 6, Bluetooth, LAN 1Gb/s |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: USB 3.1 Gen. 1 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt. USB Typu-C (z Tunderbolt 4) - 2 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/ wejście mikrofonowe szt. 1, RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | CZYTNIKI: linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura |  |  |  |  |  |  |
|  | ZABEZPIECZENIA: Szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia linką (port NOBLE WEDGE), kamera z wbudowaną zaślepką |  |  |  |  |  |  |
|  | OBUDOWA: min. standard militarny MIL-STD-810H |  |  |  |  |  |  |
|  | BATERIA: Litowo-polimerowa, min. 4-komorowa, min. 4200 mAh |  |  |  |  |  |  |
|  | Wilodotykowa Touchpad |  |  |  |  |  |  |
|  | DOŁĄCZONE AKCESORIA: zasilacz |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max. 1,5 kg z baterią |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesiące rodzaj: Next Buisness Day |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 6: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:6-5-M):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Monitor ACER NITRO XZ270UPbmiiphx (UM.HX0EE.P15) lub równoważy |  |  | szt | 21 |  |  |
|  | Przekatna ekranu: min. 27'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ ekranu: zakrzywiony |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 2560x1440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Format obrazu: 16:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast statyczny: 4000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność: 250 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza: 1xDisplayPort, 2 HDMI |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość max 60 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 7: dostawa drukarki (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:7-6-D):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Moc całkowita: min. 160 W |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Wyświetlacz: min. LCD 2,8″ |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość druku: do 200 mm/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość warstwy: od 0,05 mm do 0,35 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwany filament: PLA, PETG, ASA, ABS, Flex |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica filamentu: 1,75 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy: Online lub z karty SD |  |  |  |  |  |  |
|  | Format plików: STJ, gcode |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie: PrusaSlicer |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszar roboczy: min. 180 x 180 x 180 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura dyszy: maks. 280 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura stołu roboczego: maks. 100 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność: Pendrive USB, Ethernet |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary drukarki: max 380 x 380 x 330 mm Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 8: dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:8-7-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Zestaw komputerowy typu All-in-one |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 13720 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | PRZEKĄTNA EKRANU: 27'' |  |  |  |  |  |  |
|  | TYP EKRANU: Matowy, LED, IPS, 1920 x 1080 (FullHD) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAM: min.16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz) |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK: min. 512 GB SSD PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | KARTA DŻWIĘKOWA zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁOŚNIKI: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | MIKROFON: wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA: 1.0 Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA min.: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŁĄCZA PANELU BOCZNEGO min.: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci szt.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura i mysz bezprzewodowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Nośnik z systemem operacyjnym |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | WAGA: max. 6,3kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 9: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 9-9-M):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Przekatna ekranu: min. 48,9'' |  |  | szt | 21 |  |  |
|  | Powłoka matrycy: matowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj matrycy: min. LED, VA |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ ekranu zakrzywiony |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840x1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Format obrazu: 32:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeeżania ekranu min. 144Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni barw min. Adobe RGB 92%, sRGB: 125% |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld |  |  |  |  |  |  |
|  | HDR |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat Display HDR 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji max. 1ms (MRPT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia synchronizacji min. FreeSync 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia ochrony oczu |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja migotania (Flicker Free) |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Światła Niebieskiego |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość plamki max. 0,311 x 0,311 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność: min. 350 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast statyczny: 3000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kąt widzenia 178/178 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza: 2 szt. HDMI, 1xDisplayPort, mini DisplayPort 1szt., wyjście słuchawkowe szt. 1, Wejście audio szt. 1, USB 3.1 Gten. 1(USB 3.0) min. 3 szt., AC-in Wejscie zasilania 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości (Height): tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja pochylenia (Tilt): tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA 100x100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrzywienie ekranu - 1800 R |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 10: dostawa serwerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 10-10-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Płyta główna |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Standard ATX |  |  |  |  |  |  |
|  | Chipset AMD X570 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gnizdo procesor SOCKET AM4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard pmięci: DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj złącza: DIMM |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany układ graficzny |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet, Wifi |  |  |  |  |  |  |
|  | PCI Express x16 min. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | m.2 slot |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza usb min. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK SSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność 1TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Format M.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | grubość 3,5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK HDD |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność 12TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Format 3,5'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Interface SATA III |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość 7200 obr/min. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAMIĘĆ RAM |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza DIMM |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 64GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy: 3200Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCESOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość rdzeni min. 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wątków: min. 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania: min. 3,5 Ghz |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania w trybie turbo: min. 4,7 Ghz |  |  |  |  |  |  |
|  | Architektura 64 Bity |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc min. 1000 W |  |  |  |  |  |  |
|  | TYP CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie wodne |  |  |  |  |  |  |
|  | GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 11: dostawa serwerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 11-11-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Płyta główna |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Standard ATX |  |  |  |  |  |  |
|  | Chipset AMD X570 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gnizdo procesor SOCKET AM4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard pmięci: DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj złącza: DIMM |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany układ graficzny |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet, Wifi |  |  |  |  |  |  |
|  | PCI Express x16 min. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | m.2 slot |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza usb min. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK SSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność 1TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Format M.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | grubość 3,5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | DYSK HDD |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność 12TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Format 3,5'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Interface SATA III |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość 7200 obr/min. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAMIĘĆ RAM |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza DIMM |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 64GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy: 3200Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCESOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość rdzeni min. 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wątków: min. 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania: min. 3,5 Ghz |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania w trybie turbo: min. 4,7 Ghz |  |  |  |  |  |  |
|  | Architektura 64 Bity |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc min. 1000 W |  |  |  |  |  |  |
|  | TYP CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie wodne |  |  |  |  |  |  |
|  | GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 12: dostawa serwerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 12-12-C):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Minimalna ilość kanałów: 448 |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Obsługiwane systemy satelitarne (częstotliwości, kody) GPS (L1C/A, L1C, L1PY, L2C, L2P, L5), GLONASS (L1C/A, L1C, L1PY, L2C, L2P, L5), Beidou (B1I, B1C, B2a, B2I, B3), Galileo: E1, E5a, E5b, E5 AltBoc, E6), QZSS (L1C/A, L1C, L2C, L5, L6), Navic (L5), SBAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Protokoły danych (wersje) NMEA (0183, v2.3, v3.03, V4.0), RINEX (v2.x, v3.x), RTCM (v2.x, v3.x), CMR (v2.0) |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs: USB, UART, Ethernet, SDIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość rejestracji obserwacji i pozycjonowania: 100 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania RTK: Horyzontalna : 0,6 cm + 0,5 ppm, wysokościowa: 1 cm + 1 ppm |  |  |  |  |  |  |
|  | Antena zewnętrzna GNSS |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewody USB, UART, Ethernet, SDIO |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: minimum: 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 13: dostawa laptopów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 13-13-L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | Procesor | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 6884 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 5) |  |  | Szt | 1 |  |  |
|  | Karta Graficzna | Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 2543 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk | SSD, M.2 PCIe 512 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Ram | 16 GB DDR4 2400MHz liczba gniazd pamieci 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca | 15,6 '' rozdzielczość 1920x1080 (Full HD, jasność 250 nitów, powłoka antyrefleksyjna |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura | Podświetlana |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria | Litowo-Jonowy 3-komorowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza | HDMI x1, RJ-45 x1, USB x1, USB Typ-C (Dysplay-Port), 2xUSB 3.1, Bluethoot 5.0, Lan 1Gbps, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), SD, Czytnik pamięci SDHC, SDBC |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga | do 2 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 14: dostawa monitorów wraz z uchwytem (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 14-14-M):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | 1 | Monitor |  |  | szt | 2 |  |  |
|  | 2 | Przekątna ekranu min. 32'' (80cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Rozdzielczość ekranu min. 2560x1440 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ekran zakrzywiony |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | proporcje ekranu 16:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Podświetlenie LED |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Częstotliwość odświeżania 165 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Powłoka matrycy matowa |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Rodzaj matrycy VA |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | jasność ekranu: min. 400 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | kąt widzenia 178 w pionie i poziomie |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | głośniki 2x2W |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Możliwość zawieszenia na ścianie i uchwycie biurkowym |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Redukcja migotania, niebieskiego światła |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Wąska ramka |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Wyjścia: słuchawki |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Złącza: DisplayPortx2, HDMIx2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Waga max 7kG |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Dokumentacja w języku polskim |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Wyposażenie: Kabel DisplayPort, kabel HDMI |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Zużycie energii max: czuwanie 0,5W, włączony 45W, HDR kWh/1000h 43, SDR kWh/1000H 37 klasa energetyczna G |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Uchwyt biurkowy na monitor |  |  | szt | 2 |  |  |
|  | 2 | Minimalna przekątna monitora 19'' |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Maksymalna przekątna monitora 34'' |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ilość monitorów do zamocowania min. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Waga monitora 11,3 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Regulacja wysokości wspomagana sprężynowo (sprężyna gazowa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Kąt pochylenia -5/+70 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | obrót w poziomie 360 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Wymiary max: 411mm - Wysokość, 156mm - szerokość, 650mm - głębokość |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | waga max 7,8 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | uchwyt pasujący do monitora z części pierwszej |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 15: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 15-15-W):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | 1 | Kolorowe urządzenie wielofuncyjne A3 fabrycznie nowe |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | 2 | format druku od A5 do A3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Szybkość druku minimum A4: 25 str/min A3: 17 st/min |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Podajnik papieru Taca 1 na max 520 ark. Taca boczna min. 100 ark możliwośc rozbudowy podajników papieru do całkowitej pojemności 5000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | odbiornik papieru min. 500 ark. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | języki opisu strony PCL 6, Postscript |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | obsługiwana gramatura papieru: 60-256 g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Optyczna rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | pamięć 4GB |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | procesor min. 1GHz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza: USB, Ethernet 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopiowanie wielokrotne 1-999 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skalowanie 25-400$ w kroku 1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość skanowania w kolorze i czerni min. 50 str/min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | docelowe miejsca skanowania: Email, pamięć USB, SMB, FTP,Office 365, Twain, WIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formaty skanowanych plików: PDF, Przeszukiwalny PDF, JPEG, XPS, podgląd skanowanych dokumentów na pulpicie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drukowanie mobilne: Apple AirPrint, Mopria, Wysyłanie dokumentów do drukowania e-mailem |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Funkcje zabezpieczeń: Wydruk zabezpieczony kodem PIN, skanowanie do pliku PDF szyfrowanego kluczem 256-bitowym |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Wyświetlacz: LCD, kolorowy dotykowy, odchylany z obsługą gestów (przewijanie, powiększanie), w języku polskim |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Podajnik górny ADF z automatycznym duplexem |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Gwarancja: min 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 16: dostawa kamery (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 16-16-C):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | 1 | Rozdzielczość kamery: 1920x1080 |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | 2 | Rodzaj interfejsu komunikacyjnego: MIPI CSI-2, USB |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Liczba klatek na sekundę: 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Wykorzystane technologie pomiaru: LiDAR |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Stała wartość ogniskowa: tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Zasięg: minimum 8m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Dokładność pomiaru głębokości: min. 15mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Dedykowany statyw: tak |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Wymagany osprzęt: okablowanie |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Gwarancja min 18 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Część 17: dostawa serwerów i komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 17-17-S):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | Płyta główna | 1. Płyta główna zapewniająca obsługę minimum dwóch procesorów. |  |  | szt | 2 |  |  |
|  |  | 2. Minimum cztery karty sieciowe Ethernet 1Gbit. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (dopuszcza się instalację w slocie PCI Express pod warunkiem dostarczenia serwera z większą niż wymagana ilości slotów PCI Express). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Możliwość zainstalowania minimum 256GB pamięci operacyjnej, z korekcją błędów (ECC) typu DDR4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Zintegrowany kontroler SAS/SATAII/SATAIII z obsługą minimum 4 dysków twardych o pojemności minimum 5TB. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Kontroler USB zapewniający minimum 4x złącze typu USB 3.0 lub wyższy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. BIOS systemowy umożliwiający rozruch z różnych nośników, możliwość monitoringu systemu chłodzenia i temperatury podstawowych elementów systemu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Zintegrowany moduł IPMI w wersji 2.0, załączone oprogramowanie do zarządzania. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Płyta główna musi mieć przynajmniej jedno złącze PCIe3.0 x16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Płyta główna musi być obsługiwana przez system VMware vSphere ESXi od wersji 6 do najnowszej wersji systemu RHEL od wersji 6 do aktualnej KVM QEMU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor | 1. Zdeterminowany przez powyższą płytę główną. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Minimum 2 sztuki, taktowany zegarem minimum 2,9 GHz. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Procesor minimum 16-rdzeniowy, 32-wątkowy (lub więcej) o architekturze x86-64. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Serwer wyposażony w opisany wyżej procesor powinien osiągać wynik testu SPEC CPU2017 Integer Rates nie mniejszy niż 211 (base result) oraz wynik testu SPEC CPU2017 Floating Point Rates nie mniejszy niż 216 (base result). Nie jest wymagane, aby oferowany serwer był identyczny z serwerem opisanym na stronie www.spec.org osiągającym wymagane wyniki testów, wystarczy że posiada zainstalowane te same procesory. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Wyposażony w elementy niezbędne do chłodzenia w celu utrzymania właściwej temperatury pracy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | 1. Zdeterminowana przez powyższą płytę główną. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Minimum DDR4 2933 MHz z ECC, 128GB w czterech kościach po 32GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski twarde | 1. Minimum 4 dyski twarde SSD o pojemności 1920 GB SATA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Możliwość bezawaryjnego użytkowania z kieszeniami typu HOT-SWAP. HOT – PLUG |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna | 1. Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca wyświetlać obraz w standardzie VGA 1024x768. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Złącze VGA (D-SUB) lub też dołączony konwerter DVI/D-SUB. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Złącze z przodu i tyłu obudowy serwera. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroler RAID | Obsługa RAID1, RAID5, RAID10, RAID60, RAID50, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa | 1. Dostosowana do montażu powyższej płyty głównej. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Przystosowana do montażu w standardowej szafie RACK 19”, dołączone szyny montażowe. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Wysokość maksymalnie 2U. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Wyposażona w minimum 2 redundantne zasilacze o mocy maksymalnie 500W (HOT-SWAP). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Umożliwiająca montaż minimum 4 napędów (kieszeni SATA HOT-SWAP) 3,5 cala. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Wyposażona w minimum 4 kieszenie dysków twardych SATA typu HOT-SWAP. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Swobodny dostęp do wszystkich napędów z kieszeni 3,5 cala z zewnątrz obudowy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Wyposażona w niezbędną do sprawnego chłodzenia zestawu ilość wentylatorów. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie z szafy RACK. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Zainstalowany wewnętrzny napęd DVD-RW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne | 1. VMware vSphere ESXi od wersji 6 z możliwością aktualizacji do najnowszej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. RHEL KVM QEMU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Gwarancja Minimum 3 lata, on-site NBD. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Wymagana gwarancja producenta przewidująca pozostawienie dysków w przypadku awarii/wymiany u Klienta; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 18 dostawa serwerów i komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 18-18-S):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | E | F | G | H | I=(GxH) |  |
|  | Monitor |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
|  | Przekątna wyświetlanego obrazu: ≥34” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu: 21:9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlenie: LED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominalna rozdzielczość: ≥3440x1440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu: ≥3000:1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność: ≥250 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji: ≤4ms (od szarego do szarego) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia (w pionie/w poziomie):≥178°/178° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa kolorów:≥16,7mln kolorów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Połączenia: ≥1x złącze Display Port w wersji co najmniej 1.2, ≥1x HDMI w wersji co najmniej 2.0, ≥1x USB-C, ≥1x Audio Jack |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe funkcje: Tak co najmniej Hub USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość zestawu: Monitor z podstawą, Przewód zasilający, Kabel HDMI 2m, Przewód Display Port, Oprogramowanie, Skrócony podręcznik konfiguracji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: ≤0,5 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy: ≤60W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: ≤175 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powyższe wymagania spełnia np. Monitor LC34H89WJUXEN inny równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw klawiatura mysz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolor: Czarny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ klawiatury: Płaska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs klawiatury: USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja klawiatury: Bezprzewodowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe klawisze: Tak co najmniej: Klawisze funkcyjne, Klawisze multimedialne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mysz w zestawie :Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ myszy: laserowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs myszy: USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja myszy: Bezprzewodowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość myszy: ≥1000 dpi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba przycisków myszy: ≥ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolka przewijania w myszce: Tak≥1x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil dla praworęcznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc:≥1000VA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wejście: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie 175-300VAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość: 50Hz+-10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyjście: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napięcia: 230VAC+-10%(praca na baterii) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kształt napięcia przy pracy bateryjnej: Sinusoidalny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas przełączenia ≤ 5ms |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatory Typ szczelny kwasowo- ołowiowy, bezobsługowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średni czas ładowania ≤ 4 godz. Do poziomu naładowania 90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik na wyjściu: Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem: Interfejs RS232, USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa ≤ 10kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda wtykowe ≥ 4x, rodzaj gniazda wyjściowego: IEC320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zimny start: Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy: Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powyższe wymagania spełnia np. Power Walker ON-LINE (1000VA/900W, 4xIEC, LCD, EPO) lub inny równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |  |
| 0% stawka VAT: | 0,00 zł |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ