| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonograf do badań ginekologicznych |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
| 1.2. | Aparat i wyposażenie fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2021 | TAK, |  |  |
| 1.4. | Monitor płaski wysokiej rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu min. 23” | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |  |
| 1.5. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |  |
| 1.6. | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą na ekranie dotykowym) | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 2,7 mln | TAK, podać |  |  |
| 1.8. | Dynamika systemu min. 260 dB. | TAK, podać |  |  |
| 1.9. | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18 MHz. | TAK, podać |  |  |
| 1.10. | Ilość aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 3 | TAK, podać | > 3 gniazda – 5 pkt., 3 gniazda – 0 pkt. |  |
| 1.11. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE min. 3500. | TAK, podać |  |  |
| 1.12. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s. | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Ekran dotykowy min. 10” | TAK, podać |  |  |
| 2. | Obramowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 2.1. | B-mode | TAK |  |  |
| 2.2. | Głębokość penetracji aparatu w zakresie nie mniejszym niż od 2,0cm do 40,0 cm | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – min. 7 stopni ustawienia (np. Sono CT). | TAK, podać |  |  |
| 2.4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK, podać |  |  |
| 2.5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze – na podstawie niższych. | TAK, podać |  |  |
| 2.9. | M-mode. | TAK |  |  |
| 2.10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |  |
| 2.11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK, podać |  |  |
| 2.12. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 2.13. | Power Doppler (PD). | TAK, podać |  |  |
| 2.14. | Kolorowy doppler tkankowy z oferowanych głowic convex i endovaginalnej | TAK |  |  |
| 2.15. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |  |
| 2.16. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,0 m/s. | TAK, podać | > 7,5 m/s – 5 pkt., ≤ 7,5 m/s – 0 pkt. |  |
| 2.17. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.18. | Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±80° | TAK, podać | ≥ 85° - 5 pkt., < 85° - 0 pkt. |  |
| 2.19. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | TAK, podać |  |  |
| 2.20. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 2.21. | Niedopplerowskie obrazowanie wolnych przepływów oparte na technice śledzenia plamek (speckle tracking) | TAK, podać |  |  |
| 2.22. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK, podać |  |  |
| 2.23. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK, podać |  |  |
| 2.24. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | TAK, podać |  |  |
| 2.25. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK, podać |  |  |
| 2.26. | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT. | TAK, podać |  |  |
| 2.27. | Automatyczny pomiar BPD, HC, AC, FL, HL (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |  |
| 2.28. | Protokół IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika. | TAK, podać |  |  |
| 2.29. | Pomiary Z- SCORE. | TAK, podać |  |  |
| 2.30. | Raport z badań położniczego i ginekologicznego z możliwością edytowania i tworzenia własnych. | TAK, podać |  |  |
| 2.31. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów. | TAK, podać |  |  |
| 2.32. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK, podać |  |  |
| 3. | Głowice |  |  |  |
| 3.1. | Głowica Convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal lub Single Cristal) lub matrycowej | TAK, podać typ | - Konstrukcja matrycowa – 5 pkt., - Technologia jednego, spolaryzowanego kryształu – 0 pkt. |  |
| 3.1.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 9,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 3.1.2. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy | TAK, podać |  |  |
| 3.1.3. | Kąt obrazowania w trybie B > 80° | TAK, podać | ≥ 85° - 5 pkt.. < 80° - 0 pkt. |  |
| 3.1.3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | TAK, podać |  |  |
| 3.1.4. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 3.1.5. | Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego | TAK |  |  |
| 3.2. | Głowica endowaginalna 2D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ |  |  |
| 3.2.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 9,0 MHz. | TAK, podać |  |  |
| 3.2.2. | Ilość kryształów minimum 192 | TAK, podać |  |  |
| 3.2.3. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| 3.2.4. | Kąt obrazowania w trybie B min. 170° | TAK, podać | > 175° - 5 pkt., ≤ 175° - 0 pkt. |  |
| 3.2.5. | Głębokość penetracji min. 15 cm | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Głowica liniowa bardzo wysokiej rozdzielczości o konstrukcji matrycowej | TAK, podać typ |  |  |
| 3.3.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4-13 MHz | TAK, podać |  |  |
| 3.3.2. | Szerokość pola obrazowania z zakresu 45-52 mm | TAK, podać |  |  |
| 3.3.3. | Ilość kryształów minimum 1000 | TAK, podać |  |  |
| 3.3.4. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 3.3.5. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 4. | Archiwizacja |  |  |  |
| 4.1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK |  |  |
| 4.2. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW | TAK |  |  |
| 4.3. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |  |
| 4.4. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK |  |  |
| 4.5. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg | TAK |  |  |
| 4.6. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: DVI lub HDMI | TAK |  |  |
| 4.7. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |  |
| 5. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji ViewPoint 6 |  |  |  |
| 5.1. | Podniesienie systemu ViewPoint do najnowszej wersji oprogramowania | TAK |  |  |
| 5.2. | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich konsol | TAK |  |  |
| 5.3. | Licencja na podłączenie dostarczonego aparatu do systemu ViewPoint | TAK |  |  |
| 5.4. | Licencja na podłączenie dodatkowej stacji opisowej do systemu ViewPoint | TAK |  |  |
| 5.5. | Stanowisko komputerowe do opisu badań z monitorem min. 22 cale | TAK |  |  |
| 5.6. | Sieciowa drukarka komputerowa do wydruku raportów | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 6.1. | Obrazowanie 3/4D. - ilość linii w pojedynczym obrazie B min. 1000, - ilość obrazów B składających się na bryłę 3D min. 4000, - pjemność pamięci CINE dla obrazów 4D min. 360 | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Głowica Convex 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych. - zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 8,0 MHz - ilość elementów: minimum 168 kryształów, - kąt obrazowania w trybie B min. 90º, - obrazowanie harmoniczne, - obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding), - obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego | TAK, podać typ i parametry | ≥ 190 kryształów – 5 pkt., < 190 kryształów – 0 pkt |  |
| 6.3. | Głowica endowaginalna objętościowa (2D/3D/4D) do badań położniczych. - zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4,0 - 9,0 MHz, - obrazowanie w technice harmonicznej, - obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego, - kąt obrazowania w trybie B min. 180º, - obszar skanowania 3D/4D minimum 120°x180°, - ilość elementów min. 192 kryształy, - promień czoła głowicy w zakresie 10 mm ± 10% | TAK, podać typ i parametry |  |  |
| 7. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 7.1. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 7.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 7.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 8.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 8.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 8.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/