Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.INWESTOR

Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II,  55-011 Siechnice

2.NAZWA ZADANIA

Wykonanie   usług kominiarskich w  zakresie    czyszczenia   przewodów    kominowych

wraz z   przeprowadzeniem  ustawowej     kontroli     stanu      technicznego   urządzeń

kominowych w   budynkach   na   terenie   Gminy   Siechnice   w   2024  roku.

3.LOKALIZACJA

Wykonanie usług kominiarskich należy wykonać na terenie Gminy Siechnice wg

załącznika – wykaz nieruchomości gminnych.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich w zakresie    czyszczenia

przewodów    kominowych   wraz   z   przeprowadzeniem   ustawowej   kontroli   stanu

technicznego  urządzeń  kominowych  zgodnie    z wykazem  nieruchomości gminnych.

Zakres prac:

4.1.Etap I termin wykonania do 29.04.2024 roku .

Wykonanie czyszczenia  przewodów    kominowych   zgodnie   z  Rozporządzeniem

Ministra    Spraw Wewnętrznych  i   Administracji   z     dnia  7 czerwca 2010  roku

w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów budowlanych

i   terenów (Dz.U. z 2010 r.nr  109  poz.719 ). Zakres  czynności  przy czyszczeniu

przewodów    kominowych   obejmuje :  czyszczenie  przewodu  kominowego przy

pomocy   odpowiednich    narzędzi   kominiarskich   polegające   na     czyszczeniu

przewodu   na   całej   długości   z   zanieczyszczeń   lotnych  i    ruchomych  wraz

z  wyniesieniem  tych  zanieczyszczeń na zewnątrz i wywozem   nieczystości  poza

obręb posesji.

4.2.Etap II termin wykonania do  22.11.2024 roku

a/Sprawdzenie raz w roku ogólnego stanu  technicznego   urządzeń    kominowych

wykonane   na Podstawie  art.62.1.pkt.1 lit. c, (  tekst jednolity  z  2021 r.

poz.2351 ze  zm.) ustawy  Prawo budowlane. Zakres   czynności   przy  okresowej

kontroli  przewodów  kominowych  obejmuje w szczególności :

* ogólne   sprawdzenie  drożności przewodów kominowych do najniżej położonego

urządzenia od wylotu przewodu ,

* sprawdzenie stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

* sprawdzenie ciągu   kominowego, z opisaniem   przyczyn niestabilnego ,słabego

ciągu lub zaniku ciągu kominowego ,

* sprawdzenie   czy   pomieszczenia  sanitarne,  oraz   pomieszczenia    w których

zainstalowano      grzewcze  urządzenie gazowe posiadają wentylację wywiewną

i nawiewną,

* sprawdzenie   czy nie  występują   uszkodzenia :

- przewodów   kominowych,

- kanałów ,   czopuchów, rur i  łączników,

- włazów, drzwiczek    kominowych, rewizyjnych,  ław  kominiarskich,

- innych  elementów urządzeń kominowych,

*  sprawdzenie    czy   istnieje   dogodny   dostęp   do    czyszczenia    przewodów

kominowych ,kanałów czopuchów , rur  i  nasad a także otworów do wybierania

zanieczyszczeń,

*  sprawdzenie  czy są składowane materiały łatwopalne na strychach, przez które

przechodzą przewody kominowe ,

*  sprawdzenie  czy   nie   występują  inne nieprawidłowości lub usterki w budowie

przewodów kominowych.

b/ Wykonanie czyszczenia  przewodów kominowych  zgodnie   z  Rozporządzeniem

Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji   z     dnia  7 czerwca 2010  roku

w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz.U. z 2010 r.nr  109  poz.719 ), tak jak w pkt. 4.1.

4.3.Uporządkowanie terenu.

4.4.Wykonanie utylizacji odpadów.

Wykonawca,     jako    wytwórca    odpadów    w    rozumieniu   art. 3  ust.1  pkt.32

Ustawy   o   odpadach   z   dnia  5.04.2021r.  Dz. U. z 2021 poz.779  ma obowiązek

Zagospodarowania   odpadów   powstałych  podczas  realizacji zamówienia  zgodnie

z    wyżej   wymienioną    ustawą    oraz    ustawą    Prawo   Ochrony   Środowiska

z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości   i   porządku

w          gminach.     Wykonawca     przedstawi    Zamawiającemu      potwierdzenie

zagospodarowania  odpadów   po   zakończeniu   prac.   Wykonawca ma  obowiązek

uwzględnić w ofercie  miejsce,  odległość,  koszt   wywozu, składowania  i  utylizacji

odpadów.

4.5.Wykonanie   zestawienia   zbiorczego  prac  do  wykonania  wg sporządzonych protokołów

stanu technicznego przewodów kominowych.

4.6.Wykonawca sporządzi protokoły  z kontroli  w 2-ch egzemplarzach, dla każdego obiektu

oddzielnie,   spięte w skoroszyty i wpięte do segregatorów z opisem i wykazem protokołów

oraz     zapisem   w   wersji   elektronicznej - 1 egz.- na nośniku CD z rozszerzeniem plików

w      formacie  pdf    oraz    wersji    edytowalnej   ( word, excel )  wg  załączonego  wzoru .

4.7.Termin realizacji zamówienia : Etap I - 29.04.2024 r. Etap II - 22.11.2024 r. Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie przewiduje zaliczek w poczet realizowanej umowy . 4.8.Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 12 miesięcy . Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur, oddzielnie za I i II etap Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Ochrona danych osobowych. Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga : Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Załączniki: Wykaz nieruchomości gminnych. Wykaz nieruchomości gminnych - zestawienie kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych. Wzór załącznika do protokołu z okresowej kontroli. Wzór protokołu cyfrowego CEEB z okresowej kontroli przewodów kominowych. Wzór protokołu z wykonania prac.