# PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# (PFU)

# Nazwa zamówienia:

# „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta.

Doposażenie placów zabaw w Nowym Dworze Mazowieckim w sprzęty zabawowe”

# Kody CPV:

45.11.27.23-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9  wyposażenie placów zabaw

# Zamawiający:

# Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

# SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz sportowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z wskazanymi lokalizacjami tj. przy ul. Mickiewicza, ul. Dębowa, ul. 29 Listopada, ul. Zakroczymska, ul. Lotników, ul. Obwodowa, ul. Kadetów, ul. Młodzieżowa

- wykonać roboty budowlane,

- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.

# II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- OPIS PRZYKŁADOWYCH URZADZEŃ ZABAWOWYCH

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

  - Urządzenia wielofunkcyjne (ul. Kadetów)

W y m i a r y 249 x 322 cm

Strefa bezpieczeństwa 549 x 672 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 27 m²

Wysokość całkowita 266 cm

Wysokość swobodnego upadku 150 cm

Ilość użytkowników

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie .

Opis urządzenia:

Słupy: rury o średnicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR o c z y s z c z o n a w p r o c e s i e p i a s k o w a n i a , zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium z a b e z p i e c z o n e  a n t y k o r o z y j n i e  w p r o c e s i e kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp- multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupaza pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Panele i elementy interaktywne:

-KOSMOS: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x wieża

- 1 x ślizgawka nierdzewna

- 1 x siatka

- 1 x rura strażacka

Przykładowy wygląd urządzenia

  - Urządzenie sprężynowe (ul. Dębowa):

W y m i a r y 72 x 72 cm

Strefa bezpieczeństwa 472 x 472 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 18 m²

Wysokość całkowita 140 cm

Wysokość swobodnego upadku 46 cm

Ilość użytkowników 2

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Opis urządzenia:

Elementy ze stali nierdzewnej aisi304, płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hplo grubości 13 mm, ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm, stal sprężynowa, średnica 200 mm ,cynkowana proszkowo malowana proszkowo

Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie .

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprężynowce 2 szt (ul. Lotników, Obwodowa)

Wymiary 	1,5 x 0,9 m

Strefa bezpieczeństwa 	3,5 x 2,9 m

Wysokość całkowita 	1,45 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,45 m

Wiek 	3+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Konstrukcja: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo, siedzisko wykonane z płyty polietylenowa HDPE całkowicie odporna, Śruby: zabezpieczone w plastikowych osłonach. Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie.

Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm , a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Huśtawka metalowa potrójna zawiesie typu bocianie gniazdo, koszyk i siedzisko gumowe proste:  (ul. Mickiewicza)

Wymiary 160 x 621 cm
Strefa bezpieczeństwa 621x 820 cm
Wysokość całkowita 276 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie. Huśtawka składać ma się z 3 typów zawiesia:

Siedzisko gumowe proste, typu koszyk i bocianie gniazdo.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Huśtawka metalowa typu bocianie gniazdo:  (ul. 29 Listopada)

Wymiary 240 x 331 cm
Strefa bezpieczeństwa 330 x 700 cm
Wysokość całkowita 240 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 60  m w gruncie. . Huśtawka składać ma się z jednego typu zawiesia: bocianie gniazdo.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Huśtawka metalowa podwójna zawiesie typu koszyk i siedzisko gumowe proste: (ul. Lotników, Kadetów)

Wymiary 151 x 337 cm
Strefa bezpieczeństwa 337x 800 cm
Wysokość całkowita 279 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie. Huśtawka składać ma się z 2 typów zawiesia:

Siedzisko gumowe proste i typu koszyk.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Urządzenie sprawnościowe w kolorach żółto-szare:  (ul. Dębowa)

Opis urządzenia:

Urządzenia  powinny być wykonane z metalu i posiadać  zabezpieczenie antykorozyjne,

Kolor  urządzeń żółto- szare

Urządzenia powinny posiadać  stosowne certyfikaty oraz spełniać wymogi PN-EN 1176. (najnowsze wytyczne dotyczące siłowni zewnętrznych)

Urządzenia powinny posiadać trzy letnią  gwarancję.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe w kolorach żółto- szare:  (ul. Dębowa)

Opis urządzenia:

Urządzenia  powinny być wykonane z metalu i posiadać  zabezpieczenie antykorozyjne,

Kolor  urządzeń żółto- szary.

Urządzenia powinny posiadać  stosowne certyfikaty oraz spełniać wymogi PN-EN 1176. (najnowsze wytyczne dotyczące siłowni zewnętrznych)

Urządzenia powinny posiadać trzy letnią  gwarancję.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe (Spacerowa)

Wymiary 	7,75 x 2,55 m

Strefa bezpieczeństwa 	10,75 x 5,55 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,6 m

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe:  (ul. Dębowa)

Wymiary 	9,9 x 4,85 m

Strefa bezpieczeństwa 	12,9 x 7,85 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,8 m

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Wiadrko do piasku (ul. Młodzieżowa)

W y m i a r y  96 x 160 cm

Strefa bezpieczeństwa 396 x 460 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa

Wysokość całkowita 198 cm

Wysokość swobodnego upadku 72 cm

Ilość użytkowników

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

Opis urządzenia:

Ścianki i podesty: kolorowe tworzywo hpl 13 mm, czarne tworzywo hpl 8 mm,  zaślepki rur i łączniki płyt: poliamid formowany metodą wtryskową, wiaderko: miękka guma. winda i łańcuchy: stal nierdzewna, ścianki: hdpe 15 mm, konstrukcja: stal nierdzewna aisi304

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Linarium obrotowe (ul. Zakroczymska)

Wymiary 	⌀1,9 m

Strefa bezpieczeństwa 	⌀5,9 m

Wysokość całkowita 	3,0 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,4 m

Wiek 	3+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Linarium (ul. Mickiewicza)

Wymiar: 587 x 587 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa: 888 x 888 cm (59 m²)

Wysokość całkowita: 450 cm

Wysokość swobodnego upadku: 100 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Słupy: rury o średnicy 133 mm. Stal czarna S235JR o c z y s z c z o n a  w  p r o c e s i e pi a s k o w a n i a , zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

D e d y k o w a n y  s y s t e m  ł ą c z e n i a  ł a ń c u c h ó w nierdzewnych ze słupami. Gładkie wykończenie zabezpiecza przed urazami. Osłona wykonana z poliamidu.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał: Stal nierdzewna. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne- panel muzyczny cymbałki 2 szt:

Wymiary 	0,8 x 0,2 m

Strefa bezpieczeństwa 	0,8 x 0,2 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rura)

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne – panel ruchomy kamień- papier- nożyce 2 szt:

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rura)

Wymiary 	0,8 x 0,1 m

Strefa bezpieczeństwa 	0,8 x 0,1 m

Wysokość całkowita 	1,35 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne- panel kółko i krzyżyk z tablica do malowania 4 szt:

Wymiary 	1,5 x 0,15 m

Strefa bezpieczeństwa 	1,5 x 0,15 m

Wysokość całkowita 	1,35 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rura)

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Ławka kolorowa 4 sztuk:

Wymiary:160 x 48 x 85 cm

Tęczowe ławki konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Stojak na rowery (2 szt)

| Wysokość całkowita: | 0,56 m |
| --- | --- |
| Gabaryty + strefa bezpieczeństwa: | 3,3 x 5,25 m |
| Zgodność z PN-EN 1176:2009 | TAK |

Konstrukcja stal nierdzewna i stal malowana proszkowo w korze czarnym.

Przykładowy wygląd urządzenia:

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

  - powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

  - powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

  - powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  - powinien być rozmieszczony na placach zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placach zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

- PN-EN  1176-1: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN  1176-2: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

- PN-EN  1176-3: 2009 	
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN  1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

- PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN  1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ  - Opis przykładowych urządzeń zabawowych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

- Przy ustawianiu nowych urządzeń na  placu zabaw należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć karty techniczne oraz certyfikaty proponowanych urządzeń.

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Janusz Mikuszewski