Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie rynien i rur spustowych na dachu bunkrów nad akceleratorami 1, 2, 3 w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37.

Zakres prac:

- Montaż płyty OSB gr. 22 (jako element konstrukcyjny) – 45,85 mb

- Wykonanie i montaż obróbki blacharskiej na płycie OSB – 45,85 mb

- Montaż doczołowych rynhaków Ø 120mm

- Montaż rynny z ustawieniem odpływu wody 2szt. – 45,85 mb

- Wykonanie i montaż z blachy pasa nadrynnowego – 45,85 mb

- Impregnacja połaci dachowej simplast primer w celu wklejenia pada papy termozgrzewalnej

- Wyklejenie papy termozgrzewalnej PYE PV250S5

- Montaż odpływowych rur odprowadzających wodę z daszku (rury spustowe) – 4 mb

- Oczyszczenie, impregnacja i wyklejenie papy termozgrzewalnej wzdłuż połączenia ścian daszku bunkra i podjazdu dla karetek

Oferta cenowa powinna zawierać:

- Koszty montażu obróbek, rynien, rur spustowych

- Materiały niezbędne do wykonania usługi.

- Wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania usługi.

Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od chwili wysłania zlecenia Wykonawcy

Warunki płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji zlecenia zostanie wypłacone w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnej faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokół odbioru.