Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 116/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Geoinżynierii, Katedry Geodezji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

Część nr 1- Generatora funkcyjny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Typ generatora: funkcyjny Maksymalna częstotliwość przebiegu 20MHz Zakres częstotliwości przebiegów: 10µHz...1MHz (pozostałe przebiegi), 10µHz...5MHz (przebieg prostokątny), 10µHz...20MHz (przebieg sinus) Rodzaj użytego wyświetlacza: LED 6 cyfr Liczba kanałów 1 Długość rekordu pamięci: 1024pts Rozdzielczość pionowa : 8bit Przemiatanie okres: 50m...500s, tryb: liniowy lub logarytmiczny Interfejs: USB Rodzaj modulacji: AM, FM, FSK, PM, PWM Przebiegi: prostokątny, sinus, trójkątny Próbkowanie: 100Msps Temperatura pracy 0...40°C Wbudowany wzmacniacz mocy 10W Częstotliwość napięcia zasilającego 50...60Hz kabel BNC kabel USB kabel zasilający Napięcie zasilania: 100...240V AC |  |  | sztuka | 1 |  |
| Wartość brutto: |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2 - Oscyloskop cyfrowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Typ: cyfrowy Rodzaj: MDO Liczba kanałów min. 2 Pasmo 100MHz Próbkowanie min. 2Gsps (w czasie rzeczywistym) Długość rekordu pamięci min. 20Mpts/ch Rodzaj użytego wyświetlacza min. TFT 8" (800x480) Tryby wyzwalania: automatyczny, normalny, pojedynczy Wyzwalanie: bus, glitch, impuls runt, naprzemienne, sygnał video, zbocze narastające, zbocze opadające, z opóźnieniem Podstawa czasu: 1n...100s/dz Napięcie wejściowe maks. 300V Rozdzielczość pionowa 8bit Sprzężenie wejścia AC, DC, GND Sprzężenie wyzwalania AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe Czas narastania ≤3,5n Impedancja wejściowa 1MΩ/16p Czułość wejściowa 1mV/dz...10V/dz Pamięć pomiarów min 24 Interfejs: Go/NoGo BNC, LAN,USB 2.0, USB device analizator widma generator arbitralny funkcja EF - wykrywanie pola elektrycznego dzielenia i FFT wspieranie funkcji wyzwalania i dekodowania BUS I2C, SPI, UART, CAN, LIN 2x przewód BNC-BNC przewody pomiarowe przewody pomiarowe z krokodylkami przewód zasilający sonda oscyloskopowa (1 na kanał) |  |  | sztuka | 1 |  |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3- Stacja na gorące powietrze, cyfrowa

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Typ urządzenia: stacja na gorące powietrze Regulacja temperatury cyfrowa, przyciskami Moc stacji: min 1200W Zakres temperatur gorącego powietrza 100...500°C Zakres przepływu gorącego powietrza 6...200l/min Rodzaj grzałki ceramiczna Funkcje stacji blokada parametrów Wersja ESD cyfrowa kalibracja temperatury funkcja uśpienia szybka wymiana dysz Zastosowanie sprzętu lutowniczego: BGA, CHIP, PLCC, QFP, SMD, SOIC |  |  | sztuka | 1 |  |
| Wartość brutto: |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4- Multimetr cyfrowy, stołowy, laboratoryjny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Zakres pomiaru napięcia AC: 500 mV ... 750 V Zakres pomiaru napięcia DC: 500 mV ... 1 kV Zakres pomiaru prądu AC: 5 mA ... 20 A Zakres pomiaru prądu DC: 5 mA ... 20 A Liczba cyfr 4-3/4 cyfr Min. Częstotliwość 1 Hz Maks. Częstotliwość 1 MHz Zakres pomiarowy rezystancji maks. 50 MOhm Zakres pomiarowy rezystancji min. 500 Ohm Typ pomiaru TRMS AC + DC Kontrola ciągłości Tak Rodzaj wyświetlacza Cyfrowy Typ wyświetlacza VFD, podwójne Zasilacz 110 ... 220 VAC Skalibrowany Tak Kategoria bezpieczeństwa CAT I 1 kV CAT II 300 V Bezpiecznik topikowy, instrukcja, przewód zasilający, przewody testowe |  |  | sztuka | 1 |  |
| Wartość brutto: |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ