# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Roboty remontowe elektryczne w budynku nr 19 w kompleksie wojskowym m. Ustka - zasilanie wydzielonych obwodów elektrycznych w budynku nr 19, montaż                               i przystosowanie rozdzielnicy n/n do współpracy z istniejącym zespołem prądotwórczym GI60 o mocy 60kVA/48kW z układem samoczynnego załączania rezerwy SZR posadowionego przy budynku nr 18.

Zamawiający:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lędowo - Osiedle 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45310000-3  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Użytkownik   :    6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ustka – marzec - 2022 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Roboty remontowe elektryczne w budynku nr 19 w kompleksie wojskowym                         m. Ustka – zasilanie wydzielonych obwodów elektrycznych w budynku                            nr 19, montaż i przystosowanie rozdzielnicy n/n do współpracy z istniejącym zespołem prądotwórczym GI60 o mocy 60kVA/48kW z układem samoczynnego załączania rezerwy SZR posadowionego przy budynku nr 18.

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy linii zasilającej do podłączenia zasilania awaryjnego budynku nr 19 na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej  z  energetyki zawodowej wraz z niezbędnymi pracami budowy odcinka zasilającego obwody odbiorcze.

Zasilaniem objęte będą wydzielone obwody elektryczne tj.:

- podłączenie pomieszczeń Węzła Teleinformatycznego o mocy 12kW,

- podłączenie pom. nr 03 – serwerownia (tylko elektronika) o mocy około 6kW,

- podłączenie pom. nr 1 – oficer dyżurny CSMW – zasilanie monitorów i

komputerów o mocy około 2kW,

- podłączenie pom. nr 39 – komendant CSMW – zasilanie monitorów i komputerów

o mocy około 2kW.

Zakres prac  obejmuje:

-	montaż linii zasilającej kablem YKY 5x25mm2 pomiędzy istniejącą rozdzielnicą zlokalizowaną przy budynku nr 18 (istniejący zespół prądotwórczy GI60 o mocy 60kVA/48kW z układem samoczynnego załączania rezerwy SZR)  przeznaczoną dla wydzielonych obwodów elektrycznych, a pomieszczeniem serwerowni (pom. nr 03) w budynku nr 19

- układanie linii zasilającej kablem YKY 5x25mm2 w rowie kablowym,

- układanie linii zasilającej kablem YKY 5x25mm2 w rurze osłonowej  (nieczynne kanały ciepłownicze),

- układanie linii zasilającej kablem YKY 5x25mm2 w listwach elektroinstalacyjnych,

- montaż puszki rozgałęźnej 400V w pom. agregatu

- montaż  rozdzielnicy  dla  wydzielonych  obwodów  gwarantowanych  w  budynku

nr 19  w piwnicy przy pom. serwerowni ( pom. nr 03),

- montaż rozdzielnicy z przełącznikiem agregat – sieć przy pom. oficera dyżurnego

- wykonanie pomiarów elektrycznych.

- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej branży elektrycznej.

Szczegółowy zakres i materiały, które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy unieczynnić zasilanie po stronie niskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem.

1.4.     Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą na zewnątrz budynku nr 18 i  wewnątrz budynku nr 19 na wewnętrznej instalacji energetycznej. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, które będą użytkowane podczas wykonywania prac remontowych.

Budynek jest  wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania                       i wodno - kanalizacyjną.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanej mu do remontu  części budynku do chwili ostatecznego wykonania robót.

Ochrona przekazanej części lub całego obiektu nie podlega odrębnej zapłacie.

Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże  protokólarnie plac budowy.

Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy użytkownika tj. od 7.30 do 15.30 za wyjątkiem dni świątecznych.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót elektrycznych.

Roboty instalacyjne elektryczne objęte niniejszą specyfikacją nie są związane               z negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Nie stosować materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia człowieka. Wszystkie materiały dopuszczone do robót elektrycznych powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Na terenie na którym wykonywane są prace elektryczne zapewnić bezpieczne warunki pracy. Zastosować rozdzielnicę budowlaną z różnicowo - prądowymi zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi 30mA w obwodach odbiorczych.

Nie pozostawiać odkrytych obwodów pod napięciem. Przystąpienie do prac instalacyjnych w miejscach gdzie istnieje w pobliżu napięcie oraz do prac pomiarowych, powinno być realizowane przez co najmniej dwóch pracowników,             z których chociaż jeden posiada świadectwo kwalifikacji odpowiednie                       dla wykonywanych robót serii E a drugi pracownik posiada świadectwo kwalifikacji serii D do 1kV.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Przed  przystąpieniem do robót należy udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wyposażyć pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Na zaplecze będą wykorzystane 	remontowane pomieszczenia w budynku.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Woda i ścieki do celów socjalnych - ryczałt w kwocie 50 zł netto.

- Zamawiający udostępni wykonawcy energię elektryczną niezbędną do wykonania   robót, rozliczaną na podstawie ryczałtu wg r-g pracy urządzeń.

- Sposób rozliczenia mediów będzie zapisany w protokole przekazania placu budowy.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków dotyczących organizacji ruchu.

Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby wykonywanych prac wystarczająca  będzie  istniejący dojazd  do budynku.

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie  ponieważ budynek jest zlokalizowany na terenie dozorowanym i ogrodzonym.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45310000-3 |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  ze wskazaniami producenta.

Miejsce  czasowego składowania materiałów w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie                             z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót. Zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych.

Środki transportu wykorzystywane do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie                               z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących      w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie na bieżąco
            upoważniony przedstawiciel  Zamawiającego  wskazany  w  umowie.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Obmiar wykonywanych    robót

prowadzony będzie w kartach obmiaru  robót, które będą potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiającego.

Potwierdzone obmiary będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   	inwestorowi o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego.

W komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika               i wykonawcy.

Materiały zdemontowane wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W dniu zgłoszenia  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

- oświadczenie kierownika budowy.

- dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodność                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.

Opracował:

-------------------------

Mariola Niemirska