OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie pomiarów natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów dla wskazanych ulic na terenie miasta Ostrołęki oraz na skrzyżowaniach dróg publicznych będących 
w zarządzie Prezydenta Miasta Ostrołęki z liniami kolejowymi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów dla wskazanych ulic na terenie miasta Ostrołęki.

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na skrzyżowaniu dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ostrołęki z liniami kolejowymi, w tym: pozyskanie danych potrzebnych do uzupełnienia metryk przejazdów kolejowo – drogowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

- Wykonanie pomiarów natężenia ruchu należy wykonać z wykorzystaniem wideorejestracji.

- Zakres przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 pkt 1):

- Pomiary natężenia ruchu drogowego należy wykonać w nw. lokalizacjach:

- przejazd kolejowy na ulicy Warszawskiej,

- most na rzece Omulew w ciągu ulicy Warszawskiej,

- ulica Brzozowa na granicy miasta Ostrołęki,

- rondo im. mjr. Szendzielarza „Łupaszki”.

- Podstawowym celem wykonania pomiarów jest oszacowanie wielkości SDRR dla poszczególnych odcinków dróg, wraz z określeniem struktury rodzajowej ruchu.

- W pomiarach należy uwzględnić strukturę rodzajową i kierunkową ruchu (odrębnie dla każdego kierunku jazdy).

- Pomiary ruchu należy przeprowadzić w godzinach dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz w godzinach nocnych tj. od 22.00 do godz. 6.00 przez 3 dni: wtorek, czwartek i piątek na przełomie lutego i marca 2021 r.,

- Z pomiarów natężenia ruchu należy dodatkowo wyodrębnić wielkość natężenia ruchu 
w  szczycie porannym (7.00-9.00) i popołudniowym (15.00-17.00),

- W obliczaniu natężenia ruchu drogowego należy uwzględnić wszystkie pojazdy, łącznie z rowerami i motorami w podziale na poszczególne kategorie pojazdów: M, SO, SD, SCb, SCp, A, CR, R.

- Wyniki należy wyrazić w pojazdach rzeczywistych oraz w przeliczeniu na pojazdy umowne.

- Podczas prowadzenia pomiarów należy prowadzić statystykę zapełnienia pojazdów osobowych  celu obliczenia wskaźnika zapełnienia pojazdów osobowych (Wzj):

Wzj = [(SO*x%* 1 )+ (SO*x%* 2 )+ (SO*x%*3) + (SO*x%*n)] / SO

gdzie:

SO - średnia liczba wszystkich samochodów osobowych zgodnie z pomiarami ruchu

x% - wartość procentowa udziału samochodów osobowych o danym zapełnieniu osobowym

1,2,3,n… - liczba osób zapełniających jeden samochód osobowy

- Wykonać pełną syntezę wyników w formie tabelarycznej i graficznej. Graficznie wykonać rozkład potoków ruchu („rozploty”) skażony istniejącym układem drogowym.

- Za podstawowy interwał rejestracji przyjąć okres 15 min.

- Zakres przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 pkt 2):

- Pomiary natężenia ruchu należy wykonać w przekroju ulicznym ulicy krzyżującej się 
z liniami kolejowymi w następujących miejscach:

- przejazd kolejowy w ulicy Goworowskiej (przejazd km: 2,323, kat. przejazdu „D”),

- przejazd kolejowy w ulicy Juliusza Słowackiego (przejazd km 74,991 kat „A”),

- przejazd kolejowy w ulicy Wiejskiej (przejazd km 1,606 kat. „D”),

- przejazd kolejowy w ulicy Stefana Żeromskiego (przejazd km 1,150 kat. „D”),

- przejazd kolejowy w ulicy Pomian (przejazd km 3,941 kat „D”),

- przejazd kolejowy w ulicy Warszawskiej (przejazd km 5,948 kat. „A”).

- Pomiary ruchu - ilościowe, rodzajowe i kierunkowe należy przeprowadzić w ciągu dwóch kolejnych dni w ciągu całej doby tj. od 0 00 do 2400 w niżej wymienionych terminach:

- 6 i 7 kwietnia 2021 r. - ul. Pomian,

- 13 i 14 kwietnia 2021 r. - ul. Goworowska,

- 20 i 21 kwietnia 2021 r. - ul. Warszawska,

- 27 i 28 kwietnia 2021 r. - ul. J. Słowackiego,

- 4 i 5 maja 2021 r. - ul. Wiejska,

- 11 i 12 maja 2021 r. - ul. S. Żeromskiego.

- Przy obliczaniu natężenia ruchu drogowego należy uwzględnić wszystkie pojazdy przekraczające przejazd, łącznie z rowerami i motorami.

- Pomiary ruchu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (Dz.U z 2015, poz. 1744).

- Dla każdego przejazdu należy obliczyć średnie dobowe natężenie ruchu drogowego, które oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu dwóch kolejnych dób.

- Dane potrzebne do wypełnienia metryk przejazdów kolejowo – drogowych należy pozyskać na podstawie inwentaryzacji w terenie, a widoczność przejazdów kolejowo-drogowych należy przedstawić na aktualnych mapach zasadniczych uwzględniając warunki i sposób sprawdzania widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść – załącznik nr 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

- Wykonawca opracuje oddzielną dokumentację dla pomiarów ruchu określonych w ust. 1 pkt. 1) i pkt 2).

- Dokumentację zawierającą analizę podsumowującą wyniki pomiarów składającą się z zestawień tabelarycznych i graficznych należy wykonać w trzech egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF, DOC, XLS ) zapisanej na płycie CD lub DVD.

- Dokumentacja powinna zawierać  jeden egzemplarz kompletu wypełnionych formularzy używanych w czasie wykonywanych pomiarów. Do dokumentacji należy dołączyć zapis obrazu przy wykorzystaniu wideorejestracji na nośniku elektronicznym (płyta CD,  DVD lub dysk zewnętrzny).

- Pomiary i dokumentacje należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca pomiarów każdorazowo oznakuje stanowiska pomiarowe

- Wykonawca pomiarów, w tym zatrudnieni przez niego pracownicy/ obserwatorzy, zobowiązany jest do rzetelnego i starannego przeprowadzenia pomiarów ruchu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas realizacji zamówienia należy do wykonawcy.