Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinkach:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Smolno,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Mieroszyno,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Łebcz,

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i zdobycie wymaganych pozwoleń na budowę bądź dokonanie wymaganych zgłoszeń organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz wbudowania zaprojektowanego układ „Przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona roboty budowlane na poszczególnych odcinkach:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Smolno:

- Budowa przejścia dla pieszych,

- Przebudowa  przystanku autobusowego,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Rozbudowa wskazanych odcinków drogi dla pieszych,

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- Zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Stała organizacja ruchu (w tym oznakowanie poziome w zakresie zatrzymania autobusów na jezdni),

- Jednostronna tablica informacyjna o dofinansowaniu (wymiary 180x120cm) zgodnie z   Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, (zgodnie ze wzorem tablicy 1.2.).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Mieroszyno:

- Przebudowa wskazanego przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Rozbudowa wskazanych odcinków drogi dla pieszych,

- Rozbiórka schodów terenowych i budowa ramp najazdowych,

- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych,

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych

- Zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla pieszych,

- Zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Stała organizacja ruchu,

- Jednostronna tablica informacyjna o dofinansowaniu (wymiary 180x120cm) zgodnie z   Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, (zgodnie ze wzorem tablicy 1.2.).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Łebcz:

- Przebudowa wskazanego przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Rozbudowa wskazanych odcinków drogi dla pieszych,

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych,

- Zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla pieszych,

- Zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Stała organizacja ruchu,

- Jednostronna tablica informacyjna o dofinansowaniu (wymiary 180x120cm) zgodnie z   Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, (zgodnie ze wzorem tablicy 1.2.).

Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia.

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-	podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-	skala 1:500,

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego).

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie:

- Wielobranżowy projekt budowlany

- Branżowe projekty wykonawcze

- Branżowe projekty techniczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.

- Przedmiar robót

- Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD oraz nośniku pendrive,

- Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej,

- Pozyskanie we własnym zakresie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień, koniecznych do zgłoszenia, bądź pozwolenia na budowę.

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do   przewidzianych

4)    rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych,

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą Robót