SPIS TREŚCI

- Zamawiający,

- Tryb udzielenia zamówienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Zakres prac obejmujących zadanie

- Prace po stronie zamawiającego

- Specyfikacja techniczna dźwigu

- Charakterystyka dźwigów

- Referencje oraz oferta zgodności oferty

- Zamawiający:

Wojewódzkie  Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ul Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa Pzp)” w trybie podstawowym o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy Pzp bez możliwości przeprowadzenia negocjacji.

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie demontażu istniejącego dwóch sztuk  dźwigów osobowo - towarowych,  dostawy i montażu nowych urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybach, zasilania elektrycznego, prowadnic, maszynowni i innych parametrów potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania dźwigu oraz uruchomienie dźwigu w budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul Ogińskiego 6 58-506 w Jeleniej Górze.

Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami "Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego"  /CEN/ na podstawie PN/EN.

Zastosowane w SWZ i jej załącznikach przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SWZ.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w SWZ. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, by Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Prace stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego i uwzględniający specyfikę obiektu, w którym prowadzone są prace (obiekt czynny).

Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca dostawy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

- Zakres prac  obejmujących zadanie

- Prace administracyjno – prawne:

- wykonanie dokumentacji technicznej, w  tym projekt architektoniczny,

- nadzór nad montażem i rozruchem dwóch dźwigów osobowo - towarowych

- pozwolenia niezbędne dla uzyskania stosownych zezwoleń na użytkowanie udział w  odbiorach

Montaż

- demontaż istniejących urządzeń dźwigowych w  szybie, maszynowni, w i na kabinie, na przystankach oraz ich utylizacja

- montaż urządzeń dźwigowych w szybie, maszynowni, w i na kabinie, na przystankach,

- uruchomienie urządzenia, udział w  odbiorach UDT i przekazaniu Użytkownikowi,

- Prace po stronie Zamawiającego

- Zapewnienie linii zasilającej do szafy sterowej na ostatnim piętrze/ jeżeli wystąpi taka  konieczność /

- Udostępnienie zamykanego pomieszczenia umożliwiającego składowanie materiałów oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej.

- Udostępnienie pomieszczenia socjalnego dla ekip montażowych z dostępem do wody i WC

- Udział w odbiorach.

- Koszt odbioru UDT oraz certyfikacji i rejestracji.

- Specyfikacja Techniczna dźwigów

| PARAMETR | WYMAGANY |
| --- | --- |
| rodzaj dźwigu | osobowy-towarowy - szpitalny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
| udźwig nominalny | 1600 kg lub 21 osób |
| prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| moc silnika | max 10,5 kW |
| wysokość podnoszenia | 23,1 m |
| ilość przystanków / dojść | 8/10 |
| kabina | przelotowa |
| maszynownia | maszynownia górna |
| system sterowania | System sterowania z zastosowaniem technologii mikroprocesorowej umożliwiający łatwe programowanie, zapewniając możliwość dodawania dodatkowych funkcji w przyszłości. |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| rodzaj sterowania | elektroniczne, zbiorcze w obu kierunkach, system jazdy pożarowej (po otrzymaniu sygnału „pożar” zjazd na parter z otwarciem drzwi), system dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego z otwarciem drzwi |
| producent / typ falownika | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| dokładność zatrzymywania kabiny | max ±5mm |
| wykonanie / typ kasety dyspozycji | Panel dyspozycji (x 2) wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem LCD położenia i ruchu kabiny, karty do blokowania drzwi, przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille’a, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia kabiny |
| Karty dostępu | Karty dostępu 100 sztuk dla dźwigu osobowego Karty dostępu 20 sztuk dla dźwigu osobowo-towarowego |
| wykonanie / typ kasety wezwań | Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej, wyposażone w podświetlane przyciski, karty jazdy szpitalnej na przystankach „-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6” |
| wykonanie / typ piętrowskazywacza | Cyfrowy ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczony na każdym przystanku nad kasetą wezwań |
| system zdalnego monitoringu dźwigu | System fabryczny jednego producenta dźwigu. System zapewniający on-line pełen 24-godzinny (365 dni w roku) monitoring techniczny dźwigu. Funkcje systemu: zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej kontrolowanie dokładności zatrzymywania się kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem usterki i jej lokalizacji resetowanie dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej korekcja parametrów pracy dźwigu, również tych wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy, z poziomu siedziby firmy serwisowej bieżący, całodobowy podgląd dźwigu w siedzibie firmy serwisowej akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne i automatyczne powiadamianie służb serwisowych w chwili, gdy stopień naładowania akumulatora jest mniejszy niż pojemność konieczna do zapewnienia działania systemu przez jedną godzinę wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez serwis |
| napęd dźwigu | Napęd wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii, użycie wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjne wykonanie zapewniające wysoką niezawodność, przez co mogą być długo eksploatowane bez konieczności napraw czy remontów. |
| producent / typ wciągarki | System fabryczny jednego producenta dźwigu Wciągarka bezreduktorowa o małej bezwładności, szczelnymi łożyskami nie wymagającymi smarowania, silnik wciągarki bez smarowania. Wciągarka wyposażona w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy oraz systemem odzysku energii powstającej w czasie hamowania dźwigu. W przypadku ruchu nieobciążonej kabiny w górę lub obciążonej w dół, wciągarka pracuje jak generator, wytwarzając energię, którą ponownie wprowadza do sieci elektrycznej budynku tak by mogła być wykorzystywana do zasilania innych podłączonych do niej urządzeń. |
| rodzaj napędu | elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regeneracyjny, regulowany falownikiem |
| klasa efektywności energetycznej | „A” zgodnie z klasyfikacją (normą) VDI4707 (ustanowiona w 2009 r przez Verein Deutscher Ingenieure) |
| rodzaj przeniesienia napędu | Pasy, płaskie powlekane poliuretanem |
| układ kontroli pasów | Elektroniczny system, zapewniający w sposób ciągły, nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, monitoring stanu linek stalowych wewnątrz pasów. |
| producent / typ ogranicznika prędkości | System fabryczny jednego producenta dźwigu. Ogranicznik prędkości z obciążką dobraną do chwytaczy kabinowych |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, na wszystkich poziomach bez klasy odporności pożarowej |
| wymiary | 1300 x 2100mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe |
| wymiary | 1300 x 2100mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczenie mechaniczne oraz kurtyną świetlną |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| wymiary kabiny | ok. 1400 x 2400 x 2300mm |
| wykonanie | ściany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej. |
| wyposażenie | Oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godzin, załączony automatycznie wentylator zapewniający dostateczną ilość wymian powietrza, oświetlenie energooszczędne LED sufitowe powinno wyłączać się po upływie 0,5 godz. od czasu ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno włączać się w momencie otwarcia drzwi kabiny, poręcze po obydwu stronach bocznych, wykładzina podłogi trudnościeralna, lustro pomiędzy panelami dyspozycji powyżej poręczy, odboje PCV na obydwu ścianach bocznych Dodatkowo oświetlenie antybakteryjne typu SanyLight |
| Monitoring kabiny | Kamera kabiny HD kolor z zapisem DVR (min 12 dni zapisu) Monitor z podglądem umieszczony na poziomie -3,30, pomieszczenie dyspozytora. |
| rodzaj / typ łączności głosowej | Bezpośrednio ze służbami ratowniczymi |
| inne | 1)Funkcja stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu 2)wyposażony w system odzysku energii elektrycznej |

- Charakterystyka dźwigów

Typ dźwigu :		            osobowo-towarowy

Liczba dźwigów:		2 sztuki

Udźwig znamionowy:		1600 kg lub 21 osób

Prędkość jazdy:		1,00 m/s

Wysokość podnoszenia:	~23.10  m

Ilość przystanków:		8

Liczba wejść do kabiny:	2 (kabina przelotowa)

Ilość drzwi szybowych:	10

Numeracja przystanków:	-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Przystanek główny:		0

Sterowanie:			pełna  zbiorczość góra i dół

Grupa:				(TRIPLEX)

Napęd:				elektryczny z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy

Wymiary kabiny:		szerokość:	1,40 m

głębokość:	2,40 m

wysokość:	2,20 m

Drzwi kabinowe:	2 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220, wyposażone w system ochrony wejścia – fotokomórka

Drzwi szybowe:	10 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220,

fasada SF, drzwi typu PrimaP

Wymiary drzwi:	szerokość:	1,30 m

wysokość:	2,10 m

Wymiary wewnętrzne szybu :

szerokość: 	 2,300 m

głębokość: 	 3,100  m

nadszybie: 	 3,600 m

podszybie: 	 1,750 m

- Referencje oraz ocena zgodności oferty

W celu oceny zgodności proponowanego rozwiązania z zapisami SWZ, oferent jest zobligowany do przedstawienia kart katalogowych oferowanych urządzeń przy składaniu oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej.

W przypadku, gdy Oferent złoży ofertę niezgodną z wymaganiami określonymi w SWZ albo nie

spełniającą wymagań określonych w zakresie rzeczowym, oferty podlegają odrzuceniu i nie

podlegają dalszemu badaniu oraz ocenie. W toku badania ofert Zamawiający może zwracać się

do Oferentów o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów i oświadczeń lub o ich uzupełnienie

w wyznaczonym terminie.

Wymagania dotyczące referencji z ostatnich 5 - lat: