PAKIET NR 1                                      Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe typu ALIF do lędźwiowego odcinka kręgosłupa Implanty międzytrzonowe (cage) typu ALIF aplikowane z dostępu przedniego lub przednio-bocznego o prostokątnym przekroju poprzecznym i anatomicznym przekroju podłużnym, otwarte od góry i dołu na całej przestrzeni. Rozmiary implantów: długość 25 mm, szerokość 35 mm, wysokość 9–15 mm o różnym stopniu nachylenia kątowego: 5°, 9°, 13°; możliwość odtwarzania i utrzymania wysokości przestrzeni dysku wraz z możliwością korekcji kąta krzywizny kręgosłupa, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym, możliwość dodatkowej stabilizacji implantu opcjonalną śrubą kaniulowaną wykonaną ze stopu tytanowego przechodzącą ukośnie przez implant w jego części centralnej od góry ku dołowi. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………….  			Wartość pakietu brutto: ………………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 2                                Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śruby mocujące implant typu ALIF Śruby kaniulowane, samogwintujące wykonane ze stopu tytanowego Ø 6,5 mm, długość gwintu 16 mm w minimum pięciu długościach od 60 do 80 mm; głowa śruby sferyczna Ø 9,5 mm, gniazdo hexagonalne 5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………… PLN			Wartość pakietu brutto: ……………….. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 3                          Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa Parametry wymagane: Wsuwane jednorodne węglowe koszyki szyjne do korporektomii Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego Rozmiary koszyków: długość/szerokość 12/13,5 mm, wysokość 16 - 50 mm Koszyki muszą być otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego Poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych (niewystających ponad powierzchnie zewnętrzne) znaczników metalowych (niebędących ferromagnetykami) Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Implanty wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego (Osta-Pek) wzmacnianego zorientowanymi wzdłużnie długimi włóknami węglowymi Wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: - proste (bez krzywizny bądź łamania), - łączone od przodu z klatką (nie z boku) Zestaw implantów i instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 koszyk do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa. | 70 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………PLN			Wartość pakietu brutto: …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz możliwość wykonania MRI

PAKIET NR 4                           Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja tylna odc. piersiowo-lędźwiowego Komplet 4 śruby z nakrętką +2 pręty Śruby transpedicularne samogwintujące mono i poliaksjalne kąt wygięcia 50 stopni, gwint nakrętki asymetryczny zapewniający silniejsze połączenie śruby z prętem. Śruby z tępym zakończeniem o ( 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5 mm o długości 25-55mm ze stopniowaniem co 5mm. Pręty o ( 5,5mm wstępnie wygięte w zakresie długości 30-100mm oraz pręty proste 120-440mm mocowane od góry jednym elementem blokującym. Łączniki zespalające w zakresie długości 27-93mm. Instrumentarium niezbędne do implantacji w kasetach umożliwiających sterylizację i przechowywanie | 250 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x | 650 000,00 |  |

Wartość pakietu netto: …………………… PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 5                                 Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy typu rozprężalny TLIF Implant wykonany z TYTAN/PEEK Pozwalający na kontrolowane rozprężanie w celu uzyskania odwzorowania wysokości przestrzeni międzykręgowej. Znaczniki radiograficze ułatwiające pozycjonowanie Wypukły profil do anatomii pacjenta Automatyczny system blokowania Płyta końcowa PEEK do oceny radiologicznej do 5mm rozszerzenia. Implanty dostępne w minimum 5 rozmiarach Rozprężanie wysokości od 7 do 17mm Implant lordotyczny 4/12//15 stopni Jedno narzędzie do podawania i rozprężania implantu | 10 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: …………….   PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 6                                 Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do kręgosłupa lędźwiowego typu ELIF Anatomiczne kosze międzytrzonowe odtwarzające przestrzeń międzykręgową z dostępu pozakanałowego, tylnego, jednostronnego. Implanty o różnych wysokościach ( minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z 2 uzupełniajacych się koszy. Implanty musza posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych. Wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. Przezierne dla promieni rtg. Implanty muszą posiadac metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w rtg. Instrumentarium niezbędne do implantacji. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

## Wartość pakietu netto: …………………….PLN 		Wartość pakietu brutto: ………………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 7                         Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej, materiał : stop tytanu Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty z płytką potyliczną, 2 pręty zwykłe Parametry wymagane: -haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo), -śruby wieloosiowe tulipanowe, -śruby do potylicy, -haki do potylicy (minimum 3 wielkości), -pręty, -łączniki poprzeczne, -śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, , długościach od 10 mm – 52 mm stopniowanie nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, -w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości, -śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm do 18 mm stopniowanie nie więcej niż co 2 mm, -możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, -śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, -montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), -implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, -pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, -pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, --w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. | 40 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN             Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET 8    Załącznik nr 1

|  | Dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego tytan Komplet 1 płyta szyjna +4 śruby Wymiary płytek 10mm do 104mm z rozstawem otworów ze skokiem max. 3mm; Płytki 1/2/3/4 poziomowe Długość śrub od 10 do20mm, stopniowane co 2mm Dwie średnice śrub zawarte w przedziale od 4,2 do 4,6mm Śruby w wersji samonagwintujące i samowiercące Dostępność śrub rewizyjnych Dostępność extanderów do przedłużania stabilizacji o jeden lub dwa poziomy bez konieczności usuwania wcześniej zainplantowanej płytki Długość extanderów od 10 do46 mm Jednostopniowy w pełni odwracalny system blokowania śrub w płytce Możliwość osadzania śrub w płytce pod stałym kątem lub zmiennym kątem +/-20 stopni Wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki bez utraty możliwości blokady Dostępność szpilek do tymczasowego mocowania płytki Zestaw instrumentariu do płytek musi zawierać narzędzie do wykręcania śrub z mozliwością ich ponownego użycia oraz dwie prowadnice wierteł o stałym i zmiennym kącie konfiguracji | 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość pakietu netto: ……………………….. PLN	Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 9                                        Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym 1 komplet: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. Długość śrub w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub kodowana kolorami w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. -Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby z gwintem zapobiegającym samowykręcaniu. -Pręty tytanowe z hexagonalnym zakończeniem o średnicy 6mm o długości 30-150 mm ze skokiem co 10mm oraz 480 i 600mm. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. -Łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 17mm do 99mm. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Śrubokręt ośmiopunktowy. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. | 100 kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………. PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 10    Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym 1 komplet: śruba - 4 szt.,bloker – 4 szt., pręt – 2 szt., drut Kirschnera– 2 szt., igła naprowadzająca przeznasadowa– 2 szt. -Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub -Śruby kodowane kolorami w rozmiarach:4.5mm-o dł od 25mm do 45mm, 5.5mm- o dł od 30mm do 55mm, 6.5mm, 7.5mm o dł. od 30mm do 60mm- stopniowane co 5mm - Gwint śruby musi zawierać część samonazynającą (dystalna-prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami. -Łopatki retraktorów w długościach od 3cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 6mm o dł od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 200mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. -Trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany nad skórą pacjenta za pomocą prowadnic prętów -Kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomoca śrubokręta wprowadzanego przez prowadnice -Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji -w zestawie igły naprowadzające, przeznasadowa z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego 12 Nm. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii. W zestawie instrumenty do dociągania pręta do głowy śruby z możliwością jednoczasowego jej zablokowania. Brak konieczności robienia dodatkowego nacięcia skóry do wprowadzenia pręta. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………. PLN			Wartość pakietu brutto: ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ORAZ możliwości wykonania badania MRI

PAKIET NR 11   Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy typu ACIFz wypełnieniem syntetycznym do odc. szyjnego kręgosłupa anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej co najmniej 6 różnych wysokości klatek od 4-9mm raz dwie głębokości 12-14mm tantalowe markery pozwalające na ocenę położenia wszczepu dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzytrzonowej poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i 2 na dolnej części implantu całkowicie syntetyczny i sterylny substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowany do rozmiaru implantu. 20% hydroxyapatytu oraz 805trójfosforanu wapnia. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54 do 59 % powierzchni klatki. opakowanie wypełnienia oznaczone parametrem wielkości klatki Implanty przeznaczonej do wielokrotnej sterylizacji Zestaw narzędzi do implantacji poszerzony o narzędzia potrzebne do pobrania przeszczepu z kości biodrowej oraz rozwieracze Caspara | 450 kpl. (1 implant+1 wypełnienie) |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………………..  PLN			Wartość pakietu brutto …………….   PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 12      Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF 1 komplet: 1 klatka. Parametry wymagane: -implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, -implanty znakowane różnej długości tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG, -dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana -dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm, W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………… PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 13                       Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Zestaw do stabilizacji transpedicularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego Komplet: 4 śruby transpedicularne lub haków wraz blokadą, 2 pręty Wymagania ogólne: -śruby tranpsedicularne „tulipanowe’ mono i poliaxialne o podwójnie prowadzonym konikalnym gwincie (stożkowy rdzeń), długościach: 25 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 1 mm), śruby transpedicularne „tulipanowe” wyciągowe oraz fenestrowane. -pełny zestaw haków monoaxialnych (laminare,pedicularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych. Dostepne haki laminare i pedicularne, poliaxialne, dostępne haki z długim gwintem („z długimi ramionami”) -wszystkie implanty ( haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby, -mocowanie belki od góry w osi śruby, haka. Belki różnej długości od 40 do 500 mm, -możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka, -w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset -materiał stop-tytanu Cement PNMA wraz z mieszalnikiem | 50 kpl. 10 szt. łącznik 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………..….. PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 14                              Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant dynamiczny do kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego Tytanowy Górna i dolna powierzchnia wykonana z siatki umożliwiającej przenikanie osteoblastów i szybszy przerost kostny implantu Górna i dolna powierzchnia z licznymi kolcami umożliwiającymi alokację implantu Powierzchnia środkowa pusta bez dodatkowych rusztowań. Implant co najmniej w dwu kształtach anatomicznych o nachyleniu 0 i 5 stopni Implant w różnych wysokościach 4/5/6/7/8/9 mm i rozmiarach 12x12/14x14/16x16mm. Pakowany sterylnie Instrumentarium niezbędne do implantacji | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 3 | Implant TLIF Górna i dolna powierzchnia wykonana z siatki umożliwiającej przenikanie osteoblastów i szybszy przerost kostny implantu Górna i dolna powierzchnia z licznymi kolcami umożliwiającymi alokację implantu Powierzchnia środkowa pusta bez dodatkowych rusztowań dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca załamaniom blaszek granicznych kręgów Implanty w kształcie banana. Dwa stopnie nachylenia : 5 i 8 stopni, trzech długościach: 26/29/32 mm Osiem wysokości od 714 mm stopniowane co 1 mm Każdy implant pakowany sterylnie Instrumentarium niezbędne do implantacji Stabilizator międzywyrostkowy Implant wykonany z PEEK pozwalający na implantację bez uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Implant w 2 rozmiarach 12 oraz 15mm, każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8 do 16mm stopniowane co 2 mm. Budowa implantu- jednoelementowa ze znacznikiem widocznym w badaniach Rtg i MRIbez dodatkowych elementów mocujących Implant dostarczany w formie sterylnej | 60 szt. 60 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………. PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		               Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET 15 załącznik1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement do uzupełnień przezskórnych przeznasadowych ubytków kostnych, złamań patologicznych i nowotworowych. Trokar do nakłucia trzonu. Igły do podawania cementu kostnego minimum 3 różnych średnicach i 2 długościach. Ostrze igły centralne jednostronnie ścięte. Sterylne urządzenie mieszająco – podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie cementu w zamkniętym podajniku oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów. W zestawie przewód miękki 40cm długości łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni rtg. Cement 20 g o podwyższonej lepkości ze środkiem cieniującym 30% siarczanu baru, opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. Cement 20g o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu konsystencja plasteliny zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrocinon późniający wiązanie do 18minut po wymieszaniu. Igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne. | 10 kpl. 10 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………..  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu i możliwości wykonania badania MRI

PAKIET NR 16                    Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa Wymagania: Implant wykonany z materiału typu PEEK Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Dostęp jednostronny. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………. PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 17                              Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja transpedicularna Wymagania: - Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe - Poliaxialne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5mm Długość śrub w przedziale od 20 do 100mm, śruby podwójnie gwintowane. Zakres kątowy śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm Dostępność narzędzi „ Szybki reduktor” do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną W skład stabilizacji wchodzą: Komplet: śruby transpedicularne 4 szt. + nakrętki, pręty 2 szt. | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………….. PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 18                           Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Semidynamiczna stabilizacja transpedicularna z dostępu tylnego - śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7mm długości 25-55 mm ze skokiem co 5mm. - kompozytowe (PEEKEK)wzmacniane włóknami węglowymi pręty: - proste o grubości 0,6mm; długości od 30 do 110mm, - zakrzywione w/w grubości/długości, od 10, 20, 30°, Komplet: 4 śruby, 2 pręty węglowe konektor typu domino umożliwiający połączenie do miednicze Śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7 mm Długość 25-55 mm ze skokiem co 5 mm, Tytanowe pręty proste o dług. 40-400 mm o parametrach jak wyżej Komplet 4 śruby, 2 pręty tytanowe | 30 kpl 10 szt. 20 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………….PLN			Wartość pakietu brutto …………….  PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu i możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 19               Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Zestaw do mikrodyscektomii i nukleoplastyki - Jednorazowy sterylnie pakowany system do przez skórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. - System pozwala na usuwanie przepukliny dyskowej oraz jądra miażdżyste dysków mechanicznie za pomocą puncha i elektrokoagulacji niskotemperaturowej nie przekraczającej 40 st Celsjusza. System zawiera elektrody bipolarne kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji (Valeylab Force FX) dający możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0MHz. System zawiera; punch 3mm, kaniule i dylatatory jednorazowego użytku kompatybilne z elektrodami bipolarnymi i endoskopem. Zestaw elektrod do termolezji kompatybilny z generatorem niskotemperaturowym wysokiej częstotliwości firmy ELLIGUENCE IEC4-SMI20 | 200 kpl. 200 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………… PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 20                          Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynamiczna płyta szyjna – tytanowa jedno i wielosegmentowa Komplet: 1 płytka, 6 śrub -rozmiar od 23 do 109 mm, stopniowanie co 2 mm, - płytki 3 segmentowe stopniowane co 3 mm - płytki 4 segmentowa stopniowane co 4 mm Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni po za płytką. -śruby dynamiczne, samowwiercające jedno i wieloosiowe o długości od 12 do 18 mm, o średnicy 4,0 i 4,5 mm (kodowane kolorami), stopniowane co 2mm -śruby o możliwości jedno i wielokątowego ustawienia, -płytki niskoprofilowe do 2,5 mm wysokości, -samoczynna blokada śrub w płytce z możliwością powtórzenia, -płytka z możliwością zmiany krzywizny, wstępnie dogięta, -instrumentarium wzbogacone o doginanie płytek i śrubokręty, retraktory do odcinaka szyjnego przezierne dla RTG, tytanowe retraktory z końcówkami do mocowania haków przeziernych RTG na zasadzie szybkozłączki, haki do tkanek miękkich i mięśni w 2 wielkościach . Dystraktor Caspar: prawy i lewy | 200 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………….. PLN			Wartość pakietu brutto: ……………. PLN

Podpis i pieczęć

- Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz możliwości wykonania MRI

PAKIET NR 21           Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja piersiowo lędźwiowa z tylnego dostępu śrubowa-hakowa Komplet: 4 śruby lub haki+ 4 nakrętki, 2 pręty min. 30 mm długości, 1 poprzeczka Parametry wymagalne: -materiał tytan, -mocowanie pręta bezpośrednio do śruby haka za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby haki tulipanowe, -niezbędny klucz dynamometryczny, -do wyboru śruby monoaksjalne i poliaksjalne zwykłe i wyciągowe nie wymagające gwintowania, -śruby transpedicularne samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości, -w śrubach poliaksjalnych podwójnie (dwustronnie) prowadzony gwint, -średnice śrub: od 4,35 – 7,5 mm, zakres długości od 30 – 55 mm ze skokiem co 5 mm, Tulipanowe haki laminarne szerkie i wąskie. Haki pedicularne, haki odgięte w prawo lub lewo. Haki offsetowe i wyciągowe - dopuszczone długości 25-50mm dla śrub o średnicy 4,35 do 5mm, prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt do śruby-haka. -wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14 mm, -wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4 mm, -stabilizatory poprzeczne mocowane od góry, -pręty 5,5mm o długości od 30 mm do480 docięte i wyprofilowane do kształtu kręgosłupa (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta). -dostępne pręty proste lub wstępnie wygięte w dług. 30-120 mm. śruby osteoporotyczne perforowane i kaniulowane: tytanowe śruby poliaxialne, kaniulowane, perforowane. Śruby transpedicularne tulipanowe,samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości. Na trzonach śrub poliaxialny gwint poprowadzony podwójnie. Na trzonie śrub 9 otworów do iniekcji cementu w trzon. Śruby w długościach od35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. Kaniule do podawania cementu Kompatybilne z systemem Confidence | 150 50 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………….  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN                    Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania M

PAKIET NR 22                         Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego Parametry wymagane -śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające, -śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm, -średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt, -długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach, -w zestawie specjalna penceta do podawania śrub, -w zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner'a oraz rozwiertak pod główkę śruby, -instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby, -w zestawie druty Kirschnera średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką), -z zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dług. 290 mm), -instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………….. PLN			Wartość pakietu brutto: …………….  PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 23                    Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom -sterylna Parametry wymagane: -materiał syntetyczny (PEEK), -implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, -powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji, -możliwość wypełnienia wiórami kostnymi, -możliwość wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie, -rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (9-18 mm stopniowanie co 1 mm)- 10 rozmiarów, -implanty w rozmiarach: szerokość11mm długość 20 mm, 25mm, -w instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy -instrumentarium w kontenerze do sterylizacji, -implanty posiadające trwałe oznaczenia. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: …………………………… PLN		                   Wartość pakietu brutto ………………… PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz wykonania badania MRI

PAKIET NR 24                          Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Wertebroplastyka przezskórna kręgosłupa Cement PNMA o objętości 11 ml, czas zastygania cementu 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny. Cement nie przezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru) Zestaw sterylny jednorazowy wyposażony w dwie igły transpedicularne i jedną biopsyjną – młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu. Podawanie cementu za pomocą pompy wodnej. Igły do wertebroplastyki transpedicularne i igły biopsyjne 13G 15 G | 60 80 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………….. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 25                        Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego Materiał tytan komórkowy. Porowatość implantu 80% Kształt prostopadłościenny o wysokości d 4 do 7 mm Minimum 8 rozmiarów Implant o wymiarach od 12x16 mm i 14x18 mm Kształt anatomiczny, górna i dolna blaszka graniczna pod kątem 4 stopni lordozy Wnętrze implantu o strukturze siatki, przestrzeniach650 µm i właściwościach hydrofilnych Znaczniki krawędzi przedniej, tylnej i boków Implant sterylny z fiszką potwierdzającą rozmiar i serię Instrumentarium niezbędne do implantacji Klatka lędźwiowa Materiał tytan komórkowy. Porowatość implantu 80% Wnętrze implantu o strukturze siatki, przestrzeniach650µm i właściwościach osteokonduktywnych Klatki w 3 rozmiarach 10x28 mm/ 10x32 mm/12x32 mm | 100 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………….. PLN                                               Wartość pakietu brutto:   …………….. PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu                                                                                          Podpis i pieczęć

- możliwości wykonania badania