ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH- 4 SZT.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Przepływowy ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie do pracy ciągłej, system zapewniający „suche grzanie” , tj. bez udziału wody | TAK |  |  |
| 3 | Czas do uzyskania temperatury 40° C poniżej 20 sekund od wypełnienia układu | 20 sek. – 0 pkt. <20 sek. – 5 pkt. |  |  |
| 4 | Maksymalna szybkość przepływu nie mniejsza niż 200 ml/min, przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania | TAK |  |  |
| 5 | Min 2 niezależne czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42˚C/43 ˚C | TAK |  |  |
| 7 | Odporność na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |  |
| 8 | Regulacja temperatury w zakresie min.: 36-40 °C | TAK |  |  |
| 9 | Współpraca ze standardowymi przyrządami do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych produkcji krajowej i zagranicznej o średnicy min. 4,1 mm – 5,0 mm stosowanymi w szpitalu | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 42 °C | TAK |  |  |
|  | Informacja potwierdzona przez niezależną polską instytucję o maksymalnej ilości przetaczanych jednostek krwi dla jednego pacjenta przy ciągłej transfuzji przez jeden element grzewczy | TAK |  |  |
|  | Ocena potwierdzająca bezpieczeństwo przetaczania preparatów krwi wydana przez niezależną polską instytucję | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy co najmniej od 10% do 90% | TAK |  |  |
|  | Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury zaprogramowanej i osiągniętej | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwość zawieszenia za pomocą paska | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – system autokontroli | TAK |  |  |
|  | Waga maks 2 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Dwukrotne szkolenie dla całego personelu stanowisk anestezjologicznych | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)