Załącznik nr 1  do wniosku o udzielenie zamówienia

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MUNDUR POLOWY LETNI FUNKCJONARIUSZA

(BLUZA POLOWA LETNIA FUNKCJONARIUSZA, 
SPODNIE POLOWE LETNIE FUNKCJONARIUSZA)

Grupa 14 – przedmioty zaopatrzenia mundurowego pkt. 3 przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy 
Służby Ochrony Państwa (lp. 3.1 i 3.3)

Nr ewidencyjny – 43P/BOR/2017

EDYCJA wrzesień 2017

SPIS TREŚCI:

1	PRZEZNACZENIE DOKUMENTU	3

2	ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3

3	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM	3

4	OPIS OGÓLNY WYROBU	3

4.1	Bluza polowa	3

4.2	Spodnie polowe	5

5	WYMAGANIA	7

5.1	Wymagania techniczne	7

5.1.1	Wykaz surowców, materiałów i dodatków	7

5.1.2	Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków	8

5.1.3	Wymagania dla szwów i ściegów maszynowych	10

5.2	Wymagania dotyczące jakości	10

5.2.1	Rodzaje błędów	10

5.2.2	Zasady ustalania błędów	11

5.3	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobu	11

6	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH	12

7	WYMIAROWANIE WYROBU	13

7.1	Rysunki techniczne	13

7.2	Wkład ochronny	15

7.3	Tabela wymiarów wyrobu gotowego	16

8	CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT GWARANCJA			21

8.1	Cechowanie	21

8.2	Pakowanie	22

8.3	Przechowywanie i transport	22

8.4	Gwarancja	22

9	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	22

10	ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN	23

# PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie powinien spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych, jakościowych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu.

# ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz 
w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa.

# DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM

Dokumentacja techniczno-technologiczna Wykonawcy, przedstawiona do realizacji produkcji, powinna zawierać co najmniej:

- identyfikację wyrobu, nazwę …;

- rysunki poglądowe;

- wykaz surowców, materiałów i dodatków;

- zestawienie elementów składowych;

- zestawienie średniego zużycia materiałów i dodatków;

- warunki wykonania wyrobu:

- rodzaje szwów i ściegów łączących elementy wyrobu,

- gęstość ściegów,

- ilość, rozmieszczenie i wymiary rygli,

- podstawowe operacje wykonania wyrobu,

- rysunki określające sposób wymiarowania wyrobu, pozycjonowania elementów,

- etapy kontroli podczas produkcji wyrobu: kontrola wstępna surowców, materiałów 
i dodatków, kontrola międzyoperacyjna i końcowa;

- tabelę wymiarów wyrobu gotowego (dla wszystkich zamawianych rozmiarów);

- tabelę wymiarów stałych i pomocniczych (np.: stójka, kieszenie, patki, mieszki, podtrzymywacze);

- zasady znakowania (rozmieszczenie, zawartość);

- zasady transportu, przechowywania, konserwacja i naprawy;

- instrukcję użytkowania;

- gwarancję Wykonawcy.

# OPIS OGÓLNY WYROBU

  - Bluza polowa

Bluza polowa letnia funkcjonariusza oparta na prostej konstrukcji z jednoczęściowym tyłem, dwuczęściowym przodem i dwuczęściowymi rękawami. Bluza zapinana pośrodku przodu na zamek błyskawiczny i na taśmy samosczepne w krytym zapięciu. Tył bluzy po obu bokach posiada fałdy, zeszyte na odcinkach 35 mm ±5 mm poniżej szwów barkowych i na odcinkach poniżej podkroju pach do dołu, tworzące na wysokości klatki piersiowej mieszki zwiększające swobodę ruchów użytkownika. Dół bluzy dwukrotnie podwinięty. Elementem osłaniającym szyję jest kołnierz typu stójka dwuwarstwowa z przodu zapinana na taśmę samosczepną. Z tyłu od wewnątrz, w szew łączący stójkę z tyłem wszyty wieszak, wykonany z tkaniny zasadniczej. Na przodach bluzy, na wysokości klatki piersiowej naszyte pod skosem, górą skierowane 
stronę środka przodu bluzy, kieszenie nakładane posiadające wzdłuż dołu i jednej krawędzi bocznej (od strony boków bluzy) mieszki oraz zamki błyskawiczne od strony boków. Nad kieszeniami przyszyte patki z krytym zapięciem na 2 duże guziki. Nad kieszenią lewego przodu naszyty element z taśmy samosczepnej pętelkowej, o wymiarach 70x85 mm ±2 mm, do mocowania oznaki stopni. Na wysokości klatki piersiowej na obu przodach wykonane cięte pionowe otwory wlotowe kieszeni wewnętrznych, zapinanych na zamki błyskawiczne kryte dwustronnie listewkami. Worki kieszeni wewnętrznych doszywane do wewnętrznych części przodów. Rękawy dwuczęściowe, doły rękawów wyprofilowane, wykończone od spodu odszyciem. Dół rękawa z patką, służącą do regulacji obwodu rękawa, zapinaną na taśmę samosczepną. Na wierzchnich częściach rękawów u góry, naszyte pod skosem, podwójne kieszenie nakładane składające się z kieszeni spodnich z mieszkami i wierzchnich bez mieszków. Na prawym rękawie, wierzchnia kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. 
W krawędziach tylnych kieszeni rękawów wszyte uchwyty do mocowania światła chemicznego. Nad kieszeniami rękawów przyszyte patki zapinane na 2 duże guziki. Na środku patek kieszeni rękawów naszyte elementy z taśmy samosczepnej pętelkowej o wymiarach 38x55 mm ±2 mm, do zamocowania haftowanej oznaki przynależności państwowej – flagi RP. Na środku widocznej części kieszeni rękawa lewego naszyty element z taśmy samosczepnej pętelkowej w kształcie koła, o średnicy 70 mm ±2 mm, przeznaczony do zamocowania oznaki rozpoznawczej Służby Ochrony Państwa. Na rękawach, na wysokości łokcia naszyte na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny, odszyte w formie kieszeni zamykanej na taśmę samosczepną umożliwiające umieszczenie wewnątrz wkładów ochronnych łokciowych. Pod pachami bluzy, na rękawie i przodzie, wykonane otwory pełniące funkcję wentylacyjną (3 na boku i 3 na rękawie). Do wyrobu gotowego należy włożyć wkłady ochronne łokciowe i przymocować oznaki przynależności państwowej i rozpoznawczą SOP.

Ogólny widok bluzy przedstawiony jest na rysunku nr 1.

Rysunek nr 1	Bluza polowa letnia funkcjonariusza.

  - Spodnie polowe

Spodnie polowe letnie funkcjonariusza długie uszyte tak, by nie krępowały ruchów użytkownika. Pośrodku przodu, u góry wykonany rozporek z listewkami, zapinany na zamek błyskawiczny. 
W części przedniej nogawek, u góry od strony boków wykonane kieszenie boczne, wloty kieszeni wykończone ściegiem stębnowym dwuigłowym. Worki kieszeni wykonane z tkaniny zasadniczej wpuszczane do wewnątrz. W części tylnej nogawek, od górnej krawędzi spodni do patek kieszeni tylnych wykonane zaszewki. Przednie części nogawek na odcinku szwu środkowego wzmocnione tkaniną zasadniczą naszytą od wewnętrznej stronty. Tylne części nogawek, na odcinku szwu środkowego, pośladki oraz kolana przednich części nogawek wzmocnione tkaniną zasadniczą naszytą od zewnętrznej strony. Wzmocnienia kolan odszyte 
w formie kieszeni zamykanej na taśmę samosczepną umożliwiającą umieszczenie wewnątrz wkładów ochronnych kolanowych. W tylnej części nogawek, u góry wykonane kieszenie cięte, przykrywane patkami, zapinane na 2 duże guziki. Góra spodni wykonana w formie wewnętrznego odszycia, tj. „imitacji pasa” i zapinana z przodu na guzik i dziurkę odzieżową. 
W przedniej części nogawki lewej, pomiędzy imitacją pasa a kieszenią boczną, wykonana kieszeń z wypustką, zapinana na zamek błyskawiczny. Na imitacji paska rozmieszczone siedem podtrzymywaczy o prześwicie 80 mm ±3 mm oraz dwa dwuczęściowe regulatory (ściągacze), spięte klamerkami, wykonane z taśmy nośnej. Na bokach nogawek, poniżej otworów kieszeniowych, naszyte dwie kieszenie udowe nakładane z dwiema fałdami, przykrywane patkami. Patki kieszeni udowych zapinane na 2 duże guziki. Poniżej kieszeni udowych, na bokach, naszyte kieszenie nakładane, przykrywane patkami zapinanymi na taśmy samosczepne. Dół nogawek dwukrotnie podwinięty tworzący tunel z wprowadzonym odcinkiem gumy okrągłej (zakończonej stoperem i koralikiem) przez dwie okrągłe dziurki wykonane w przedniej części nogawki. Do wyrobu gotowego należy włożyć wkłady ochronne kolanowe.

Ogólny widok spodni przedstawiony jest na rysunku nr 2.

Rysunek nr 2  Spodnie polowe letnie funkcjonariusza.

# WYMAGANIA

  - Wymagania techniczne

    - Wykaz surowców, materiałów i dodatków

Tabela nr 1 - Zestawienie surowców, materiałów i dodatków

| Lp. | Nazwa materiału/dodatku | Typ, rodzaj, charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tkanina zasadnicza | Bawełniano-poliestrowa, w kolorze oliwkowym o wymaganiach przedstawionych w tabeli nr 2 i 3. |
| 2. | Nici odzieżowe do szwów łączących i stębnowych | Poliestrowo-bawełniane o masie liniowej 45 tex ±10 tex i minimalnej średniej sile zrywającej 16 N, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 3. | Nici odzieżowe do szwów obrzucających | Poliestrowe o masie liniowej 40 tex ±10 tex i minimalnej średniej sile zrywającej 11,5 N, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 4. | Taśma samosczepna do zapięć patek kieszeni i przodu bluzy. | W kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej, szerokość 25 mm ±2 mm. |
| 5. | Taśma samosczepna do zapięcia stójki . | W kolorze khaki, szerokość 35 mm ±2 mm. |
| 6. | Taśma samosczepna pętelkowa na elementy mocowania oznaki: stopnia i SOP | W kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej, szerokość min. 70 mm. |
| 7. | Taśma samosczepna pętelkowa na elementy mocowania flagi RP. | W kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej, szerokość 38 mm ±2 mm. |
| 8. | Zamek błyskawiczny zapięcia kieszeni: bluzy i spodni. | Tworzywowy, średniospiralny, jednosuwakowy, nierozdzielczy w kolorze dobranym do kamuflażu tkaniny zasadniczej. |
| 9. | Zamek błyskawiczny zapięcia przodu bluzy. | Tworzywowy, średniospiralny, dwusuwakowy, rozdzielczy, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 10. | Zamek błyskawiczny zapięcia rozporka spodni. | Metalowy oksydowany, jednosuwakowy, nierozdzielczy taśma w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 11. | Wkład odzieżowy | Tkany wkład odzieżowy z klejem. |
| 12. | Wkład ochronny łokci i kolan. | Polietylenowy spieniony materiał o budowie komórkowej, pory zamknięte, o gęstości 50 kg/m³ ±5 kg/m³. |
| 13. | Taśma odzieżowa na wieszak i do uchwytów zamków. | Taśma o szerokości 6 mm ±1 mm, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 14. | Taśma rypsowa do mocowania guzików | Taśma o szer. 10 mm ±1 mm ,w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 15. | Taśma nośna na podtrzymywacze i regulatory. | Taśma o szer. 20 mm ±2 mm, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 16. | Guma okrągła elastyczna. | O średnicy 3 mm ±1mm, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 17. | Klips lub koralik. | Tworzywowy, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 18. | Stoper. | Tworzywowy dwuotworowy, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej. |
| 19. | Guzik odzieżowy duży. | Poliamidowy, z otworami na taśmę, w kolorze dobranym do koloru tkaniny zasadniczej, o średnicy. 25 mm ±1 mm. |
| 20. | Klamerka do regulatora. | Klamerka metalowa oksydowana. |
| 21. | Wszywki. | W kolorze białym, znaki na wszywce czytelne i nieścieralne w okresie użytkowania. |
| 22. | Oznaka przynależności państwowej – flaga RP, na taśmie samosczepnej haczykowej. | Prostokąt o wymiarach: 38x55 mm ±2 mm |
| 1 | 2 | 3 |
| 23. | Oznaka rozpoznawcza SOP na taśmie samosczepnej haczykowej. | W kształcie koła o średnicy 70 mm ±2 mm |

    - Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków

Tabela nr 2 - Wymagania dla tkaniny zasadniczej

| Lp. | Parametry | Jednostka miary | Wielkość wskaźnika | Metoda badań wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skład surowcowy tkaniny | % | bawełna-50± 3 poliester-50± 3 | PN-P-04604:1972 PN-P-04847-10:1993 |
| 2. | Masa powierzchniowa. | g/m² | 205±10 | PN-ISO 3801:1993 |
| 3. | Siła zrywająca, nie mniej niż: | Osnowa | N | 1100 | PN-EN ISO 13934-1:2013 |
|  |  | Wątek |  | 600 |  |
| 4. | Siła rozdzierania, nie mniej niż: | Osnowa | N | 45 | PN-EN ISO 13937-2:2002 |
|  |  | Wątek |  | 45 |  |
| 5. | Zmiana wymiarów po 5 praniach w temp. 60°C, nie więcej niż: | Osnowa | % | ± 3,0 | PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330:2012 |
|  |  | Wątek |  |  |  |
| 6. | Przepuszczalność powietrza, nie mniej niż: | mm/s | 120 | PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7. | Odporność na pilling po 2 h, nie mniej niż: | stopień | 4 | PN-EN ISO 12945-1:2002 |
| 8. | Odporność wybarwień na światło sztuczne, nie mniej niż: | stopień | 5 | PN-EN ISO 105-B02:2014-11 |
| 9. | Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C, nie mniej niż: | zmiana barwy | stopień | 4-5 | PN-EN ISO 105- C06:2010 Metoda C1S |
|  |  | zabrudzenie bieli | stopień | 4-5 |  |
| 10. | Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny, nie mniej niż: | zmiana barwy | stopień | 4-5 | PN-EN ISO 105-E04:2013-06 |
|  |  | zabrudzenie bieli | stopień | 4 |  |
| 11. | Odporność wybarwień na tarcie suche, nie mniej niż: | zabrudzenie bieli | stopień | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2016-08 |
| 12. | Odporność wybarwień na tarcie mokre, nie mniej niż: | zabrudzenie bieli | stopień | 3 |  |
| 13. | Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne, nie mniej niż | zmiana barwy | stopień | 4-5 | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  |  | zabrudzenie bieli | stopień | 4 |  |

Tabela nr 3 – Wymagania barw tkaniny zasadniczej.

| Lp. | Barwa | Wartości CIELab (D65/10º) | Dopuszczalna maksymalna wartości ∆E*ab |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L* | a* | b* |  |
|  |  | Ocena barwy CIELab: Pomiar wartości współrzędnych barw wg PN-EN ISO 105-J01:2002, obliczanie różnicy barwy wg PN-EN ISO 105-J03:2009 |
| 1. | Oliwkowa. | 52,58 | -1,1 | 18,14 | 1,5 |

W wyrobie powinny być stosowane dodatki o wskaźnikach użytkowych, wyszczególnionych 
w tabeli nr 1.

Uwaga: przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzić i dokonać przeglądu poświadczeń jakościowych producentów dla każdej nowej dostawy dodatków potwierdzające wymagania zawarte w Tabeli 1.

Guziki mocować za pomocą podwójnie złożonej taśmy rypsowej o dł. 20 mm ±2 mm gotowej pętli.

Uchwyty zamków wydłużyć elementami wykonanymi z taśmy lamówkowej
o dł. 40 mm ±10 mm.

    - Wymagania dla szwów i ściegów maszynowych

Sposób łączenia elementów za pomocą szycia. Oznaczenia zastosowanych w wyrobie szwów
 i ściegów, wykonawca powinien ująć w dokumentacji techniczno-technologicznej 
z zastosowaniem norm dla:

- szwów wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne. Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia,

- ściegów wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne. Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenia.

Zalecane gęstości ściegów:

- gęstość ściegów stębnowych 3,5-4,5 na 1cm długości,

- gęstość ściegów przy maszynowym obrębianiu dziurek 16-18 na 1cm,

Szwy stębnowe 2-iglowe wykonać na maszynach o rozstawie 6,4 mm. Dopuszcza się wykonanie przeszyć stębnowych 2-igłowych o rozstawie 4,8 mm.

Otwory pod pachami, pełniące funkcję wentylacyjną, wykonać o wymiarach: średnica wewnętrzna otworu Ø 3 mm ±0,5 mm, średnica zewnętrzna haftu: Ø 8 mm ±1,0 mm.

  - Wymagania dotyczące jakości

Klasyfikację jakości należy przeprowadzić uwzględniając zapisy normy 
PN–P–84507:1985 Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości. Dopuszcza się wyłącznie mundury wykonane w I stopniu jakości.

Wyroby powinny spełniać następujące wymagania:

- wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowanymi dla grupy wyrobów marynarki i spodnie (ubiory męskie), podanymi w dokumentacji techniczno-technologicznej producenta,

- szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć) 
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. Przeszycia na początku i na końcu zabezpieczone przed pruciem,

- w miejscach narażonych na rozerwanie zastosować rygle:

  - bluza: patki i kieszenie, rozporki dołu, taśmy zamków,

  - spodni; tasiemki przy zamkach, rozporek, podtrzymywacze, patki i kieszenie, doły worków kieszeniowych,

- w wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.

    - Rodzaje błędów

Niedopuszczalne błędy konfekcyjne:

- nieprawidłowo wszyte rękawy,

- nieprawidłowo wykonane lub źle rozmieszczone dziurki,

- widoczna substancja klejowa na zewnątrz wyrobu,

- nieprawidłowe ściegi – nieprawidłowe wiązanie ściegu widoczne na zewnątrz wyrobu,

- zmarszczki i zakładki powstałe w wyniku niewłaściwego prasowania,

- różnica wymiarów między częściami składowymi wykraczająca poza dopuszczalne odchyłki, długości i szerokości jednakowych elementów wyrobu: przodu, nogawek, rękawów, kołnierza, wyłogów, mankietów, patek i pozostałych elementów,

- skrzywienie stębnówek, krawędzi przodu, wyłogów kołnierza, dołu wyrobu.

Niedopuszczalne błędy tkanin:

- zbrudzenia wielonitkowe,

- nieprawidłowy przeplot (pojedynczych nitek) wyraźnie widoczny,

- blizny (brakujące nitki): jednonitkowe osnowowe i wątkowe,

- nieprawidłowy raport barwy,

- nieprawidłowy druk.

Błędy dopuszczalne:

- błędy tkanin występujące w miejscach niewidocznych np.:

  - spodnia część kołnierza, mankietów, patek, paska,

  - podwinięcia kieszeni,

  - część elementu przykrytą łatą kieszeniową, wewnętrzne części nogawek.

    - Zasady ustalania błędów

Przy ustalaniu błędów i odchyłek od wymiarów należy przestrzegać następujących zasad: ocenę organoleptyczną należy przeprowadzać wzrokowo, przy odbitym świetle (nie pod światło), na wierzchniej stronie wyrobu swobodnie, płasko rozłożonego na stole o jasnej i gładkiej powierzchni lub zawieszonego na manekinie lub wieszaku.

  - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobu

Wyrób nie powinien oddziaływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami. Wyrób nie może zawierać substancji zabronionych do stosowania w wyrobach włókienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w Załączniku XVII do przedmiotowego Rozporządzenia. Materiały i dodatki użyte do produkcji wyrobu 
w szczególności powinny spełniać wymagania zawarte w Tabeli 4.

Konstrukcja munduru powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania: nie powodować miejscowych ucisków i otarć ciała oraz nie krępować ruchów. Części, które dotykają ciała użytkownika powinny być pozbawione szorstkości, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogłyby powodować nadmierne podrażnienia lub skaleczenia.

Tabela nr 4 - Wymagania w zakresie czynników niekorzystnie wpływających na higienę lub zdrowie użytkownika

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | – | 4,0-7,5 | PN-EN ISO 3071:2007 |
| 2. | Zawartość amin aromatycznych nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN 14362-1:2017 PN-EN 14362-3:2017 |
| 3. | Zawartość formaldehydu nie więcej niż | mg/kg | 75 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 4, | Zawartość metali ciężkich w zmineralizowanej próbce, nie więcej niż: | Ołów ( Pb) | mg/kg | 90,0 | PN-EN 16711-1:2016-01 |
|  |  | Kadm (Cd) |  | 40,0 |  |
|  | Zawartość ekstrahowanych metali ciężkich , nie więcej niż: | Arsen (As) |  | 1,0 | PN-EN 16711-2-2016-01 |
|  |  | Rtęć (Hg) |  | 0,02 |  |

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

Tabela nr 5 - Wykaz elementów składowych.

| Lp. | Rodzaj materiału | Wyszczególnienie | ilość części |
| --- | --- | --- | --- |
| Bluza |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Tkanina zasadnicza | tył przód rękaw wierzchni rękaw spodni wewnętrzna część przodu obłożenie przodu stójka wierzchnia stójka spodnia worek kieszeni wewnętrznej kieszeń na rękaw większa kieszeń na rękaw mniejsza patka kieszeni na rękaw patka kieszeni na rękaw –kryte zapięcie patka kieszeni nakładanej przodu patka kieszeni nakładanej przodu-kryte zapięcie listewka otworu wlotowego kieszeni wewnętrznej odszycie dołu rękawa patka dołu rękawa kieszeń nakładana przodu uchwyt na światło chemiczne odszycie uchwytu na światło chemiczne łata wzmacniająca na łokcie listewka kieszeni pionowej przodu | 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 |
| 24 | Wkład piankowy | ochraniacz łokcia | 2 |
| 25 | Taśma odzieżowa | Wieszak | 1 |
| Spodnie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Tkanina zasadnicza | nogawka przednia nogawka tylna kieszeń udowa worek kieszeni tylnej kieszeń dolna wewnętrzne odszycie pasa listewka rozporka prawa listewka rozporka lewa patka kieszeni dolnej patka kieszeni udowej patka kieszeni udowej –kryte zapięcie odszycie kieszeni udowej patka kieszeni tylnej patka kieszeni tylnej –kryte zapięcie osłona stoperów podkład kieszeni bocznych listewka kieszeni tylnej worek kieszeni bocznej odszycie otworu kieszeni bocznej listewka kieszeni z wypustką worek kieszeni z wypustką listewka otworu wlotowego kieszeni wewnętrznej kieszeń wewnętrzna, lewej kieszeni udowej wzmocnienie nogawki tylnej - pośladków wzmocnienie nogawki przedniej wzmocnienie kolana nogawki przedniej | 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 |
| 27 | Wkład piankowy | ochraniacz kolana | 2 |
| 28 29 | Wkład odzieżowy | wkład do pasa wkład do listewki prawej rozporka -wierzch | 1 1 |

# WYMIAROWANIE WYROBU

Rozmiary muszą umożliwiać dopasowanie mundurów do użytkowników o niżej wymienionych wymiarach:

- wzrost od 163 do 193cm – stopniowanie co 6 cm,

- obwód klatki piersiowej od 84 do 120cm – stopniowanie co 4 cm,

- obwód pasa od 74 do 114cm – stopniowanie co 4cm.

Dopuszcza się rozmiary wykraczające poza wymiary podane powyżej oraz rozmiary nietypowe. Wymiarowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne ze sztuką krawiecką, zasadami stopniowania a także zapewnić funkcjonalność, właściwe dopasowanie do użytkownika i jego estetykę.

Uwaga: w przypadku wymiarów nietypowych np. dla małych obwodów, możliwe są odstępstwa od wartości poszczególnych wymiarów stałych w celu umożliwienia prawidłowego rozmieszczenia elementów wyrobu (np. naramienników).

Wykonawca powinien opracować tabele wymiarów dla zamawianych rozmiarów wyrobu 
w dokumentacji techniczno-technologicznej.

  - Rysunki techniczne

Rysunek nr 3 - Widok tyłu bluzy.

Rysunek nr 4 - Widok przodu bluzy.

Rysunek nr 5 - Widok przodu spodni.

  - Wkład ochronny

Tabela nr 6 - Wymiary wkładów ochronnych.

| Lp. | Opis – wymiary w cm | Rodzaj wkładu | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kolanowy | Łokciowy |  |
| 1. | A – długość ochraniacza. | 28,5 | 20,6 | 0,5 |
| 2. | B – szerokość ochraniacza górą. | 14,0 | 11,2 | 0,5 |
| 3. | C – szerokość ochraniacza środkiem. | 15,3 | 13,0 | 0,5 |
| 4. | D – szerokość ochraniacza dołem (3,5 cm od dołu). | 12,0 | 11,0 | 0,5 |
| 5. | Grubość. | 1,3 | 1,3 | 0,2 |

Rysunek nr 6 	 Widok ogólny wkładu ochronnego.

  - Tabela wymiarów wyrobu gotowego

BLUZA

Tabela nr 7 - Wymiary bluzy (w cm)

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 84 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 88 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 92 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 96 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 100 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 104 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 108 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 112 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 116 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 120 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 69,5 | 72,00 | 74,5 | 77,0 | 79,5 | 82,0 | 1,5 |
| 2a | Długość rękawa od wszycia kuli do dołu |  | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 1,0 |
| 3a | Obwód pod pachą w połowie |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,5 |

SPODNIE

Tabela nr 8 - Wymiary spodni w cm.

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 74 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 78 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 82 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 86 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 90 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 94 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 98 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 102 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 106 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 110 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód pasa | 114 | Tolerancja ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |  |
| 1a | Połowa obwodu pasa |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,5 |
| 2a | Długość po boku |  | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 1,5 |
| 2b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu |  | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 1,5 |

# CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT GWARANCJA

  - Cechowanie

Wyroby powinny posiadać wszywki i etykietę jednostkową, opakowania zbiorcze powinny posiadać etykietę. Informacje i znaki zawarte na wszywce muszą być w języku polskim, trwałe
i czytelne. Na wszywkach i etykietach jednostkowych nie dopuszcza się skreśleń i poprawek.

Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zawierająca: nazwę (znak firmowy) producenta, oznaczenie wielkości wyrobu.

Sposób zamocowania:

- w bluzie: po wewnętrznej stronie bluzy, w szwie doszycia stójki do tyłu,

- w spodniach: po wewnętrznej stronie, w przedniej części pasa na worku kieszeni.

Wszywka informacyjna wyrobu zawierająca co najmniej: nazwę (znak firmowy) producenta, nazwę wyrobu (nr wzoru), wielkość wyrobu oznaczona zgodnie z normą PN-EN 13402-3:2014 (piktogram), skład surowcowy materiału zasadniczego, datę produkcji (miesiąc i rok) oraz sposób konserwacji.

Sposób zamocowania:

- w bluzie po wewnętrznej stronie na lewej kieszeni wewnętrznej,

- w spodniach w przedniej części pasa na worku kieszeni.

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN ISO 3758:2012 wg poniższego schematu:

Etykieta jednostkowa zamocowana do wyrobu za pomocą sztyftu plastikowego lub naklejona na opakowanie jednostkowe, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę (znak firmowy) i adres producenta,

- nazwę wyrobu (numer wzoru),

- wielkość wyrobu,

- skład surowcowy materiału zasadniczego,

- oznaczenie stopnia jakości i kontroli jakości,

- miesiąc i rok produkcji wyrobu,

- oznaczenie sposobu konserwacji (zgodne z PN-EN ISO 3758:2012),

- okres gwarancji.

Etykieta na opakowanie zbiorcze umieszczona na krótszym boku pudełka kartonowego, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę (znak firmowy) i adres producenta,

- nazwę wyrobu (numer wzoru),

- liczbę sztuk zawartych w opakowaniu,

- wielkość wyrobów,

- oznaczenie stopnia jakości,

- miesiąc i rok produkcji wyrobów,

- okres gwarancji i przechowywania.

  - Pakowanie

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania jak i transportu. Wyroby powinny być odpowiednio złożone i spakowane.

Bluzę zapiąć na zamek i taśmy samosczepne, części boczne wraz z rękawami przewinąć do tyłu 
i złożyć na połowę. Złożoną bluzę włożyć do worka foliowego i zabezpieczyć przed wysunięciem.

Spodnie zapiąć, złożyć wzdłuż szwu siedzeniowego do tyłu, następnie złożyć poprzecznie na dwie części. Spodnie zapakować do worka foliowego i zabezpieczyć przed wysunięciem.

Etykietę jednostkową wyrobu należy założyć lub nakleić w taki sposób, aby była czytelna po spakowaniu wyrobu.

Następnie po 10 sztuk wyrobu w jednym rozmiarze (oddzielnie bluzy i spodnie) włożyć do pudła kartonowego. Dopuszcza się pakowanie końcówek wyrobów w różnych rozmiarach z podaniem na etykiecie zbiorczej wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach. Karton okleić taśmą w poprzek oraz wzdłuż wszystkich łączeń. Na krótszej, bocznej ścianie kartonu nakleić etykietę opakowania zbiorczego. Kartony powinny być przystosowane do wysokiego składowania i długotrwałego magazynowania.

  - Przechowywanie i transport

Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób i opakowanie zbiorcze przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne.

Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

  - Gwarancja

Okres i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.

# DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego dla każdej nowej dostawy tkaniny zasadniczej dla parametrów ujętych w tabeli nr 2. Uznaje się również, że zastosowana tkanina spełnia wymagania, jeżeli posiada ważny certyfikat OiB a parametry tkaniny zasadniczej dla każdej nowej dostawy potwierdzają wyniki badań z laboratorium zakładowego.

- Deklaracja producenta dla parametrów ujętych w tabeli nr 3.

- Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzające wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa wyrobu zawarte w punkcie 5.3 w tabeli nr 4 dla każdej nowej dostawy materiału zasadniczego lub certyfikat wydany przez akredytowana jednostkę certyfikującą potwierdzający, że materiał nie zawiera substancji szkodliwych w wielkościach zawartych w tabeli nr 4.

- Deklaracja Dostawcy dotycząca przeprowadzonej klasyfikacji jakości i pozytywnej kontroli końcowej wyrobów.

- Gwarancja wykonawcy.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w ST, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.

# ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

| Lp. | Data | Zmiana dotyczy (numer strony i ewentualna treść zmiany) | Wprowadzający zmianę (podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.06.2019 r | W pkt. 4 Opis ogólny wyrobu ppkt. 4.1 dodaje się: Na środku widocznej części rękawa prawego naszyty element z taśmy samoszczepnej pętelkowej w kształcie prostokąta o wymiarach 75mm x 60mm, przeznaczony do zamocowania oznaki pamiątkowej Służby Ochrony Państwa, którą należy przymocować do wyrobu gotowego. Wzór oznaki pamiątkowej Służby Ochrony Państwa określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odznak i oznak noszonych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz,U. z 2018 r. ,poz. 16) |  | - |