POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.24.2023								Olsztyn, dnia 16.08.2023

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust 6, w powiązaniu z art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, dotyczącej postępowania pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Obwodzie Drogowym Nr 1, Obwodzie Drogowym Nr 2 i Obwodzie Drogowym Nr 3” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Ze względu że konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z elementów trwałych,

odpornych na korozję oraz zapewniających długą żywotność ich użytkowania czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla systemowej konstrukcji instalacji naziemnych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz aluminium na konstrukcji, wykonane z innego materiału np. wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym? To przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego, takie jak: - prefabrykacja konstrukcji (zmniejszenie ilości pracowników i czasu montażu na budowie) - niezwykła lekkość konstrukcji. Kompozyt jest dwukrotnie lżejszy od aluminium i czterokrotnie lżejszy od stali, - ponadprzeciętna trwałość kompozytów (ok 40 lat), - wytrzymały - wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie - antykorozyjny - nie koroduje, jest odporny na promienie UV, zmiany temperatury i wilgotności, odporny na substancji chemiczne, sól, insekty i grzyby - izolacyjny - nie przewodzi prądu elektrycznego i ciepła, posiada niski współczynnik rozszerzalności cieplnej - brak konieczności uziemienia konstrukcji (izolator elektryczny) - wyrównanie potencjałów elektrycznych pomiędzy panelami (dzięki metalowym łącznikom) - brak

zacienienia od spodu, - wyeliminowanie problemu uszkodzenia paneli przy montażu, dzięki montażowi od spodu, - możliwość zastosowania połączeń antykradzieżowych, - brak klem i utleniającego się aluminium, - znaczące ograniczenie emisji CO2 w całym cyklu produkcyjnym względem rozwiązań stalowych i aluminiowych, co obecnie ma kluczowe znaczenie dla globalnego planu gospodarki, - 100% recykling, - gotowość do raportowania ESG.

ODPOWIEDŹ Nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiałów konstrukcyjnych na kompozyty. Należy stosować materiały zgodne ze specyfikacją.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

…………………………………………………