Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie naprawy żurawia typ. HIAB 855 EP-5 HIPRO znajdującego się w m. Słupsku będącego na ewidencji 6 Wojskowego Oddziału gospodarczego w Ustce.

Kod CPV: 50112100-4 – usługi w zakresie napraw samochodów

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie naprawy powypadkowej żurawia typ. HIAB 855 EP-5 HIPRO znajdującego się w m. Słupsku w skład której wchodzi:

  - Wymiana siłowników obrotu nogi.

  - Wymiana łańcuchów obrotu nogi.

  - Wymiana sworzni wraz z zabezpieczeniami.

  - Wymiana zaworu siłownika obrotu.

  - Wymiana lampki LegBox.

  - Wymiana magnesów i czujników magnetycznych.

  - Wymiana przewodu hydraulicznego tylnej podpory.

  - Przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i programowanie urządzenia.

Wymagania:

- 6 WOG Ustka dokona zapłaty za faktycznie wykonaną naprawę w terminie 30 dni od wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury.

- Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdu oraz ich podzespołów i układów.

- Części użyte do napraw będą nowe.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę żurawia typ. HIAB.

- Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin, dojazdu serwisu do m. Słupsk oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do naprawy.

- Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie usług i napraw.

- Wykonawca przeprowadzi naprawę pojazdu w okresie nie dłuższym niż wskazany w formularzu cenowym, w kryterium czas realizacji usługi, wyrażonym w dniach od dnia odbioru protokólarnego uszkodzonego żurawia.

- Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie podzespoły i części wymienione w czasie naprawy na nowe, poza materiałami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska naturalnego, które zostaną zutylizowane na miejscu przez Wykonawcę.

- Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia i mieć aktualne uprawnienia konserwatora sprzętu urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Po dokonaniu naprawy Wykonawca dokona stosownego wpisu w książce konserwacji urządzenia.

- W przypadku reklamacji usługi w okresie gwarancji wykonawca na swój koszt wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

Warunki odbioru usługi:

- Potwierdzeniem wykonanej usługi ( jej zakres i prawidłowość wykonania ) będzie protokół podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

- W protokole zostaną ujęte części zamienne, które zostały wymienione i Wykonawca zwróci je Zamawiającemu.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium stanowią: cena wykonania usługi, której waga wynosi 60%, czas wykonania usługi, której waga wynosi 40 %, według poniższego wzoru:

| LP = A + B , gdzie: |
| --- |
| KRYTERIUM | RANGA (%) |
| A | Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena wykonania usługi | 60 |
| B | Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas wykonania usługi (max. 15 dni roboczych) | 40 |
| LP | Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną | Razem 100 |

- Cena usługi

Cena brutto najniższa wśród ofert

CENA        = ------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

Oferta z najniższą ceną usługi otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa w kryterium cena.

- Czas realizacji usługi (maksymalny czas realizacji usługi 15 dni roboczych liczony od dnia protokólarnego przekazania żurawia typ. Hiab ) którego waga wynosi 40 pkt.

Czn

Cz = ---------- x 100 x 40%

Czbo

gdzie:

Cz – czas realizacji zamówienia

Czn – najkrótszy czas realizacji ze wszystkich ofert

Czbo – czas realizacji badanej oferty

Oferta z najkrótszym czasem realizacji usługi otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa w kryterium czas realizacji usługi.

UWAGA !!!

- W ofercie należy podać konkretny czas wykonania usługi w dniach roboczych od chwili protokólarnego przekazania żurawia typ. HIAB do naprawy.

- Oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów będzie ofertą najkorzystniejszą.

- Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.