Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 3.  poz. 1, 2, 3.

### Parametry   - ZESTAW DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ WRAZ  Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ.

### POZ. 1.  JEDNORAZOWA IGŁA BIOPSYJNA WRAZ Z ZESTAWEM DRENÓW

### POZ. 2.  WYMIENNY POJEMNIK PRÓŻNIOWY J.U.

### POZ. 3.  DZIERŻAWA SYSTEMU DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ

### Nazwa ......................................................................................

Typ/model  ............................................................................

Rok produkcji  .........................................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 poz. 1-3  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - JEDNORAZOWA IGŁA BIOPSYJNA WRAZ Z ZESTAWEM DRENÓW |
| 1.1.. | Jednorazowa igła do biopsji z zakończeniem ostrym o trzech krawędziach tnących, długość 109mm, do biopsji wspomaganej próżnią, w rozmiarze 8G, 10G wraz z zestawem drenów. | Tak | (**) | Wymagane |
| Poz. 2.- | WYMIENNY POJEMNIK PRÓŻNIOWY J.U. |  |  |  |
| 1.2.. | Wymienny pojemnik próżniowy, jednorazowego użytku kompatybilny z urządzeniem do biopsji mammotomicznej | Tak |  | Wymagane |
| POZ. 3.- | Dzierżawa systemu do biopsji mammotomicznej |  |  |  |
| 3.1.. | System do biopsji mammotomicznej wyposażony w panel dotykowy wrażliwym na nacisk oporowy, czteroliniowy, wielorazowy pojemnik próżniowy o pojemności 1000ml, system obsługiwany rękojeścią i przełącznikiem nożnym, możliwość ustawienia profili dla więcej niż jednego operatora, możliwość przypisania funkcji dla poszczególnych przycisków na rękojeści, długość okna tnącego w rozmiarach 1/4, 1/2, 3/4, 4/4, | Tak | (**) | Wymagane |

Miejscowość .......................................................... data ...................................................

1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 3 poz. 3.

| LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 12 miesięcy TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 4.. | Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 5 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 6 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | Max. Do 7 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................