GN.271.13.2021					Święciechowa, dnia 23 lipca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

” Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach

(dz. nr 296/82 i 296/58) ”

Gmina Święciechowa zaprasza do złożenia oferty na powyższe zadanie. Formularz oferty, książka przedmiarów oraz wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest budowa oświetlenia drogowego 
w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach na działkach o numerach geodezyjnych 296/82 
i 296/58.

Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia nr AB.6743.368.2017 z dnia 03.10.2017 r.

Do wykonania jest linia oświetleniowa w dz. nr 296/58 oraz w działce 296/82. Każdą z linii należy wykonać od istniejących słupów zlokalizowanych na działce nr 297/35. Do posadowienia są dwa słupy - dz. nr 296/82 - oraz  trzy słupy – dz. nr 296/58, o wysokości
h = 8m. Na słupach zamontować wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dł. 1 m, wys, 0,5 m, na których zamontować oprawy typu LED .

Przedmiar robót należy traktować jako informację pomocniczą do wyceny robót.

Uwaga:

W wycenie robót należy ująć obsługę geodezyjną i koszt inwentaryzacji powykonawczej.

2.  Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021 r.

3. Cena jest jedynym kryterium oceny.

4. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu.

5. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 12:30 poprzez platformę zakupową.

Do oferty składanej przez platformę zakupową należy dołączyć wersję elektroniczną uzupełnionego i podpisanego druku oferty oraz kosztorysu ofertowego.

Kontakt w sprawie: meilowy pod adresem e-mail: gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Druk oferty do wypełnienia.

2. Przedmiar, kosztorys ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej.

5. Obowiązek informacyjny.

# Text boxes

GMINA  ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4,  64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl