Zakup dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UMWWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz PO „Rybactwo i Morze“ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP.272.1.87.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Najem urządzeń wielofunkcyjnych drukujących, kopiujących i skanujących wraz z systemem zarządzania wydrukiem oraz nadzorem eksploatacyjnym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawę i instalację 99 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, zwanych dalej urządzeniami MFP. Dostawa i instalacja 96 urządzeń MFP w siedzibach Zamawiającego musi odbyć się w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy:

  - Olsztyn, ul. Głowackiego 17 – 26 szt.;

  - Olsztyn, ul. E. Plater 1 – 33 szt.;

  - Olsztyn, ul. Kościuszki 89 – 19 szt.;

  - Olsztyn, ul. Partyzantów 24 – 3 szt.;

  - Olsztyn, ul. Partyzantów 87 – 2 szt.;

  - Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b – 1 szt.;

  - Olsztyn, ul. Mariańska 3 – 4 szt.;

  - Olsztyn, ul. Głowackiego 28 – 2 szt.;

  - Olsztyn, pl. Bema 3 – 3 szt.;

  - Ełk, ul. Kajki 10 – 1 szt.;

  - Elbląg, ul. Zacisze 18 – 2 szt.

O miejscu dostawy i instalacji pozostałych 3 urządzeń MFP Wykonawca zostanie poinformowany                    w trakcie trwania umowy. Pozostałe urządzenia MFP zostaną zainstalowane w lokalizacjach wymienionych w pkt 1. lub w innych niewymienionych, w przypadku nabycia przez Zamawiającego nowych lokali/siedzib (Olsztyn, Ełk, Elbląg), w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Wszystkie urządzenia wielofunkcyjne (99 sztuk) muszą spełniać minimalne wymagane parametry techniczne opisane w punkcie II 1) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Dostawę, wdrożenie i uruchomienie w sieci Zamawiającego serwera Wykonawcy z licencjonowanym oprogramowaniem lub na posiadanym przez Zamawiającego środowisku wirtualnym do realizacji usługi centralnego zarządzania wydrukiem, zwanym dalej Systemem w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Parametry maszyny wirtualnej, którą Zamawiający udostępni Wykonawcy:

  - Środowisko wirtualne oparte na rozwiązaniach firmy Vmware;

  - Zasoby dyskowe do 80GB;

  - CPU do 4 rdzeni;

  - Karta sieciowa – 1Gb/s;

  - Licencja Windows Serwer 2016 Data Center.

Dostawa i instalacja odbędą się siedzibie zamawiającego - Olsztyn, ul. Głowackiego 17. W ramach wdrożenia serwera Wykonawca wykona w asyście Pracowników Zamawiającego:

- konfigurację Systemu, grup użytkowników;

- konfigurację urządzeń;

- włączenie kart RCP (Rejestracji Czasu Pracy) Zamawiającego do Systemu.

- Świadczenie obsługi serwisowej poprzez zapewnienie materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie urządzeń MFP i Systemu w stanie pełnej gotowości pracy we wszystkich siedzibach Zamawiającego wymienionych w pkt. 1.

- Przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

- Dostarczenie dokumentacji:

  - określającej i opisującej czynności administracyjne, które Zamawiający będzie musiał wykonywać                      w celu zarządzania wydrukiem i utrzymania ciągłości pracy Systemu podczas codziennej obsługi                       i zarządzania środowiskiem wydruku, z wyłączeniem awarii Systemu oraz obsługi serwisowej zapewnionej przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy;

  - będącej instrukcją obsługi urządzeń MFP dla użytkownika końcowego, w tym 99 skróconych instrukcji obsługi, które Zamawiający umieści w bliskim sąsiedztwie Zainstalowanych urządzeń MFP, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy;

  - wszelkie nośniki, które winne być dostarczone przez Wykonawcę w wyniku realizacji zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich innych niezbędnych dokumentów, w szczególności: ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów, deklaracji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zapewnienie transportu wynajmowanych urządzeń MFP do budynków wskazanych w pkt 1 wraz                                z rozładunkiem oraz wniesieniem, ustawieniem i instalacją we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

- Możliwość konfiguracji wystawianych przez Wykonawcę faktur w zależności od stworzonych grup użytkowników.

- Zakładany roczny wydruk: 3 700 000 – mono A4, 1 600 000 – kolor A4, dla wydruków/kopii w formacie A3 stosuje się przelicznik: jednostronne A3 = 2 x A4, dla kopert przyjmuje się wydruk jak dla strony A4. Są to ilości szacowane i mogą odbiegać od faktycznej ilości wydruków. Wykonawca nie ma tym samym prawa do żądania jakiejkolwiek rekompensaty za przekroczenie lub niewykorzystanie szacowanej ilości wydruków.

II. 	Parametry techniczne urządzeń, systemu oraz wymagania dotyczące obsługi serwisowej i szkoleń:

- Minimalne wymagane parametry techniczne dla zamawianych urządzeń MFP:

- Rodzaj urządzenia - Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3, posiadające jednolitą wersję komponentów dla całej dostawy urządzeń wielofunkcyjnych objętej zamówieniem;

- Rok produkcji – urządzenia nie mogą być wyprodukowane przed 2016;

- Format oryginału/kopii - A5 - A3, B5, C4-C6, DL, K4 – wydruk kopert;

- Prędkość druku/kopiowania - 30 strony A4 czarno-białych/kolorowych na minutę;

- Prędkość druku/kopiowania - 15 stron A3 czarno-białych/kolorowych na minutę;

- Prędkość skanowania - 30 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę przy 200 dpi;

- Rozdzielczość kopiowania - 600 dpi;

- Rozdzielczość drukowania - 1200 dpi;

- Czas nagrzewania - 10 sekund od momentu wybudzenia z trybu uśpienia urządzenia;

- Kopiowanie wielokrotne - 1-999 kopii;

- Podstawa - Szafka na kółkach pod urządzenie, dedykowana fabrycznie do oferowanego sprzętu;

- Pojemność dysku twardego – 250 GB;

- Pamięć systemowa – 2 GB;

- Zoom - 25-400% w kroku co 1%;

- Sterownik druku - PCL6, PostScript3, jedna wersja sterownika do wszystkich urządzeń MFP;

- Panel operatora - Dotykowy, kolorowy, 7-calowy panel, komunikaty na ekranie w języku polskim;

- Dupleks - W standardzie;

- Podajnik oryginałów - Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy;

- Podajnik ręczny - Na min. 100 ark. A6-A3 papier o gramaturze 60-250 g/m2;

- Kasety na papier - Kasety (min. 1xA4 i 1xA3) o łącznej pojemności 1000 arkuszy o gramaturze 60-200 g/m2;

- Funkcja druku sieciowego:

- Drukowanie pełno kolorowe;

- Interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10/100/1000 Base-Tx

-  Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4, IPv6), DHCP, DHCPv6, SMB, LPD, IPP 1.0, SNMP, HTTP, POP, SMTP-AUTH (SPA), LDAP, SSL, 802.1x, ;

- Obsługa wszystkich aktualnie wspieranych przez producenta systemów Microsoft Windows™ oraz Macintosh;

- Funkcja skanowania sieciowego:

- Skaner kolorowy;

- Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN, pamięci przenośnej USB, HDD;

- Typy plików: PDF, JPEG (JPG), TIFF;

- Tonery - Oryginalne producenta;

- Certyfikaty:
- Deklaracja CE;

- Inne wymagane funkcjonalności:
- Taki sam interfejs użytkownika na wszystkich dostarczonych urządzeniach; możliwość dostosowania interfejsu do uproszczonej obsługi urządzenia poprzez włączanie najbardziej popularnych funkcji urządzenia;

- Współpraca z Active Directory.

- Minimalne wymagane parametry dla Systemu do realizacji centralnego zarządzania wydrukiem:

- Zarządzanie urządzeniami MFP oferowanymi w ramach usługi;

- Zainstalowany na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze z preinstalowanym kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami wymaganymi dla zapewnienia pełnej sprawności rozwiązania. Instalacja serwera w sieci TI Zamawiającego i konfiguracja usługi odbędzie się przy obecności pracowników Zamawiającego;

- Do 1000 użytkowników korzystających z usługi w jednym czasie;

- Zarządzanie Systemem przez przeglądarkę internetową (interfejs www), z opcją wymuszenia zabezpieczenia SSL dla wszystkich połączeń;

- Wszystkie dane zawarte na nośnikach cyfrowych (również w urządzeniach MFP) muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą silnego algorytmu szyfrującego;

- Pobierania listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych, takich jak: ActiveDirectory;

- Użytkownik musi być identyfikowany na podstawie loginu sieciowego;

- Rejestrowanie i raportowanie logowania użytkowników na urządzeniach MFP;

- Możliwość definiowania uprawnień do drukowania/kopiowania/skanowania dla użytkowników lub grup użytkowników;

- Możliwość grupowania użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych na jednostki organizacyjne (MPK) Zamawiającego, w tym możliwość rozliczania użytkownika będącego w więcej niż jednej grupie;

- System musi uwzględniać zdarzenia zmiany danych osobowych lub przynależności do struktur organizacyjnych użytkowników - w takim przypadku dany użytkownik musi być raportowany zarówno w jednostce organizacyjnej poprzedniej (w danych historycznych) jak i w obecnej (w danych poprzedzających zmianę);

- System musi zapewniać wydruk podążający, zabezpieczenie poufności wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji użytkownika przy pomocy karty elektronicznej RCP (w posiadaniu zamawiającego karty UNIQUE 125 kHz) z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika autoryzacyjnego na dowolnym urządzeniu MFP podłączonym do Systemu;

- Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panelu urządzenia;

- Wydruki wysyłane do kolejki, ale nie wydrukowane nie mogą być zliczane przez System;

- Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym (przez administratora) w Systemie czasie;

- Usunięcie zacięcia papieru nie może powodować wznowienia druku z bufora. Wydruk musi być usuwany po zadanym czasie.

- Rejestrowanie i tworzenie raportów oraz wzorów raportów okresowych wydruku i kosztów z podziałem na: użytkowników, jednostki organizacyjne, MPK, na urządzenia, na rodzaj wydruku (kolor/cz-b, format strony A3/A4, typ wydruku: wydruk/skan/kopia/USB, ilość) oraz możliwość automatycznego wysyłania tych danych przez email, bądź zapisywania ich we wskazanym folderze;

- Rejestrowanie i tworzenie raportów Top N (np. użytkowników z największą ilością wydruków/skanów/kopii) w zadanym okresie dla wprowadzonych struktur organizacyjnych;

- Zdalna diagnostyka parametrów serwisowych urządzeń oraz automatyczne monitorowanie wskaźników i materiałów eksploatacyjnych wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych objętych zamówieniem. Zamawiający musi otrzymać możliwość podglądu parametrów i wskaźników, w tym dostępność urządzenia w sieci, wystąpienie alarmów i błędów, poziom tonera, koniec papieru, błędy wymagające interwencji serwisu.

- Podczas awarii Systemu lub sieci musi być możliwość przełączenia urządzeń w tryb administratora lub inny tryb umożliwiający użytkownikom korzystania z urządzeń MFP (wydruk USB/kopia/skan USB) w celu zachowania ciągłości pracy;

- Zarządzanie prawem użytkownika do dostępu do swoich informacji w systemie;

- Zarządzanie prawem do zapomnienia i anonimizacji końcowego użytkownika

- Minimalne wymagania na obsługę serwisową zapewniającą utrzymanie urządzeń MFP i Systemu w stanie pełnej gotowości pracy:

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki, narzędzia i potencjał kadrowy, gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SOPZ oraz z należytą starannością, właściwą dla tego typu świadczeń;

- Wykonawca gwarantuje bezpieczną i prawidłową pracę Systemu oraz urządzeń MFP objętych zamówieniem, oraz zapewnia dobrą jakość kopii pod warunkiem użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji.

- Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń MFP i Systemu przez cały okres realizacji zamówienia;

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności serwisowych (do bieżącego wglądu przez Zamawiającego);

- Wykonawca zapewni okresową, zgodną z dokumentacją producenta, konserwację urządzeń oraz utrzymanie Systemu i urządzeń na aktualnych, najnowszych, zalecanych przez producenta, wersjach zainstalowanego oprogramowania/firmware;

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania napraw wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wraz z wymianą części zamiennych;

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i instalowania wszelkich materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem zakupu i uzupełninia papieru oraz zmiany dostarczonych przez Wykonawcę tonerów – obowiązek po stronie Zamawiającego);

- Wykonawca w trakcie realizacji obsługi serwisowej zobowiązuje się do dostarczania nowych tonerów do urządzeń MFP z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. gdy ich zapełnienie będzie nie mniejsze niż 10%.

- Wykonawca zapewnieni w ciągłej dostępności przynajmniej 5 kompletów tonerów zapasowych do urządzeń MFP w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbierania, celem utylizacji wszelkich zdemontowanych części i podzespołów urządzeń oraz pojemników po materiałach eksploatacyjnych oraz do zagospodarowania, jako należących do wytwórcy odpadów, wszelkich zużytych części eksploatacyjnych i pojemników po materiałach eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca dopuszcza przesunięcia urządzeń MFP przez Zamawiającego w ramach lokalizacji objętych świadczeniem usługi. Zamawiający każdorazowo poinformuję Wykonawcę o nowej lokalizacji urządzenia MFP. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zapewni asystę podczas zmiany lokalizacji urządzenia MFP;

- Obsługa serwisowa będzie świadczona przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.30-15.30;

- Zgłoszenia nieprawidłowego działania świadczonej przez Wykonawcę usługi lub wszelkie wątpliwości dotyczące jej działania będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie lub na służbowy adres e-mail podany w umowie;

- Wykonawca w razie awarii urządzenia MFP zobowiązuje się do przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności i działania w Systemie w ciągu maksymalnie 8 godzin od chwili zgłoszenia lub wysłania raportu z Systemu zarządzania wydrukiem o niesprawnym lub częściowo niesprawnym urządzeniu. Za przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności Zamawiający rozumie również dostarczenie i włączenie do Systemu, zastępczego urządzenia wielofunkcyjnego, o nie gorszych parametrach technicznych;

- Wykonawca w razie awarii Systemu do zarządzania wydrukiem zobowiązuje się do przywrócenia pełnej sprawności Systemu i usługi w ciągu maksymalnie 4 godzin od chwili zgłoszenia;

- Wykonawca rozpoczyna świadczenie obsługi serwisowej w dniu następującym po dniu podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Świadczenie będzie realizowane nie dłużej niż przez okres trwania umowy jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków finansowych.

- Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego:

- Szkolenie z podstawowej obsługi urządzeń MFP dla maksymalnie 1000 osób, szkolenia odbędą się w 10 grupach na Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, w budynku przy ulicy E. Plater 1 lub trybie wideokonferencji w systemie Webex. Szkolenie będzie rejestrowane/nagrywane i przekazane Zamawiającemu. W trakcie szkolenia Wykonawca udostępni urządzenie MFP włączone do Systemu, na którym zainteresowane osoby po odbytym szkoleniu w obecności prowadzącego będą mogły sprawdzić nabytą wiedzę lub jeśli szkolenie odbędzie się w trybie wideokonferencji wykonawca odpowie na pytania użytkowników i zaprezentuje im funkcjonalności za pomocą mobilnej kamerki internetowej;

- Szkolenie z zaawansowanej obsługi urządzeń MFP dla 10 osób;

- Szkolenie z obsługi Systemu dla 5 osób, administratorów Systemu;

- Przekaże instrukcję obsługi urządzenia MFP (w języku polskim) w postaci pliku pdf do rozdystrybuowania wśród pracowników Zamawiającego;

- Przekaże 99 skróconych instrukcji obsługi urządzenia MFP w formie plakatu formatu A3 (w języku polskim) przedstawiających sposób korzystania z podstawowych funkcji urządzeń. Na planszach musi znajdować się opis wraz ze zdjęciami obrazującymi korzystanie z funkcji. Instrukcje te zostaną umieszczone w bliskim sąsiedztwie zainstalowanych urządzeń;

- W przypadku nieobecności części pracowników Zamawiającego na szkoleniu Wykonawca przeprowadzi jedną dodatkową sesję szkoleniową w terminie późniejszym, ustalonym z Zamawiającym.