Drugi Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 263/2020/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem - mikser kielichowy, z możliwością postawienia na stole laboratoryjnym - zastosowanie: do dokładnego mieszania, dyspergowania i rozdrabniania surowców stałych i ciekłych, mieszanin, zawiesin - wbudowany czasomierz (1 do 60 sek.) - możliwość pracy ciągłej - noże wykonane ze stali nierdzewnej - maksymalna szybkość obrotów nie mniej niż 22000 obr./min - możliwość zastosowania różnego rodzaju dedykowanych pojemników (o różnej objętości) - ciężar urządzenia podstawowego: do 4 kg. - wymiary z pojemnikiem (śr. x wys.): nie więcej niż 22 x 52 cm. Zasilanie: 220 V, 50 Hz, 360 W - w zestawie pojemnik szklany (kielichowy) o pojemności co najmniej 1 litra Pozostałe wymagania: Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Dostarczenie sprzętu do miejsca wyznaczonego przez klienta, nieodpłatne uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Biureta 50ml, jednokanałowa z zaworem bezpieczeństwa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Biureta 50ml, jednokanałowa z zaworem bezpieczeństwa. -Technologia dozowania w sposób ciągły i bezimpulsowy -Możliwość dozowania każdej objętości bez pobierania zapasowej ilości substancji -Zawór recyrkulacyjny z dźwignią -Zasilanie elektryczne za pomocą pojemnej baterii ze wskaźnikiem naładowania -Zakres pipetowania od 0,1 mL do 999,9 mL -Elektroniczny panel sterujący z możliwością odłączenia od urządzenia -Wyświetlacz cyfrowy z kontrolą za pomocą pokrętła -Dwa ustawienia dozowania za pomocą przełącznika na kaniuli – miareczkowanie do naczynia docelowego oraz przepuszczanie przez zawór wylotowy z powrotem do butelki. -Budowa pozwalająca za każdym obrotem pokrętła, aby ciecz była dozowana w sposób ciągły z możliwością dozowania w tempie 5.000 µL na obrót -Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację, z prostym programem kalibracji -Wysoka odporność chemiczna -Rurka wylotowa regulowana w poziomie nie mniej niż 142 – 220 mm, w pionie nie mniej niż 10 – 200 mm i obracana o 360° -Teleskopowa rurka zasysająca do automatycznej regulacji długości w zakresie 210 – 370 mm -Pasuje do gwintów GL 32, GL 38, GL 45 i gwintu trapezowego S 40 z użyciem dołączonych adapterów. W składzie biurety wymagane: Biureta Ramię kaniuli Rurka wylotowa z nakrętką radełkowaną Uchwyt rurki Teleskopowa rurka zasysająca Bateria LR03/AAA, 1,5 V Adaptery gwintu butelki: GL 45/S 401GL 45/GL 381GL 45/GL 32 Instrukcja obsługi w języku polskim Urządzenie posiadające deklarację CE Urządzenie dostarczane z Certyfikatem jakości. Reakcja serwisu do 24 godz. od zgłoszenia. Okres gwarancji: min 12 mcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Filtry.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Filtry są uzupełniającym wyposażeniem do czytnika absorbacji i muszą być kompatybilne z czytnikiem iMark (BIORad) w którego posiadaniu jest Zamawiający. Filtr 410 nm –1681012 Filtr 500 nm –1681030 Filtr 540 nm –1681038 Filtr 590 nm –1681048 Filtr 630 nm –1681056 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Waga laboratoryjna.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Precyzyjna waga laboratoryjna: Dane techniczne: Obciążenie maksymalne [Max] 2000 g Obciążenie minimalne [Min] 0,02 g Dokładność odczytu [d] 0,001 / 0,01 g Zakres tary -2000 g Minimalna naważka USP 1 g Minimalna naważka (U=1%,k=2) 0,1 g Powtarzalność (Max) 0,001 / 0,01 g Powtarzalność (5% Max) 0,0005 / 0,005 g Liniowość ±0,002 / 0,02 g Czas stabilizacji 2 / 1,5 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) Obsługa bezdotykowa: 2 czujniki podczerwieni Interfejs: 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Maksymalny pobór mocy: 4 W Temperatura pracy: +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki 128×128 mm Masa netto maks. 3,9 kg Masa brutto maks. 5,5 kg Gwarancja min. 12 mcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Kuwety do spektrometrii na potrzeby badań MINIATURA.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kuwety grafitowe pirolitycznie pokrywane Pyro Tube C II HR, 1 op. 10 szt. typu 7J1-8540 lub równoważne |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 5 N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 160 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  |  | Opakowanie 50 sztuk | 1 |  |  |
| 2. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - zgodne ze ScanAsyst i PeakForce Tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 0.5 N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 65 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  |  | Opakowanie 50 sztuk | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Sukcesywna dostawa wialek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wialki przezroczyste 8ml 17x60mm typu B7999-3 lub równoważne Pojemność: 8 ml Wymiary: 17x60 mm Gwint: 15-425 Szklane, przezroczyste, płaskie dno |  |  | opakowanie | 75 |  |  |
| 2. | Wialki przezroczyste 8ml 17x60mm typu B7999-3 lub równoważne |  |  | Opakowanie 200 sztuk | 75 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Zestaw sond pomiarowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia są dwa zestawy sond pomiarowych do mikroskopu SPM SMENA-B produkcji NT-MDT. Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu CSG01 (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów w kontaktowym trybie pracy mikroskopu SPM SMENA-B. Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o maksymalnych wymiarach (350x30x1,0) µm - stała sprężystości belki: 0,003÷0,13 N/m - częstotliwość rezonansowa: 4÷17 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 6 ÷10 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu MFM01/Co (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów obszarów spontanicznie namagnesowanych (domen magnetycznych). Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o wymiarach (225x32x2,5) µm - stała sprężystości belki: 3 N/m - częstotliwość rezonansowa: 70 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 40 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm |  |  | Zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Nożyczki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Nożyki mikrotomowe • Niskoprofilowe, • wąskie, • Wymiar: długość 76mm x wysokość 8mm x grubość 0,25mm • przeznaczone do skrawania twardych wycinków parafinowych, • 50 sztuk w opakowaniu |  |  | opakowanie | 20 opakowań (50 sztuk nożyków w jednym opakowaniu= 1000 sztuk) |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Szkło komplementarne do ekstraktora.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Chłodnica szklana do ekstraktora B-811 firmy Buchi z kompletem przyłączeń. Okres gwarancji: 1 rok |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Zestaw 4 sztuk naczynek wagowych do ekstratora B-811 firmy Buchi |  |  | opakowanie | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Szkiełka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Szkiełka GoldCyto do analizy ruchliwoci plemnikow ryb przy zastosowaniu CASA (4 komorowe o głębokości 20 um, 25 sztuk/opakowanie). |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Teleemtria/Holter.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System służący do ciągłego monitorowania EKG, saturacji tlenu w krwi oraz ciśnienia tętniczego wielu pacjentów jednocześnie znajdujących się w dowolnej lokalizacji, zarówno na terenie placówki medycznej, jak i poza nią. Pacjenci wyposażeni w osobiste urządzenia nie odbiegające rozmiarami od tradycyjnych monitorów Holtera mogą przemieszczać się dowolnie, wykonując codzienne czynności. Urządzenia te nawiązują stała komunikację z wielodostępną aplikacją nadzorującą, pozostającą w dyspozycji placówki medycznej. System ciągłego monitorowania składa się z aplikacji informatycznej instalowanej na serwerze oraz z komunikujących się z aplikacją urządzeń Aplikacja posiada następujące cechy: Umożliwienie monitorowania wielu pacjentów jednocześnie Umożliwienie ciągłej obserwacji przez personel szpitala przebiegów EKG, SPO2 oraz wartości ostatnich pomiarów ciśnienia tętniczego wybranych pacjentów na jednym ekranie Personel medyczny ma dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji z dowolnego komputera; brak potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego Rejestracja pełnych zapisów EKG monitorowanych pacjentów w celu wykorzystania ich do analizy porównawczej i w celach diagnostycznych Rejestracja wartości saturacji tlenu w krwi Rejestracja wartości ciśnienia tętniczego Diagnozowanie zaburzeń pracy serca Wykrywanie wystąpień incydentów kardiologicznych za pomocą algorytmów medycznych i powiadamianie personelu medycznego o ich wystąpieniu Nadawanie priorytetów incydentom kardiologicznym w celu zwrócenia uwagi na te, które są krytyczne dla bezpieczeństwa pacjenta i wymagają podjęcia natychmiastowej interwencji Możliwość zmiany w aplikacji parametrów dla alarmów Ustawianie w aplikacji częstotliwości pomiarów ciśnienia tętniczego Odbieranie i prezentowanie informacji z urządzenia o upadku pacjenta. Odbieranie i prezentowanie wezwania pomocy przez pacjenta Odbieranie i prezentowanie informacji o odklejonej elektrodzie Odbieranie i prezentowanie informacji o jakości sygnału SpO2 Odbieranie i prezentowanie informacji i indeksie perfuzji Odbieranie i prezentowanie informacji o niewykryciu czujnika SpO2 Odbieranie i prezentowanie informacji o czujniku SpO2 niezałożonym na palec Odbieranie i prezentowanie informacji o rozładowującym się akumulatorze Współpracująca z urządzeniem aplikacja holterowska Analiza HRV Urządzenia osobiste pacjentów odznaczają się następującymi cechami: Jedno urządzenie może jednocześnie monitorować EKG oraz saturację tlenu w krwi, z tymże możliwy jest też monitoring jednego wybranego parametru Dwutrybowe urządzenie – jedno urządzenie może służyć do telemetrii, lub jako holter (po zmianie trybu) Współpracujące urządzenie wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia - 5 minut Różne częstotliwości pomiarów ciśnienia w porze nocnej i dziennej Rejestracja wszystkich danych EKG pacjenta nawet w przypadku wystąpienia braku łączności z placówką medyczną, połączona z możliwością ich późniejszego odtworzenia. Wykorzystanie Wifi do łączności bezprzewodowej Zasilanie bateryjne z możliwością wymiany baterii 24 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy dla pomiarów EKG Podgląd EKG na urządzeniu pacjenta Podgląd SPO2 na urządzeniu pacjenta Podgląd wartości ciśnienia tętniczego na urządzeniu pacjenta Możliwość pracy urządzenia jako Pulsoksymetr bez potrzeby komunikowania się z aplikacją nadzorującą Lokalizowanie pacjenta wewnątrz budynków Informacja o upadku pacjenta wykrywana przez urządzenie i przekazywana do aplikacji nadzorującej Możliwość wezwania pomocy z interfejsu urządzenia, przekazywanie tej informacji do aplikacji nadzorującej Detekcja odklejonej elektrody, przekazywanie tej informacji do aplikacji nadzorującej Pojemność pamięci w urządzeniu pozwalająca na zapis 30 dni badania holterowskiego EKG Najdłuższy bok urządzenia nie przekracza 12 cm (nie dotyczy wymiarów rękawa do pomiaru ciśnienia) Całość musi być certyfikowanym wyrobem medycznym. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)