AE/ZP-27-45/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego                                    videobronchofiberoskopu 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| Videobronchofiberoskop |
|  | Średnica kanału roboczego – minimum 2,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – maksimum 6,2 mm | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w minimum 2 światłowody | TAK |  |
|  | Długość robocza minimum 600mm | TAK |  |
|  | System głębi ostrości minimum 3-100mm | TAK |  |
|  | Zagięcia końcówki dystalnej minimuim 180/130 stopni (góra/dół) | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – minimum 120º z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Minimum 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym videobronchofiberoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora obrazu i źródła światła za pomocą jednego konektora. | TAK |  |
|  | Funkcja obrotowego konektora w zakresie minimum od 0º do 180º redukującego ryzyko skręcenia światłowodu lub funkcja rotacji wziernika roboczego w zakresie minimum od 0º do 120º redukującego ryzyko skręcenia światłowodu. | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie posiada tryb obrazowania w filtracji optycznej - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada tryb obrazowania w filtracji cyfrowej – 10 pkt |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła – podać ilość pasm | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie posiada możliwość obrazowania w od 1 do 3 wąskich pasmach światła - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada możliwość obrazowania w od 4 do 6 wąskich pasmach światła - 10 pkt. |  |
|  | Możliwośc współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi typu EPK-100p i EPK-i5000 bezpośrednio lub przez odpowiednie przystawki bądź łączniki. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, podać nazwy producentów). | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej | TAK |  |
|  | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  |
|  | Jednorazowy odłączany zawór ssący | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Zawór ssący jednorazowy – min 10 szt Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 2 kpl Pojemnik do transportu endoskopów – 1 szt Ręczny medyczny tester szczelności – 1 szt | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | W przypadku zaoferowania videobronchofiberoskopu niekompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego procesorami obrazu (typ EPK-100p, EPK-i5000 ), lecz spełniającego opisane parametry techniczne i funkcjonalne, dostarczenie procesora obrazu ze źródłem światła lub procesora obrazu i źródła światła umożliwiających wykonywanie badań oferowanym videobronchofiberoskopem z możliwością przesłania sygnału wizyjnego do posiadanych przez Zamawiającego monitorów o parametrach: przekątna 20”, rozdzielczość 1600x1200, jasność 300cd/m², złącza VGA, DVI-D, S-video lub zaoferowanie monitora o parametrach nie gorszych niż te podane wyżej (podać parametry oferowanego monitora). Dostarczone i uruchomione przez Wykonawcę urządzenia mają być kompletne, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital procesorami obrazu i monitorami lub z dortarczonymi przez Wykonawcę urządzeniami i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być ze sobą kompatybilne i po zmontowaniu i uruchomieniu mają pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym | TAK Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.