PLAN   ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

POWIATOWYCH W SEZONIE 2021/2022

na terenie

POWIATU  ZGIERSKIEGO

Opracował:                        					Zatwierdził:

............................................. 			    	    ............................................

Zgierz, czerwiec 2021 r.

I N F O R M A C J A

Techniczny plan utrzymania dróg w sezonie 2021/2022

Zgodnie z art. 20 pkt 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zmianami) na służby drogowe nałożono obowiązek utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych 
z drogą, a co za tym idzie odśnieżania dróg i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym.

Dla zarządzających drogami zagadnienie utrzymania przejezdności po drogach publicznych jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym i sprawą zasadniczego znaczenia stawiającą poważne zadanie, angażującą publiczną administrację drogową oraz przedsiębiorstwa transportowe. Zadanie to jest bardzo trudne, gdyż zarówno opady śnieżne, jak i śliskość mają często charakter żywiołu.

Działania służby drogowej mają na celu złagodzenie skutków zimy na drogach. 
Nie są w stanie całkowicie ich zlikwidować. Użytkownicy dróg winni pamiętać 
o dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków.

Zarząd Powiatu Zgierskiego administruje drogami w ogólnej ilości 435, 225km 
co obrazuje Tablica Nr 1.

Wszystkie drogi zostały objęte zimowym utrzymaniem dróg – Załącznik nr 1.

Tablica Nr 1. Zestawienie tabelaryczne ilości dróg z podziałem na poszczególnej j.s.t.

| Miasto | Długość w km |
| --- | --- |
| Aleksandrów Łódzki | 11,562 |
| Głowno | 15,475 |
| Stryków | 4,292 |
| Zgierz | 20,732 |
| Ozorków | 18,426 |
| Ogółem miasta | 70487 |
| Gmina | Długość w km |
| Aleksandrów Łódzki | 43,773 |
| Głowno | 68737 |
| Ozorków | 40,694 |
| Parzęczew | 58,345 |
| Stryków | 73,587 |
| Zgierz | 79602 |
| Ogółem gminy | 364738 |
| Ogółem miasta i gminy | 435, 225 |

W Planie Zimowego Utrzymania dróg zostało ujęte również utrzymanie chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Teren Powiatu Zgierskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego planuje się podzielić na cztery zadania (Rysunek Nr 1), tj.

Zadanie 1. – granice w kolorze

Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, oraz gminy Parzęczew.

Zadanie 2. – granice w kolorze

Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Ozorków 
i Gminy Zgierz.

Zadanie 3. – granice w kolorze

Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Głowno.

Zadanie 4. – granice w kolorze

Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta Zgierza

Rysunek Nr 1. Powiat Zgierski w podziale na zadania zakresowe utrzymania zimowego 2021/2022.

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Gminą Miasta Ozorkowa oraz Gminą Miasta Głowna zimowe utrzymanie dróg powiatowych do 31 grudnia 2021 roku na terenie w/w miast prowadzić będą wyszczególnione samorządy. Ponadto planuje się ponowne podpisanie powyższych porozumień na rok 2022.

PLAN  OPERACYJNY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

W  SEZONIE 2021/2022

ADMINISTROWANYCH  PRZEZ  zarząd  POWIATU  ZGIERSKIEGO

- Ustala się standard zimowego utrzymania dróg (ZUD) określony opisem stanu utrzymania jezdni oraz dopuszczalnego czasu reakcji rozpoczęcia zwalczania skutków zimy  (śnieg i śliskość zimowa) polegający na:

- odśnieżaniu jezdni na całej szerokości,

- posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, podjazdy, zatoki autobusowe, zjazdy, łuki).

  - Dopuszczalne odstępstwa od ustalonego standardu ZUD po ustaniu zjawisk                    (opady śniegu):

- Luźny śnieg może zalegać do 8 godzin,

- Śnieg zajeżdżony może występować do 8 godzin,

- Języki śnieżne mogą występować do 8 godzin,

- Zaspy mogą występować do 8 godzin,

- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

  - Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu w miejscach ustalonych dopuszczalne odstępstwa od ustalonego standardu ZUD, wynoszą odpowiednio:

- dla gołoledzi:			do 8 godzin,

- dla śliskości pośniegowej:	do 10 godzin,

- dla lodowicy:			do 8 godzin.

  - Nie określa się w standardzie ZUD techniki odśnieżania oraz technologii zwalczania śliskości.

  - Standard IV obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. W przypadku warunków ekstremalnych (intensywne i długotrwałe opady śniegu, silne wiatry) służby drogowe skoncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg międzyregionalnych, stanowiących ciągi komunikacji zbiorowej.

  - Powiat Zgierski swoimi służbami będzie prowadził ZUD systemem patrolowo                                   – interwencyjnym dla dróg pierwszej kolejności zimowego utrzymania oraz systemem interwencyjnym dla dróg drugiej kolejności, sprzętem zwolnionym  z zakończonych zadań na drogach pierwszej kolejności odśnieżania.

  - Od dnia 15 listopada 2021 roku zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  będą wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Standard IV określa poziom utrzymania nawierzchni dróg oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia lub zakończenia zjawisk atmosferycznych.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają                                  z obowiązującego standardu utrzymania.

Odśnieżanie.

Stosuje się następujące systemy odśnieżania:

- patrolowy,

- patrolowo - interwencyjny,

- interwencyjny.

System patrolowy polega na ciągłej pracy różnych typów pługów, które po rozpoczęciu opadów śniegu lub zawiei patrolują przydzielane im odcinki dróg i usuwają na bieżąco gromadzony na jezdni i poboczach śnieg, starając się nie dopuścić do powstawania przerw                 i utrudnień w ruchu. System ten pozwala na uniknięcie powstania naboju śnieżnego                      lub zajeżdżonej warstwy śniegu. Praca w tym systemie kończy się po ustaniu opadów bądź zawiei i po oczyszczeniu jezdni i poboczy ze śniegu.

W okresach wystąpienia intensywnych opadów śniegu i zamieci system patrolowy może być ograniczony do usuwania śniegu tylko z jezdni. Oczyszczenie poboczy powinno być wykonane bezpośrednio po ustaniu opadów i oczyszczeniu jezdni.

Do odśnieżania patrolowego należy stosować w zależności od potrzeb pługi średnie i ciężkie wykonujące odśnieżanie systemem uzupełniającym. Pługi średnie i ciężkie, a ponadto równiarki powinny wejść do pracy w momencie tworzenia się na poboczach wałów śniegowych. Odśnieżanie uzupełniające na drogach należy prowadzić po oczyszczeniu jezdni ze śniegu.

System patrolowo - interwencyjny jest systemem zasadniczym stosowanym na drogach utrzymywanych w standardzie zimowego utrzymania. Różni się on od systemu patrolowego użyciem mniejszej ilości pługów i co się z tym wiąże, dopuszczeniem pozostawienia na nawierzchni cienkiej warstwy śniegu. Śnieg z poboczy usuwany jest po za koronę drogi po ustaniu opadów i oczyszczeniu jezdni. Liczbę pługów w tym systemie ustala się według tych samych zasad, jak w systemie patrolowym z tym, że częstotliwość przejazdu jest mniejsza.

System interwencyjny polega na usuwaniu z drogi warstwy śniegu lub zasp powstałych podczas opadu i zawiei śnieżnych. Dopuszcza się pozostawienie na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu.

W systemie patrolowym odśnieżanie uzupełniające należy rozpocząć w momencie tworzenia się zwałów śniegu na poboczach i prowadzić równocześnie z odśnieżaniem patrolowym.                           Przy intensywnych opadach lub zamieciach śnieżnych odśnieżanie uzupełniające może być prowadzone po zapewnieniu przejazdu.

W systemie patrolowo - interwencyjnym odśnieżanie uzupełniające należy prowadzić pługami ciężkimi, średnimi, odśnieżarkami lub równiarkami. Należy je rozpocząć po ustaniu opadów i oczyszczeniu jezdni. W przypadku odśnieżania patrolowego na drogach odśnieżanie uzupełniające należy rozpocząć jeszcze podczas opadów z chwilą powstawania zwałów śnieżnych na pasach ruchu. Prowadząc odśnieżanie uzupełniające należy zwrócić uwagę, by śnieg usuwany z korony drogi nie był przemieszczany  na przebiegające w pobliżu drogi, linie kolejowe lub tramwajowe, jak również na inne krzyżujące się drogi. Nie wolno (zabrania się) pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniu dróg z kolejami. W przypadku braku możliwości odrzucenia śniegu poza torowisko kolejowe / tramwajowe / lub krzyżujące się drogi śnieg należy wywieźć.

Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

Powiat Zgierski w sezonie 2021/2022 zimowego utrzymania dróg powiatowych będzie dysponował następującym sprzętem i materiałem do odśnieżania i zwalczania śliskości:

- Pługopiaskarki,

- Ładowarki  lub koparko - ładowarki do załadunku mieszanki solno – piaskowej,

- Koparko – spycharki,

- Równiarki,

- Piasek,

- Mieszanka solno –piaskowa  15% ,

- Mieszanka solno –piaskowa  30%,

- Mieszanka solno –piaskowa  50%,

- Sól drogowa.

Zimowe utrzymanie chodników planuje się prowadzić odśnieżarkami mechanicznymi  sterowanymi ręcznie lub mikrociągnikiem z pługiem śnieżnym i posypywarką 
(o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton) bądź inny sprzęt do odśnieżania chodników 
i likwidacji śliskości o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton.

Plan zwalczania śliskości zimowej.

Śliskość zimowa powstaje w wyniku:

- gołoledzi - gdy na nawierzchni o temperaturze ujemnej i temperaturze powietrza ujemnej lub niewiele wyższej od 0 o C powstaje cienka warstwa lodu grubości 
1 mm w wyniku opadów mżawki, mgły lub deszczu,

- gdy przedmioty na powierzchni ziemi tracą ciepło przez wypromieniowanie pary wodnej. Wilgotność  staje się zbyt duża w stosunku do obniżonej temperatury gruntu lub nawierzchni drogi i nadmiar jej się skrapla i osiada na oziębionych przedmiotach tworząc  osad  z kryształków lodu,

- szadzi - może powstać  w wyniku przechodzenia kropli wody przez chmury lub mgły stykając się z przedmiotami tworząc białą warstwę kryształków lodu,

- lodowicy - gdy na nawierzchni drogi w wyniku zamarzania wody pochodzącej 
z roztopionego śniegu, lodu, opadu deszczu powstaje pokrywa lodu o grubości 
od kilku mm do kilku cm,

- zlodowacenia - ubicia śniegu powstałego pod wpływem intensywnego ruchu kołowego.

W ustalonym standardzie ZUD, drogi utrzymywane będą wg zestawień 
na poszczególnych gminach w zależności od kolejności, do której została zakwalifikowana dana droga. Zgodnie z ustalonym standardem jezdnia winna być posypana na odcinkach decydujących  o możliwości ruchu (skrzyżowania, podjazdy, zatoki autobusowe, zjazdy, łuki) oraz odśnieżona na całej jej szerokości.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

## Praca sprzętu

Usługi świadczone przez poszczególnych wykonawców dotyczące ZUD obejmują wszystkie dni kalendarzowe od 15 października 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Każdorazową pracę wykonawca winien rozpocząć po uprzednim zgłoszeniu, 
czyli wskazaniu szczegółowego zakresu robót przez pełniącego dyżur, bezzwłocznie, 
lecz nie później niż  w ciągu godziny od chwili powiadomienia. Zakres i szczegółową lokalizację działania sprzętu ZUD określi koordynujący akcją.

Dla prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędna                          jest informacja dotycząca zmian atmosferycznych. Prognoza pogody pobierana z Internetu będzie źródłem informacji co do temperatury powietrza, wilgotności oraz opadów atmosferycznych.

## Łączność

W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg będzie utrzymana łączność telefoniczna oraz faksowa.

Osoby koordynujące zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022                   z ramienia Powiatu Zgierskiego zostaną wyznaczone przez Zarządcę drogi.

Informacje dla użytkownika dróg

Zarządcy dróg zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach                  środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg.

Informacje dla powyższych dotyczące dróg powiatowych administrowanych przez                         Powiat Zgierski, a objętych zimowym utrzymaniem o stanie przejezdności będzie można uzyskać:

- Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Zgierz ul. Sadowa 6a.

Tel. 42 288 82 01, fax. 42 719  08 16;

- Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Zgierz, ul. Sadowa 6a.

Tel. 42 288 82 20, fax. 42 715  69 50

## Kontrola stanu dróg prowadzonych robót

Stałe kontrole zimowego utrzymania dróg przeprowadzać będą służby Starostwa Powiatowego w Zgierzu. W godz. 800 – 1600 (w dniach od poniedziałku do piątku) kontrole prowadzone będą przez pracowników Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu.

Kontrole polegać będą na sprawdzeniu pracy sprzętu w terenie oraz kontroli jakości użytych materiałów (w przypadku wątpliwości co do jakości użytych mieszanek                             - sprawdzenie zawartości soli w mieszance poprzez pobranie próbek). Wykonawcy mają obowiązek utrzymywać stały kontakt telefoniczny z koordynującym zimowe utrzymanie dróg.

Prowadzenie dokumentacji przez dyżurnych.

W ośrodkach dyspozycyjnych zimowego utrzymania będą pełnione dyżury. Godziny pełnienia dyżurów wyznaczone będą w zależności od potrzeb.

W okresie zimowego utrzymania dróg prowadzony jest:

Dziennik Zimowego Utrzymania Dróg, w którym:

- określa się datę i godzinę rozpoczęcia i  zakończenia dyżuru,

- dane dotyczące warunków atmosferycznych (temperatura powietrza, opady, itp.),

- pracę sprzętu w tym ilość przejechanych kilometrów,

- rodzaj i ilość zastosowanego materiału podczas danego wyjazdu.

### PODSTAWOWE ELEMENTY PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- Sieć pasów drogowych dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem dróg               na poszczególnych miasta i gminach – Załącznik nr 1.

- Chodniki w pasach dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem 
dróg na poszczególnych miasta i gminach na terenie Powiatu Zgierskiego 
w sezonie 2021 / 2022 – Załącznik nr 2.

Załącznik nr 1

Sieć pasów drogowych dróg powiatowych objętych

zimowym utrzymaniem dróg 
na poszczególnych miastach i gminach

na terenie Powiatu Zgierskiego

w sezonie 2021 / 2022

WYKAZ DRÓG

Miasto Aleksandrów Łódzki

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5166 E | ul. 11-go Listopada | 2,293 |
| 2 | 5167 E | ul. Warszawska – ul. Brużyca – ul. Witosa | 2,143 |
| 3 | 5168 E | ul. Wolności – ul. Piotrkowska – ul. Daszyńskiego | 3,133 |
| 4 | 5165 E | ul. Pabianicka – ul. Wierzbińska | 2,366 |
| 5 | 5164 E | ul. 1-go Maja | 0,817 |
| 6 | 5169 E | ul. Krótka | 0,446 |
| 7 | 1134E |  | 0,364 |
|  |  | RAZEM: | 11,562 |

Gmina Aleksandrów Łódzki.

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1112 E | Krzywiec (ul. Okołowicza) – gr. powiatu | 2,224 |
| 2 | 1134 E | Łódź – Rąbień (Słowiańska – Pańska – Wolska ) - Wola Grzymkowa - Bełdów – Jastrzębiec - Sobień – Krasnodęby Stare | 20,665 |
| 3 | 5135 E | Łobudź – Sanie – Bełdówek | 4,196 |
| 4 | 3315 E | Bełdów – gr. powiatu (Malanów) | 2,788 |
| 5 | 5166 E | Aleksandrów – gr. powiatu (Lutomiersk) | 2,699 |
| 6 | 5167 E | Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – Ozorków | 2,538 |
| 7 | 5136 E | Jastrzębie Górne – Aniołów – Zgierz | 0,912 |
| 8 | 5168 E | Aleksandrów – Nakielnica – Parzęczew – gr. powiatu (Lubień) | 7,751 |
|  |  | RAZEM: | 43,773 |

Gmina Parzęczew

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5167 E | Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – Ozorków | 4,757 |
| 2 | 5168 E | Aleksandrów – Nakielnica – Parzęczew (ul. Rocha–Mickiewicza – Łęczycka) | 11,820 |
| 3 | 3707 E | Parzęczew (ul. Południowa) – gr. powiatu (Kuciny) | 3,633 |
| 4 | 3705 E | Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek) | 4,760 |
| 5 | 5137 E | Ozorków – Parzęczew (ul. Ozorkowska – Stodolniana) -gr. powiatu Łążki | 8,270 |
| 6 | 5138 E | Wytrzyszczki – Chociszew | 4,704 |
| 7 | 5139 E | Orła - Chociszew – Bibianów – Ozorków – Solca Wielka | 5,907 |
| 8 | 5140 E | Florianki – Adamówek – Ozorków | 1,932 |
| 9 | 5145 E | Solca Wielka – Wielka Wieś | 1,943 |
| 10 | 5146 E | Chrząstów – Różyce Żmijowe – Leźnica | 6,114 |
| 11 | 5147 E | Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe | 4,505 |
|  |  | RAZEM: | 58,345 |

gmina Ozorków

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5109 E | Władysławów -Kwilno -Gieczno -Modlna -Leśmierz - Mierczyn (granica powiatu) | 10,034 |
| 2 | 5168 E | Borszyn – gr. powiatu – Lubień | 3,602 |
| 3 | 5139 E | Ozorków – Solca Wielka | 3,036 |
| 4 | 5145 E | Solca Wielka – Wielka Wieś | 1,239 |
| 5 | 5147 E | Borszyn – Trojany – Różyce Nowe | 0,744 |
| 6 | 5148 E | Sierpów – Parzyce | 2,520 |
| 7 | 5149 E | Ozorków – Gębice – Cedrowice | 1,129 |
| 8 | 5150 E | Ozorków – Cedrowice – Leśmierz | 5,748 |
| 9 | 2513 E | Maszkowice – Leśmierz – Ambrożew | 8,778 |
| 10 | 5128 E | Emilia – Kania Góra – Sokolniki (ul. Narutowicza – ul. Jagiellońska) | 3,786 |
| 11 | 5137E | Ulica bez nazwy | 0,078 |
|  |  | RAZEM: | 40,694 |

gmina Zgierz

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5105 E | Kania Góra(ul. Ciosnowska)–Biała (ul. Wypoczynkowa -Kościelna)–Kębliny(ul. Parafialna) | 9,244 |
| 2 | 5106 E | Zgierz – Kębliny (ul. Oświatowa) – Władysławów | 10,678 |
| 3 | 5107 E | Wola Branicka – Biesiekierz Rudny | 2,188 |
| 4 | 5108 E | Rogóźno – Feliksów – Gozdów | 5,661 |
| 5 | 5109 E | Władysławów -Kwilno -Gieczno (ul. Szkolna od dr. Nr 702 do Lorenki) -Modlna - Leśmierz -Mierczyn (granica powiatu) | 11,162 |
| 6 | 2515 E | Śladków Rozlazły – gr. powiatu | 0,651 |
| 7 | 5131 E | Łagiewniki – Szczawin (ul. Podleśna – ul. Smardzewska) | 8,046 |
| 8 | 5129 E | Glinnik – Ukraina | 2,552 |
| 9 | 5151 E | Szczawin – Swędów | 2,709 |
| 10 | 5132 E | Dąbrówka – Strumiany (ul. Cegielniana) | 2,492 |
| 11 | 5133 E | droga przez wieś Dąbrówka (ul. Wycieczkowa – ul. Główna) | 2,309 |
| 12 | 5167 E | Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki (ul. Aleksandrowska – ul. Krótka – ul. Sosnowska – ul. Marszałkowska - ul. Ozorkowska – ul. Brzozowa – ul. Piekarska – ul. Ozorkowska – ul. Krzemień) – Ozorków | 5,847 |
| 13 | 5142 E | Grotniki (ul. Ozorkowska – ul. Ustronie) – Ustronie | 3,239 |
| 14 | 5143 E | Jedlicze (ul. Długa ) – Proboszczewice | 1,063 |
| 15 | 5144 E | Rosanów (ul. Telefoniczna – ul. Główna – ul. Poprzeczna) – Leonów | 4,559 |
| 16 | 5128 E | Emilia (ul. Podgórna – ul. Strażacka) – Kania Góra – Sokolniki | 2,495 |
| 17 | 5122 E | Zgierz – Rosanów (ul. Długa – ul. Ciosnowska) – Ciosny | 4,707 |
|  |  | RAZEM: | 79,602 |

miasto Stryków

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5104 E | Stryków (ul. Sowińskiego) – Swędów | 0,266 |
| 2 | 5110 E | Stryków (ul. Kolejowa) – Koźle – Pludwiny – gr. powiatu (Jasionna) | 0,519 |
| 3 | 5100 E | Stryków (ul. Targowa) – Sierżnia – gr. powiatu (Brzeziny) | 2,267 |
| 4 | 5162 E | Stryków (ul. Wczasowa) – Cesarka – Bartolin | 0,878 |
| 5 | 5113 E | Stryków (ul. Sienkiewicza) | 0,362 |
|  |  | RAZEM: | 4,292 |

gmina Stryków

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5104 E | Stryków – Swędów (ul. Strykowska – Główna – Leśna) | 5,115 |
| 2 | 5108 E | Rogóźno – Feliksów – Gozdów | 2,476 |
| 3 | 5111 E | Koźle – Gozdów – Mąkolice | 4,450 |
| 4 | 5119 E | Głowno – Domaradzyn – Pludwiny | 1,213 |
| 5 | 5120 E | Bratoszewice (ul. Kolejowa) – Domaradzyn – Popów – Karnków | 3,310 |
| 6 | 5127 E | Stryków – Nowostawy – Kalinów – Wyskoki | 8,426 |
| 7 | 5112 E | Tymianka -Krucice -Koźle -Wola Błędowa (ul. Wolska) -Bratoszewice | 7,300 |
| 8 | 5110 E | Stryków – Koźle – Pludwiny – Mąkolice – gr. powiatu (Jasionna) | 10,041 |
| 9 | 1150 E | granica powiatu -Skoszewy -Niesułków –granica powiatu | 5,078 |
| 10 | 5103 E | Niesułków – gr. powiatu (Kołacin) | 1,304 |
| 11 | 5100 E | Stryków – Sierżnia – gr. powiatu (Brzeziny) | 4,372 |
| 12 | 5162 E | Styków – Cesarka – Bartolin | 4,740 |
| 13 | 5129 E | Glinnik -Klęk -Dobra (ul. Witanówek) -Dobieszków - Imielnik | 10,294 |
| 14 | 5130 E | Dobra (ul. Wodna) – Swędów (ul. Południowa) | 4,278 |
| 15 | 5151 E | Szczawin – Swędów (ul. Nad Torem) | 1,141 |
| 16 | 5110E |  | 0,049 |
|  |  | RAZEM: | 73,587 |

gmina Głowno

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5108 E | Rogóźno – Feliksów – Gozdów | 0,665 |
| 2 | 5111 E | Koźle – Gozdów – Mąkolice | 2,678 |
| 3 | 5114 E | Wola Lubiankowska – Albinów – gr. powiatu (Domaniewice) | 2,164 |
| 4 | 5115 E | Wola Mąkolska – Popów – gr. powiatu (Jasionna) | 8,823 |
| 5 | 5116 E | Popów – Mięsośnia – gr. powiatu (Waliszew) | 3,691 |
| 6 | 5117 E | Mięsośnia – Dąbrowa – gr. powiatu (Bogumin) | 1,629 |
| 7 | 5118 E | Głowno – Popów – Nowy Antoniew – gr. powiatu (Waliszew) | 7,502 |
| 8 | 5119 E | Głowno – Domaradzyn – Pludwiny | 4,876 |
| 9 | 5120 E | Bratoszewice – Domaradzyn – Popów | 4,037 |
| 10 | 5121 E | Antoniew – Skubiki – gr. powiatu (Waliszew) | 6,128 |
| 11 | 5101 E | Głowno – Helenów – gr. powiatu (Bielawy) | 5,460 |
| 12 | 5123 E | Patyki – Antoniew | 1,363 |
| 13 | 5124 E | Głowno – Wola Zbrożkowa – gr. powiatu (Strzebieszew) | 3,342 |
| 14 | 5125 E | Głowno – Ostrołęka – Albinów | 4,520 |
| 15 | 5126 E | Głowno – Wola Lubiankowska – gr. powiatu (Łyszkowice) | 6,367 |
| 16 | 5110 E | Stryków – Koźle – Pludwiny – Mąkolice – gr. powiatu (Jasionna) | 5,492 |
|  |  | RAZEM: | 68,737 |

Miasto Zgierz

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5106 E | ul. Piłsudskiego – ul. Szczawińska | 3,752 |
| 2 | 5136 E | ul. Wiosny Ludów | 3,641 |
| 3 | 5102 E | ul. Konstantynowska -Rondo Sybiraków - ul. Konstantynowska | 3,346 |
| 4 | 5157 E | ul. Gałczyńskiego - ul. Musierowicza | 1,978 |
| 5 | 5158 E | ul. Kasprowicza – ul. Przemysłowa | 1,529 |
| 6 | 5141 E | ul. P. Skargi – ul. Parzęczewska | 1,252 |
| 7 | 5160 E | ul. Chełmska – ul. Łagiewnicka | 3,079 |
| 8 | 5159 E | ul. Mielczarskiego – ul. Kuropatwińskiej | 0,790 |
| 9 | 5155 E | ul. Targowa | 0,335 |
| 10 | 5152 E | ul. Urocza | 1,030 |
|  |  | RAZEM: | 20,732 |

Załącznik nr 2

Chodniki w pasach dróg powiatowych

objętych zimowym utrzymaniem dróg 
na poszczególnych miastach i gminach

na terenie Powiatu Zgierskiego

w sezonie 2021 / 2022

WYKAZ CHODNIKÓW

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW – miasto i gmina Aleksandrów Łódzki

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 5167 E | ul. Warszawska – ul. Brużyca – ul. Witosa | 1600 |
| 5164 E | ul. 1 Maja | 3140 |
| 5165 E | ul. Pabianicka – ul. Wierzbińska | 7005 |
| 5166 E | ul. 11 Listopada – granica powiatu (Lutomiersk) | 7598 |
| 5169 E | ul. Krótka | 1061 |
| 5168 E | ul. Wolności – ul. Piotrkowska – ul. Daszyńskiego | 12659 |
| 1134 E | Rąbień (ul. Słowiańska i ul. Pańska) | 6560 |
| 1134 E | Bełdów | 600,00 |
|  | Razem | 40.223 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW –  gmina Parzęczew

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 3707 E | Parzęczew (ul. Południowa) | 1170 |
| 5168 E | Parzęczew (ul. Rocha, ul. Mickiewicza, ul. Łęczycka) | 1195 |
| 5137 E | Parzęczew(ul. Stodolniana) | 1090 |
|  |  | 3 |
|  | Razem | 455 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW –  gmina Ozorków

007AZ

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 2513 E | Maszkowice – Leśmierz - Ambrożew (w m. Czerchów, Maszkowice i Leśmierz) | 2448,00 |
| 5128 E | Emilia-Kania Góra-Sokolniki (w m. Sokolniki) | 6206,50 |
| 5139 E | Śliwniki | 591,51 |
| 5150 E | Parzyce-Leśmierz | 1428,45 |
| 5109 E | Modlna | 445,25 |
|  | Razem | 11.119,71 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW –  gmina Zgierz

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 5133 E | Dąbrówka Wielka (ul. Główna) | 2812 |
| 5167 E | Grotniki(ul. Marszałkowska, ul. Brzozowa, ul. Krótka) | 6797,4 |
| 5128 E | Emilia-Kania Góra-Sokolniki | 3698 |
| 5131 E | Łagiewniki-Szczawin | 2986,55 |
| 5105 E | Biała (ul. Kościelna) | 1487 |
| 5142 E | Ustronie | 1122 |
| 5167 E | Grotniki | 1180 |
|  | Razem | 20.082,95 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW – miasto i gmina Stryków

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 5113 E | ul. Sienkiewicza w Strykowie | 3380 |
| 5104 E | ul. Sowińskiego w Strykowie | 873 |
| 5104 E | Swędów (ul. Główna) | 1132,5 |
| 5104 E | Smolice | 2905,5 |
| 5110 E | ul. Kolejowa w Strykowie | 2294 |
| 5110 E | w m. Tymianka, gm. Stryków | 3236 |
| 5100 E | ul. Targowa w Strykowie | 1766 |
| 5129 E | Dobra (ul. Starowiejska) | 804,25 |
| 1150 E | Skoszewy , Niesułków w m. Lipka | 2632 |
| 5112 E | Tymianka -Bratoszewice | 3555,7 |
| 5110 E | Koźle | 1858 |
| 5129 E | Stary Imielnik – Dobieszków | 1793 |
| 5162 E | Stryków (ul. Wczasowa) | 500 |
| 5129 E | Dobra (ul. Witanówek, ul. Wodna) | 2497 |
| 5130 E | Zelgoszcz | 734 |
| 5130 E | Swędów (ul. Południowa) | 960 |
| 5130 E | Dobra (ul. Wodna) | 1910 |
| 5120 E | ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków | 3544 |
|  | Razem | 36.374,95 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW – gmina Głowno

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 5116 E | Popów – Mięsośnia – granica powiatu (Waliszew) w m. Popów | 161 |
| 5126 E | Lubianków | 420 |
| 5120 E | Domaradzyn | 750 |
|  | Razem | 1.331 |

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW – Miasto Zgierz

| Nr drogi | przebieg drogi /nazwa/ | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 5141 E | ul. Piotra Skargi - ul. Parzęczewska | 7465 |
| 5155 E | ul. Targowa | 1287 |
| 5159 E | ul. Kuropatwińskiej - ul. Mielczarskiego | 3454 |
| 5102 E | ul. Konstantynowska-Rondo Sybiraków-Konstantynowska | 8629 |
| 5106 E | ul. Piłsudskiego - ul. Szczawińska | 13863 |
| 5136 E | ul. Wiosny Ludów | 3204 |
| 5157 E | ul. Musierowicza – ul. Gałczyńskiego | 7550,13 |
| 5160 E | ul. Chełmska - ul. Łagiewnicka | 4217 |
| 5158 E | ul. Kasprowicza - ul. Przemysłowa | 5555 |
|  | Razem | 55.224,13 |