# Załącznik Nr 2 do SWZ
Dotyczy projektu pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego typ Bus 9-cio osobowy,
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w tym na 1 wózek inwalidzki” – II postępowanie.
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych
Lp.	Wymagania Zamawiającego
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji minimum z 2023 r.
	Ilość miejsc 9 (8+1).
	Typ nadwozia: kombi.
	Pojemność skokowa: min 1800 cm3 nie więcej niż 2000 cm3.
	Moc silnika: min 120 KM.
	Rodzaj silnika: wysokoprężny.
	Skrzynia biegów – manualna.
	Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu- EURO 6.
	Dopuszczalna masa całkowita: od 2850 kg do 3500 kg.
	Całkowita długość pojazdu: min 4 970 mm – max 6000 mm.
	Wysokość całkowita: min 1870 mm.
	Kolor nadwozia: szary.
	Lakier: metalizowany.
	Wspomaganie układu kierowniczego.
	Światła: LED do jazdy dziennej, reflektory halogenowe, trzecie światło stop + światła przeciwmgłowe tył i przód.
	Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka.
	Przyciemniane szyby w części pasażerskiej.
	Szyba czołowa z filtrem.
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, przyciemniane z ogrzewaniem, wycieraczką oraz spryskiwaczem.
	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie (kierowca + pasażerowie).
	Przedział pasażerski przeszklony. Szyby przyciemnione.
	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony.
	Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone ręcznie lub automatycznie przed otwarciem podczas jazdy.
	Uchwyt i stopień ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przesuwnych.
	Immobiliser.
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.
	Systemy:
1) ABS
2) ESP
3) aktywny system awaryjnego hamowania
4) system monitorowania ciśnienia w oponach
5) system ułatwiający ruszanie na wzniesieniach
6) system wspomagania parkowania – czujniki parkowania tył wraz z kamerą cofania.
	System audio, Bluetooth, min. 4 głośniki.
	Trzypunktowe pasy bezwładnościowe na wszystkich miejscach siedzących
	Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach.
	Fotele w części pasażerskiej z regulacją kąta pochylenia oparć.
	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.
	Fotele: I rząd foteli (siedzenie kierowcy + 2 dla pasażerów); II rząd foteli (3 pasażerów); III rząd foteli (3 pasażerów) demontowany na potrzeby mocowania wózka inwalidzkiego. / Dla tylnych rzędów siedzeń pasażerów preferowany układ pojedynczych niezależnych foteli
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
	Miejsce dla wózka inwalidzkiego:
1) najazd inwalidzki z bieżnią antypoślizgową.
2) dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
3) uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego.
	Klimatyzacja manualna przedniej i tylnej części z ogrzewaniem (dodatkową nagrzewnicą) z nawiewami dla II i III rzędu siedzeń.
	Kierownica z regulacją wysokości i głębokości.
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia.
	Dwa komplety kół, w tym odpowiednio kołpaki, (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku.
	Oświetlenie wewnętrzne dla każdego rzędu siedzeń.
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, o przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
	Tapicerka w kolorze ciemnym kolor grafit, czarny. / Dodatkowo na siedzenia komplet pokrowców ochronnych.
	Podłoga w części pasażerskiej – wykładzina wykonana z pokrycia antypoślizgowego łatwo zmywalnego.
	Gumowe dywaniki dla każdego rzędu siedzeń.
	Chlapacze przednie i tylne.
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i ogrzewane.
	Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe, zamykany schowek w desce rozdzielczej, gniazdo 12V w kabinie, oznakowanie pojazdu (naklejki „inwalida” wg obowiązujących przepisów)
	Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70 g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.
	Przegląd w okresie trwania gwarancji (co najmniej 1 przegląd rocznie) na koszt Wykonawcy.
	Oferowana długość okresu gwarancji na powłoki lakiernicze - minimum 2 lata
	Oferowana długość okresu gwarancji na perforację nadwozia - minimum 6 lat.