Załącznik Nr  13b do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ   II    Sprzęt pożarniczy

Zamówienie podstawowe:

- Zasysacz   liniowy Z-8 CPV 35110000-8				szt.     4;

- Latarka kątowa ładowalna CPV 35110000-8				szt.   16;

- Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna LED  CPV 35110000-8	szt.    8;

- Tłumica CPV 35110000-8						szt.   40;

- Rękawice do działań technicznych CPV 35110000-8			para  20;

- Pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna CPV 35110000-8		szt.     3;

- Prądownica 52 Turbo CPV 35110000-8				szt.     8;

- Prądownica turbo 25 CPV 35110000-8				szt.     8;

- Linka strażacka 20 m CPV 35110000-8				szt.    15;

- Podpinka CPV 35110000-8						szt.    25;

- Kombinezon do szerszeni CPV 35110000-8				kpl..    6;

- Rękawice lateksowe CPV 35110000-8					op.     20;

- Łańcuch od piły  spalinowej CPV 35110000-8			szt.    16;

- Prowadnica do piły łańcuchowej CPV 35110000-8			szt.      8;

- Tarcza tnąca do betonu CPV 35110000-8				szt.    10;

- Tarcza tnąca do stali CPV 35110000-8					szt.    20,

- Tarcza tnąca (diamentowa) do materiałów wielowarstwowych

(ratownicza)  CPV 35110000-8					szt.      8.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Zasysacz   liniowy Z-8 CPV 35110000-8				szt.     4;

- Latarka kątowa ładowalna CPV 35110000-8				szt.   12;

- Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna LED  CPV 35110000-8	szt.    8;

- Tłumica CPV 35110000-8						szt.   15;

- Rękawice do działań technicznych CPV 35110000-8			para  20;

- Pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna CPV 35110000-8		szt.     3;

- Prądownica 52 Turbo CPV 35110000-8				szt.     6;

- Prądownica turbo 25 CPV 35110000-8				szt.     4;

- Linka strażacka 20 m CPV 35110000-8				szt.    15;

- Podpinka CPV 35110000-8						szt.    15;

- Kombinezon do szerszeni CPV 35110000-8				kpl..    2;

- Rękawice lateksowe CPV 35110000-8					op.     20;

- Łańcuch od piły  spalinowej CPV 35110000-8			szt.      8;

- Prowadnica do piły łańcuchowej CPV 35110000-8			szt.      8;

- Tarcza tnąca do betonu CPV 35110000-8				szt.      6;

- Tarcza tnąca do stali CPV 35110000-8					szt.    12,

- Tarcza tnąca (diamentowa) do materiałów wielowarstwowych

(ratownicza)  CPV 35110000-8					szt.      4.

- Zasysacz liniowy Z-8

Wymagania:

      - spełniający warunki normy PN-M 51069:1996, , WTU zawarte w załączniku pkt. 3.14 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- natężenie przepływu wody  800 dm3/min,

- stężenie roztworu wodnego środka pianotwórczego 0 do 6 %,

- Latarka kątowa ładowalna

Wymagania:

- źródło światła  dioda LED;

- musi posiadać atest  ATEX dla urządzeń grupy II oraz posiadać oznakowanie znakiem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  Ex;

- klasa temperaturowa minimum T4;

- oznaczenie budowy urządzenia  – minimum ia;

- zasilanie akumulator,

- wyposażona w  akumulator, stację ładująca w formie podstawy,  przewód zasilania 230V, przewód zasilania 12V;

- minimum trzy tryby pracy: pełna moc światła, światło o mniejszej mocy, światło pulsujące,

- siła światła minimum 160 lumenów,

- masa max 0,45 kg,

- wodoodporna IP 66

- wymagana deklaracja zgodności  producenta/ przedstawiciela

- Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna LED

Wymagania:

- Uniwersalna, przenośna,  duża latarka strażacka typu szperacz

- Źródło światła:  LED

- Wyposażona w pasek naramienny oraz stację do ładowania akumulatora latarki zasilaną  z sieci 230 V/ 12V DC z przewodami zasilającymi;

- Maksymalna moc światła  minimum 170 lumenów

- Moc światła minimum w dwóch  trybach pracy: wysokim i niskim

- Stopień ochrony:  minimum IP 66

- Zasilanie: akumulator Li-Jon

- Musi posiadać atest  ATEX dla urządzeń grupy II oraz posiadać oznakowanie znakiem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  Ex

- Deklaracja zgodności  producenta/ przedstawiciela

- Tłumica

Wymagania:

- cześć robocza gumowa

- drążek aluminiowy składany lub teleskopowy

- długość całkowita ok. 2 m

- długość po złożeniu max. 140 cm

- Rękawice do działań technicznych

Wymagania:

- wysokiej jakości rękawice do działań technicznych, o ergonomicznym kroju i dopasowaniu,  zapewniające łatwe operowanie podczas prac ze sprzętem technicznym lub ratowniczym, zapewniające dobrą oddychalność, wymagane  rozwiązanie to rękawice  z krótkim mankietem;

- spełniające  następujące  wymagania według  EN 388:

odporność na ścieranie – minimum 4;

odporność na przecięcie – minimum 5;

odporność na rozdzieranie – minimum 4;

odporność na przebicie – minimum 3.

- rozmiar 9 –10 par, rozmiar 10 –  10 par

- Pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna

- Moc silnika min. 3,9 KM;

- Pojemność skokowa silnika min. 50 cm3;

- Długość prowadnicy  min. 39 cm;

- Ciężar max. 5,8 kg;

- Boczny naciąg łańcucha;

- System antywibracyjny;

- Wyposażona w prowadnicę, łańcuch i narzędzia;

- Wyposażona w system umożliwiający rozruch silnika bez uruchamiania oddzielnym przyciskiem  dźwigni ssania;

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE  producenta.

- Prądownica turbo 52

Wymagania:

- powinna spełniać wymagania techniczno użytkowe zawarte  w załączniku  pkt. 3.16 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- wszystkie elementy prądownicy turbo powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne wody oraz  roztworów środków pianotwórczych,

- minimum głowica prądownicy chroniona przed uderzeniami  przez nakładki z materiałów elastycznych,

- prądownica  posiada funkcję płukania zanieczyszczeń,

- oznaczenia położenia dźwigni zaworu lub obrotowych elementów regulacyjnych powinny  być naniesione trwale na prądownicy,

- maksymalne ciśnienie robocze prądownicy powinno wynosić 16 bar,

- wymagany zasięg rzutu dla strumienia zwartego wynosi minimum 42 m przy wydajności min. 400 l/min.

- kilka nastaw wydajności od ok. 100-150 l/min do min. 400 l /min

- wydajność maksymalna minimum 400 l/min,

- ciężar max. do 2,5 kg,

- wymagane  świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP,

- Prądownica turbo 25

Wymagania:

- powinna spełniać wymagania techniczno użytkowe zawarte  w załączniku  pkt. 3.16 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- z płynna regulacją kata bryłowego,

- maksymalne ciśnienie robocze prądownicy powinno wynosić  minimum 12 bar,

- ciężar max. do 1,8 kg,

- Linka strażacka 20 m

- spełniający warunki normy PN-M 51510, , WTU zawarte w załączniku pkt. 5.5 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- linka o długości 20 m

- linka z zatrzaśnikiem  z jednej strony oraz pętlą z kauszą z drugiej

- wytrzymałość na rozerwanie min. 15 kN

- dostarczona w torbie

- wymagane  świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP,

- Podpinka

- Zastosowanie do zabezpieczenia linii wężowej

- Linka z hakiem z jednej strony oraz pętlą z kauszą z drugiej

- Wytrzymałość na rozerwanie min. 10 kN

- Długość linki ok.1 m

- Materiał linki poliestrowa pleciona lub równoważna

- Rękawice lateksowe

- do stosowania w ratownictwie medycznym

- bezpudrowe

- rozmiar L

- 100 szt. w opakowaniu

- Kombinezon do szerszeni

Wymagania:

- Ubranie powinno zabezpieczać przed ukąszeniami os i szerszeni całe ciało,

- System zamków oraz rzepów naszytych na łączenia zamków powinno uniemożliwiać przedostawanie się owadów do środka ubrania,

- Ubranie konstrukcji trójwarstwowej powinno zabezpieczać ratownika przed ukłuciem,

- Możliwość zakładania ubrania ochronnego na ubranie koszarowe,

- Konstrukcja przyłbicy ubrania powinna umożliwiać pole widzenia nawet przy założonym hełmie,

- System kieszeni umożliwiające zabrania ze sobą podstawowego sprzętu do usuwania gniazd,

- W komplecie z ubraniem specjalne rękawice, worek na gniazdo owadów oraz drążek;

- Rozmiary dla zamówienia podstawowego.

| XL | XXL |
| --- | --- |
| 2 kpl. | 4 kpl. |

- Łańcuch do piły  spalinowej

- Do  prowadnicy wymienionej w poz.17 o szerokości ogniwa prowadzącego 1,6 mm

- Podziałka łańcucha 0,325”

- Prowadnica do piły łańcuchowej

- Do stosowania w pilarkach spalinowych STIHL

- Do łańcucha wymienionego w poz. 16.

- Długość tnąca prowadnicy 37 cm

- Szerokość ogniwa prowadzącego 1,6 mm

- Podziałka łańcucha 0,325”

- Tarcza tnąca do stali

Wymagania:

- tarcza jest przeznaczona do tarczowych pił spalinowych,

- materiał tarczy korundowy lub równoważny

  - rozmiar 350x4x20 mm,

- Tarcza tnąca do betonu

Wymagania:

- tarcza jest przeznaczona do tarczowych pił spalinowych Stihl,

  - średnica 350 mm

  - tarcza segmentowa diamentowa

  - średnica otworu 20 mm,  nie dopuszcza się tarcz z dodatkowym pierścieniem

redukcyjnym

  - w przypadku tarcz od innych producentów, dla zapewnienia równoważnych

parametrów jakościowych wykluczone są tarcze o parametrach podstawowych

oznaczonych  np. Basic, 3 gwiazdy lub mniej itp.

17. 	Tarcza tnąca (diamentowa) do materiałów wielowarstwowych (ratownicza)

- tarcza jest przeznaczona do tarczowych pił spalinowych Stihl,

  - średnica 350 mm,

  - średnica otworu 20 mm,  nie dopuszcza się tarcz z  dodatkowym pierścieniem

redukcyjnym

- tarcza wyposażona w segmentowe ostrza diamentowe umożliwiające przecinanie materiałów wielowarstwowych, w tym zbrojonego betonu prętami o średnicy do 10 mm

- w przypadku tarcz od innych producentów, wymagane są  tarcze o równoważnych parametrach jakościowych

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby  lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy z produkcji 2021 roku;

- Wymagany czas gwarancji dla ww. wyrobów wynosi 24 miesiące;

- Zamawiający dokona oceny ofert w części 1, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 40 |

Ad.1 	Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby  punków w kryterium cena brutto.

Ad2.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

  - 45 dni- wymagania minimalne.

  - Istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia do 25 dni