ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na :

Dostawa stacji roboczych dla Instytutu Telekomunikacji

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/32/11.5.1/ZP/2024/1036

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stacja robocza PC do badań sieci przewodowych | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stacja robocza PC do badań AI | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stacja robocza PC do badań sieci bezprzewodowych | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

1x Stacja robocza PC do badań sieci przewodowych – 4 tygodnie

1x Stacja robocza PC do badań AI – 4 tygodnie

1x Stacja robocza PC do badań sieci bezprzewodowych – 4 tygodnie

1x Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych – 4 tygodnie

- Warunki gwarancji :

1x Stacja robocza PC do badań sieciowych – 36 miesięcy

1x Stacja robocza PC do badań AI – 36 miesięcy

1x Stacja robocza PC do badań teleinformatycznych – 36 miesięcy

1x Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych – 36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Stacja robocza PC do badań sieci przewodowych

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Stacja robocza PC do badań sieci przewodowych | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny stacji roboczej | Stacja robocza PC do badań sieci przewodowych | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 2. | Płyta główna | Obsługa procesora wskazanego w Punkcie 3 Obsługa pamięci RAM do standardu DDR5-5600 bez OC, Obsługa pamięci RAM do standardu DDR-8000 z OC Maksymalnie obsługiwany rozmiar pamięci RAM – co najmniej 128GB RAM Co najmniej 4 sloty na kości pamięci RAM Pamięć RAM obsługiwana dwukanałowo Conajmniej 3 sloty PCIe w tym conajmniej: 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (x16) 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (x4) 1 x gniazdo PCIe 3.0 x1 Co najmniej 4 złącza M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 w tym conajmniej 2 chłodzone radiatorem Co najmniej 4 złącza SATA III (6 Gb/s) Co najmniej 1 złącze USB 20Gb/s (gniazdo USB-C), co najmniej 3 złącza USB 10Gb/s (w tym jedno w gnieździe USB-C) Co najmniej 1 złącze Thunderbolt w standardzie 4 Obsługa sieci lokalnej Ethernet RJ46 conajmniej 2,5Gb/s Obsługa RAID 0,1, 5, 10 Bezprzewodowa łączność: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth w wersji conajmniej 5.3 Możliwość obsługi kart GPU (Punkt 8) i sieciowej (Punkt 7) Sekcja zasilania chłodzona co najmniej radiatorem Chipset chłodzony co najmniej radiatorem Wsparcie inteligentnego chłodzienia | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 3. | Procesor | Co najmniej 24 rdzenie, w czym co najmniej 8 rdzeni wskazane przez producenta jako rdzenie wydajnościowe Obsługa co najmniej 32 wątków Maksymalny podstawowy TDP: 125W Oblokowany mnożnik Pamięć podręczna co najmniej 36MB Obsługa pamięci RAM w standardach DDR4 i DDR5 Wspierający szynę PCIe w standardzie 5.0 i 4.0 Wsparcie dla wirtualizacji Osiągający min. 61000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Procesor kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ producenta i model** |
| 4. | Pamięć RAM | Rozmiar pamięci: co najmniej 64GB w dwóch kościach Standard pamięci DDR5-6000 Częstotliwość pracy min. 6000 MHz Opóźnienie CL30 lub lepsze Chłodzenie za pomocą radiatora Obsługa profili pamięci (XMP/AMP) Napięcie 1,4 V | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 5. | Chłodzenie procesora | Rodzaj chłodzenia: radiator z wentylatorami Montaż: wertykalny Liczba wentylatorów: min. 2 Rozmiar minimalny pojedynczego wentylatora: 120mm Kontrola obrotów: PWM, Prędkość obrotowa: max. 1500 obr./min., Maksymalny poziom hałasu: 25 dB, Przepływ powietrza min. 67 CFM Maksymalne TDP conajmniej 240W. Liczba ciepłowodów: co najmniej 7 Średnica ciepłowodów: co najmniej 6mm Żywotność: co najmniej 300000h Chłodzenie kompatybilne z płytą główną (Punkt 2) i procesorem (Punkt 3), całkowity rozmiar chłodzenia ma zmieścić się w obudowie (Punkt 9) wraz z pozostałymi komponentami – dyski (Punkt 6), zewnętrzna karta sieciowa (Punkt 7), karta GPU (Punkt 8), zasilacz (Punkt 10) | TAK / NIE* |
| 6. | Pamięć masowa – 2 dyski PCIe 4.0 NVMe | Każdy pojedynczy dysk o następujących parametrach: Rozmiar co najmniej 4TB Złącze NVMe PCIe 4.0 Wskaźnik TBW (Total Bytes Written) Min. 1200TB Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 1,5 miliona godzin Szybkość zapisu min. 6800 MB/s Szybkość odczytu min. 7400 MB/s Odczyt losowy min.1400000 operacji I/O na sek. Zapis losowy min.1500000 operacji I/O na sek. Obsługa S.M.A.R.T Szyfrowanie sprzętowe conajmniej AES 256-bit Dysk kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2 | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 7. | Obsługa sieci, interfejsy sieciowe | Płyta główna obsługująca sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, oraz sieci przewodowe LAN poprzez co najmniej jedno gniazdo RJ-45 obsługujące standard Ethernet 2,5Gb/s lub szybszy Zewnętrzna karta sieciowa o następujących parametrach: Co najmniej 4 porty SFP28, każdy port obsługujący transmisję 25Gb/s lub szybszą Komunikacja z komputerem za pomocą szyny PCI Express x8 Kompatybilność z biblioteką DPDK (https://www.dpdk.org) Dodatkowe wyposażenie: 4 kable typu DAC o następujących parametrach: Pojedynczy kabel o długości 3m Pojedynczy kabel dwustronnie wyposażony w złącza kompatybilne ze standardami SFP / SFP+ / QSFP28 Pojedynczy kabel pozwalający na działanie w szybkością co najmniej 25 Gb/s | TAK / NIE* |
| 8. | Karta GPU | taktowanie rdzenia min. 2300 MHz (min. 2550 MHz w trybie boost) szyna danych min. 128 bit wielkość pamięci: co najmniej 8 GB GDDR6, porty monitora: co najmniej 1xHDMI 2.1 i 2xDisplayPort 1.4a, aktywne chłodzenie co najmniej dwoma wiatrakami rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0, Procesory strumieniowe: co najmniej 4300, obsługiwane standardy: minimum DirectX 12, OpenGl 4.6 rozmiar karty kompatybilny do umieszczenia z pozostałymi komponentami komputera | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 9. | Obudowa | Obudowa wspierająca płyty główne standardu ATX Rozmiar obudowy Midi Tower, wyposażona w panel przedni i panel tylni Wyciszenie: maty zminimalizujące hałas emitowany Zamontowane ciche wentylatory, skonfigurowane optymalnie pod kątem efektywnego chłodzenia obudowy Co najmniej jeden wentylator z tyłu Co najmniej trzy wentylatory z przodu Co najmniej dwa wentylator na górnym panelu Co najmniej jeden wentylator na dolnym panelu min. 1x Gniazdo USB 3.1 gen 1, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe – wszystkie dostępne od góry obudowy Zdejmowany przedni panel Możliwość montażu chłodzenia wodnego Filtry anty-kurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy | TAK / NIE* |
| 10 | Zasilacz | Moc co najmniej 1000W Certyfikat sprawności co najmniej 80 Plus Platinium Sprawność na poziomie co najmniej 95% Średnica wentylatora co najmniej 135mm Dostępne zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Aktywny układ PFC Format ATX W pełni modularny Pobór mocy w stanie spoczynku poniżej 0,14 W Poziom generowanego hałasu przy 100% obiążeniu poniżej 26 dB(A) | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 11. | Wsparcie zasilania w razie awarii | Rozwiązanie stacjonarne biurkowe typu UPS o następujących parametrach: Moc pozorna co najmniej 1300VA Moc skuteczna co najmniej 780W Liczba gniazd IEC C13: co najmniej 8 Czas przełączania: 12 ms lub lepszy Czas pracy przy pełnym obciązeniu co najmniej 2 min. Czas pracy przy obciązeniu 400 W co najmniej 10 min. Obudowa typu tower Dostępne gniazda RJ45: co najmniej 2 gniazda Pojemność baterii co najmniej 6,0 Ah Średni czas ładowania – 16h lub lepszy, jednakże lepszy czas ładowania nie może wynikać z mniejszego rozmiaru baterii Wbudowany wyświetlacz LCD Automatyczna regulacja napięcia Maksymalna waga 10,5kg Wymiary: maksymalna wysokość 250mm, maksymalna szerokość 100mm, maksymalna głębokość 385mm | TAK / NIE* |
| 12. | Monitor | Rozmiar monitora – co najmniej 34 cale Częstotliwość odświeżania – co najmniej 180 Hz Czas reakcji (MPRT) nie wiecej niż 0,4ms Kontrast statyczny conajmniej 4000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy) conajmniej 175° Rozdzielczość co najmniej 3440x1440 (UWQHD), format 21:9 Co najmniej jedno złącze HDMI, co najmniej jedno złącze DisplayPort, co najmniej jedno złącze USB Typ matrycy: VA, podświetlenie LED, matowa powłowa matrycy Ekran zakrzywiony 1500 R Wbudowana regulacja wysokości | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 13. | Akcesoria komputerowe | Klawiatura i mysz – zestaw przewodowy, na złącze USB, kolor czarny. Klawiatura pełna z regulowaną wysokością, z częścią numeryczną, iędzynarodowy układ klawiatury, wskaźniki Caps Lock i Num Lock, długość kabla conajmniej 150 cm. Myszy optyczna, liczba przycisków 3, kółko przewijania optyczne, długość kabla conajmniej180 cm | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 14. | Systemy operacyjne | Możliwość instalacji systemów Windows 10/11 Pro/Enterprise, Linux | TAK / NIE* |
| 15. | Gwarancja | Czas trwania min. 36 miesięcy | TAK / NIE* |
| 16 | Termin wykonania:4 tygodnie od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 17. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 20. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 21. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.2. Dostawa : Stacja robocza PC do badań AI

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Stacja robocza PC do badań AI | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny stacji roboczej | Stacja robocza PC do badań AI | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 2. | Płyta główna | Obsługa procesora wskazanego w Punkcie 3 Obsługa pamięci RAM do standardu DDR5-5600 bez OC, Obsługa pamięci RAM do standardu DDR-8000 z OC Maksymalnie obsługiwany rozmiar pamięci RAM – co najmniej 128GB RAM Co najmniej 4 sloty na kości pamięci RAM Pamięć RAM obsługiwana dwukanałowo Conajmniej 3 sloty PCIe w tym conajmniej: 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (x16) 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (x4) 1 x gniazdo PCIe 3.0 x1 Co najmniej 4 złącza M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 w tym conajmniej 2 chłodzone radiatorem Co najmniej 4 złącza SATA III (6 Gb/s) Co najmniej 1 złącze USB 20Gb/s (gniazdo USB-C), co najmniej 3 złącza USB 10Gb/s (w tym jedno w gnieździe USB-C) Co najmniej 1 złącze Thunderbolt w standardzie 4 Obsługa sieci lokalnej Ethernet RJ46 conajmniej 2,5Gb/s Obsługa RAID 0,1, 5, 10 Bezprzewodowa łączność: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth w wersji conajmniej 5.3 Możliwość obsługi kart GPU (Punkt 8) i sieciowej (Punkt 7) Sekcja zasilania chłodzona co najmniej radiatorem Chipset chłodzony co najmniej radiatorem Wsparcie inteligentnego chłodzienia | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 3. | Procesor | Co najmniej 24 rdzenie, w czym co najmniej 8 rdzeni wskazane przez producenta jako rdzenie wydajnościowe Obsługa co najmniej 32 wątków Maksymalny podstawowy TDP: 125W Oblokowany mnożnik Pamięć podręczna co najmniej 36MB Obsługa pamięci RAM w standardach DDR4 i DDR5 Wspierający szynę PCIe w standardzie 5.0 i 4.0 Wsparcie dla wirtualizacji Osiągający min. 61000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Procesor kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ producenta i model** |
| 4. | Pamięć RAM | Rozmiar pamięci: co najmniej 64GB w dwóch kościach Standard pamięci DDR5-6000 Częstotliwość pracy min. 6000 MHz Opóźnienie CL30 lub lepsze Chłodzenie za pomocą radiatora Obsługa profili pamięci (XMP/AMP) Napięcie 1,4 V | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 5. | Chłodzenie procesora | Rodzaj chłodzenia: radiator z wentylatorami Montaż: wertykalny Liczba wentylatorów: min. 2 Rozmiar minimalny pojedynczego wentylatora: 120mm Kontrola obrotów: PWM, Prędkość obrotowa: max. 1500 obr./min., Maksymalny poziom hałasu: 25 dB, Przepływ powietrza min. 67 CFM Maksymalne TDP conajmniej 240W. Liczba ciepłowodów: co najmniej 7 Średnica ciepłowodów: co najmniej 6mm Żywotność: co najmniej 300000h Chłodzenie kompatybilne z płytą główną (Punkt 2) i procesorem (Punkt 3), całkowity rozmiar chłodzenia ma zmieścić się w obudowie (Punkt 9) wraz z pozostałymi komponentami – dyski (Punkt 6), zewnętrzna karta sieciowa (Punkt 7), karta GPU (Punkt 8), zasilacz (Punkt 10) | TAK / NIE* |
| 6. | Pamięć masowa – 2 dyski PCIe 4.0 NVMe | Każdy pojedynczy dysk o następujących parametrach: Rozmiar co najmniej 4TB Złącze NVMe PCIe 4.0 Wskaźnik TBW (Total Bytes Written) Min. 1200TB Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 1,5 miliona godzin Szybkość zapisu min. 6800 MB/s Szybkość odczytu min. 7400 MB/s Odczyt losowy min.1400000 operacji I/O na sek. Zapis losowy min.1500000 operacji I/O na sek. Obsługa S.M.A.R.T Szyfrowanie sprzętowe conajmniej AES 256-bit Dysk kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2 | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 7. | Obsługa sieci, interfejsy sieciowe | Płyta główna obsługująca sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, oraz sieci przewodowe LAN poprzez co najmniej jedno gniazdo RJ-45 obsługujące standard Ethernet 2,5Gb/s lub szybszy | TAK / NIE* |
| 8. | Karta GPU | taktowanie rdzenia 2310 MHz (2730 MHz w trybie boost) porty monitora: co najmniej 2xHDMI 2.1 i 2xDisplayPort 1.4a, aktywne chłodzenie co najmniej trzema wiatrakami wielkość pamięci: co najmniej 12 GB GDDR6X, Szyna danych conajmniej 192 bit Taktowanie pamięci conajmniej 21000 MHz Obsługiwana rozdzielczość conajmniej 7680 x 4320 rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0, liczba rdzeni CUDA: co najmniej 7600, obsługiwane standardy: minimum DirectX 12, OpenGl 4.6 Liczba wentylatorów 3 rozmiar karty kompatybilny do umieszczenia z pozostałymi komponentami komputera | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 9. | Obudowa | Obudowa wspierająca płyty główne standardu ATX Rozmiar obudowy Midi Tower, wyposażona w panel przedni i panel tylni Wyciszenie : maty zminimalizujące hałas emitowany Zamontowane ciche wentylatory, skonfigurowane optymalnie pod kątem efektywnego chłodzenia obudowy Co najmniej jeden wentylator z tyłu Co najmniej trzy wentylatory z przodu Co najmniej dwa wentylator na górnym panelu Co najmniej jeden wentylator na dolnym panelu min. 1x Gniazdo USB 3.1 gen 1, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe – wszystkie dostępne od góry obudowy Zdejmowany przedni panel Możliwość montażu chłodzenia wodnego Filtry anty-kurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy | TAK / NIE* |
| 10 | Zasilacz | Moc co najmniej 1000W Certyfikat sprawności co najmniej 80 Plus Platinium Sprawność na poziomie co najmniej 95% Średnica wentylatora co najmniej 135mm Dostępne zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Aktywny układ PFC Format ATX W pełni modularny Pobór mocy w stanie spoczynku poniżej 0,14 W Poziom generowanego hałasu przy 100% obiążeniu poniżej 26 dB(A) | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 11. | Wsparcie zasilania w razie awarii | Rozwiązanie stacjonarne biurkowe typu UPS o następujących parametrach: Moc pozorna co najmniej 1300VA Moc skuteczna co najmniej 780W Liczba gniazd IEC C13: co najmniej 8 Czas przełączania: 12 ms lub lepszy Czas pracy przy pełnym obciązeniu co najmniej 2 min. Czas pracy przy obciązeniu 400 W co najmniej 10 min. Obudowa typu tower Dostępne gniazda RJ45: co najmniej 2 gniazda Pojemność baterii co najmniej 6,0 Ah Średni czas ładowania – 16h lub lepszy, jednakże lepszy czas ładowania nie może wynikać z mniejszego rozmiaru baterii Wbudowany wyświetlacz LCD Automatyczna regulacja napięcia Maksymalna waga 10,5kg Wymiary: maksymalna wysokość 250mm, maksymalna szerokość 100mm, maksymalna głębokość 385mm | TAK / NIE* |
| 12. | Monitor | Rozmiar monitora – co najmniej 34 cale Częstotliwość odświeżania – co najmniej 180 Hz Czas reakcji (MPRT) nie wiecej niż 0,4ms Kontrast statyczny conajmniej 4000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy) conajmniej 175° Rozdzielczość co najmniej 3440x1440 (UWQHD), format 21:9 Co najmniej jedno złącze HDMI, co najmniej jedno złącze DisplayPort, co najmniej jedno złącze USB Typ matrycy: VA, podświetlenie LED, matowa powłowa matrycy Ekran zakrzywiony 1500 R Wbudowana regulacja wysokości | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 13. | Akcesoria komputerowe | Klawiatura i mysz – zestaw przewodowy, na złącze USB, kolor czarny. Klawiatura pełna z regulowaną wysokością, z częścią numeryczną, iędzynarodowy układ klawiatury, wskaźniki Caps Lock i Num Lock, długość kabla conajmniej 150 cm. Myszy optyczna, liczba przycisków 3, kółko przewijania optyczne, długość kabla co najmniej 180 cm | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 14. | Systemy operacyjne | Możliwość instalacji systemów Windows 10/11 Pro/Enterprise, Linux | TAK / NIE* |
| 15. | Gwarancja | Czas trwania min. 36 miesięcy | TAK / NIE* |
| 16 | Termin wykonania: 4 tygodnie od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 17. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 20. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 21. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.3. Dostawa : Stacja robocza PC do badań sieci bezprzewodowych

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Stacja robocza PC do badań bezprzewodowych | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny stacji roboczej | Stacja robocza PC do badań bezprzewodowych | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 2. | Płyta główna | Obsługa procesora wskazanego w Punkcie 3 Obsługa pamięci RAM do standardu DDR5-5600 bez OC, Obsługa pamięci RAM do standardu DDR-8000 z OC Maksymalnie obsługiwany rozmiar pamięci RAM – co najmniej 128GB RAM Co najmniej 4 sloty na kości pamięci RAM Pamięć RAM obsługiwana dwukanałowo Conajmniej 3 sloty PCIe w tym conajmniej: 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (x16) 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (x4) 1 x gniazdo PCIe 3.0 x1 Co najmniej 4 złącza M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 w tym conajmniej 2 chłodzone radiatorem Co najmniej 4 złącza SATA III (6 Gb/s) Co najmniej 1 złącze USB 20Gb/s (gniazdo USB-C), co najmniej 3 złącza USB 10Gb/s (w tym jedno w gnieździe USB-C) Co najmniej 1 złącze Thunderbolt w standardzie 4 Obsługa sieci lokalnej Ethernet RJ46 conajmniej 2,5Gb/s Obsługa RAID 0,1, 5, 10 Bezprzewodowa łączność: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth w wersji conajmniej 5.3 Możliwość obsługi kart GPU (Punkt 8) i sieciowej (Punkt 7) Sekcja zasilania chłodzona co najmniej radiatorem Chipset chłodzony co najmniej radiatorem Wsparcie inteligentnego chłodzienia | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 3. | Procesor | Co najmniej 24 rdzenie, w czym co najmniej 8 rdzeni wskazane przez producenta jako rdzenie wydajnościowe Obsługa co najmniej 32 wątków Maksymalny podstawowy TDP: 125W Oblokowany mnożnik Pamięć podręczna co najmniej 36MB Obsługa pamięci RAM w standardach DDR4 i DDR5 Wspierający szynę PCIe w standardzie 5.0 i 4.0 Wsparcie dla wirtualizacji Osiągający min. 61000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Procesor kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ producenta i model** |
| 4. | Pamięć RAM | Rozmiar pamięci: co najmniej 64GB w dwóch kościach Standard pamięci DDR5-6000 Częstotliwość pracy min. 6000 MHz Opóźnienie CL30 lub lepsze Chłodzenie za pomocą radiatora Obsługa profili pamięci (XMP/AMP) Napięcie 1,4 V | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 5. | Chłodzenie procesora | Rodzaj chłodzenia: radiator z wentylatorami Montaż: wertykalny Liczba wentylatorów: min. 2 Rozmiar minimalny pojedynczego wentylatora: 120mm Kontrola obrotów: PWM, Prędkość obrotowa: max. 1500 obr./min., Maksymalny poziom hałasu: 25 dB, Przepływ powietrza min. 67 CFM Maksymalne TDP conajmniej 240W. Liczba ciepłowodów: co najmniej 7 Średnica ciepłowodów: co najmniej 6mm Żywotność: co najmniej 300000h Chłodzenie kompatybilne z płytą główną (Punkt 2) i procesorem (Punkt 3), całkowity rozmiar chłodzenia ma zmieścić się w obudowie (Punkt 9) wraz z pozostałymi komponentami – dyski (Punkt 6), zewnętrzna karta sieciowa (Punkt 7), karta GPU (Punkt 8), zasilacz (Punkt 10) | TAK / NIE* |
| 6. | Pamięć masowa – 2 dyski PCIe 4.0 NVMe | Każdy pojedynczy dysk o następujących parametrach: Rozmiar co najmniej 4TB Złącze NVMe PCIe 4.0 Wskaźnik TBW (Total Bytes Written) Min. 1200TB Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 1,5 miliona godzin Szybkość zapisu min. 6800 MB/s Szybkość odczytu min. 7400 MB/s Odczyt losowy min.1400000 operacji I/O na sek. Zapis losowy min.1500000 operacji I/O na sek. Obsługa S.M.A.R.T Szyfrowanie sprzętowe conajmniej AES 256-bit Dysk kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2 | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 7. | Obsługa sieci, interfejsy sieciowe | Płyta główna obsługująca sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, oraz sieci przewodowe LAN poprzez co najmniej jedno gniazdo RJ-45 obsługujące standard Ethernet 2,5Gb/s lub szybszy | TAK / NIE* |
| 8. | Karta GPU | taktowanie rdzenia min. 2300 MHz (min. 2550 MHz w trybie boost) szyna danych min. 128 bit wielkość pamięci: co najmniej 8 GB GDDR6, porty monitora: co najmniej 1xHDMI 2.1 i 2xDisplayPort 1.4a, aktywne chłodzenie co najmniej dwoma wiatrakami rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0, Procesory strumieniowe: co najmniej 4300, obsługiwane standardy: minimum DirectX 12, OpenGl 4.6 rozmiar karty kompatybilny do umieszczenia z pozostałymi komponentami komputera | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 9. | Obudowa | Obudowa wspierająca płyty główne standardu ATX Rozmiar obudowy Midi Tower, wyposażona w panel przedni i panel tylni Wyciszenie : maty zminimalizujące hałas emitowany Zamontowane ciche wentylatory, skonfigurowane optymalnie pod kątem efektywnego chłodzenia obudowy Co najmniej jeden wentylator z tyłu Co najmniej trzy wentylatory z przodu Co najmniej dwa wentylator na górnym panelu Co najmniej jeden wentylator na dolnym panelu min. 1x Gniazdo USB 3.1 gen 1, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe – wszystkie dostępne od góry obudowy Zdejmowany przedni panel Możliwość montażu chłodzenia wodnego Filtry anty-kurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy | TAK / NIE* |
| 10 | Zasilacz | Moc co najmniej 1000W Certyfikat sprawności co najmniej 80 Plus Platinium Sprawność na poziomie co najmniej 95% Średnica wentylatora co najmniej 135mm Dostępne zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Aktywny układ PFC Format ATX W pełni modularny Pobór mocy w stanie spoczynku poniżej 0,14 W Poziom generowanego hałasu przy 100% obiążeniu poniżej 26 dB(A) | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 11. | Wsparcie zasilania w razie awarii | Rozwiązanie stacjonarne biurkowe typu UPS o następujących parametrach: Moc pozorna co najmniej 1300VA Moc skuteczna co najmniej 780W Liczba gniazd IEC C13: co najmniej 8 Czas przełączania: 12 ms lub lepszy Czas pracy przy pełnym obciązeniu co najmniej 2 min. Czas pracy przy obciązeniu 400 W co najmniej 10 min. Obudowa typu tower Dostępne gniazda RJ45: co najmniej 2 gniazda Pojemność baterii co najmniej 6,0 Ah Średni czas ładowania – 16h lub lepszy, jednakże lepszy czas ładowania nie może wynikać z mniejszego rozmiaru baterii Wbudowany wyświetlacz LCD Automatyczna regulacja napięcia Maksymalna waga 10,5kg Wymiary: maksymalna wysokość 250mm, maksymalna szerokość 100mm, maksymalna głębokość 385mm | TAK / NIE* |
| 12. | Monitor | Rozmiar monitora – co najmniej 34 cale Częstotliwość odświeżania – co najmniej 180 Hz Czas reakcji (MPRT) nie wiecej niż 0,4ms Kontrast statyczny conajmniej 4000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy) conajmniej 175° Rozdzielczość co najmniej 3440x1440 (UWQHD), format 21:9 Co najmniej jedno złącze HDMI, co najmniej jedno złącze DisplayPort, co najmniej jedno złącze USB Typ matrycy: VA, podświetlenie LED, matowa powłowa matrycy Ekran zakrzywiony 1500 R Wbudowana regulacja wysokości | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 13. | Urządzenie peryferyjne SDR | Wyposażenie urządzenia SDR: Układ FPGA na poziomie Xilinx Spartan-6 XC6SLX75 lub lepszym Specyfikacja RF: Kanały: 1 TX, 1 RX half lub full duplex Min. zakres częstotliwości: od 70 MHz do 6 GHz Pasmo conajmniej 200 kHz - 55 MHz Przepustowość: co najmniej do 56 MHz IIP3 na poziomie co najmniej -20 dBm Moc wyjściowa do 10 dBm Współczynnik szumów do 8 dB Wydajność konwersji: Częstotliwość próbkowania ADC co najmniej 61 MS/s Rozdzielczość ADC co najmniej 12 bitów Częstotliwość próbkowania DAC co najmniej 61 MS/s Rozdzielczość DAC co najmniej 12 bitów Częstotliwość próbkowania hosta (16b) co najmniej 61 MS/s Dokładność częstotliwości w przedziale co najmniej +/- 2,0 ppm Z odblokowanym GPS Odniesienie TCXO w przedziale co najmniej ± 75 ppb Z zablokowanym GPS Odniesienie TCXO w przedziale co najmniej <1 ppb Zegar odniesienia co najmniej 10 MHz Kompatybilność z GNU Radio i OpenBTS API conajmniej dla C i Python Zasilanie USB: 5 V Wyposażenie dodatkowe: 2 x zestaw anten 5G/4G/3G/2G/LPWA/LoRa (ze złączem SMA) – kompatybilne z urządzeniem SDR wg specyfikacji powyżej | TAK / NIE* |
| 14. | Akcesoria komputerowe | Klawiatura i mysz – zestaw przewodowy, na złącze USB, kolor czarny. Klawiatura pełna z regulowaną wysokością, z częścią numeryczną, iędzynarodowy układ klawiatury, wskaźniki Caps Lock i Num Lock, długość kabla conajmniej 150 cm. Myszy optyczna, liczba przycisków 3, kółko przewijania optyczne, długość kabla co najmniej 180 cm | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 15. | Systemy operacyjne | Możliwość instalacji systemów Windows 10/11 Pro/Enterprise, Linux | TAK / NIE* |
| 16. | Gwarancja | Czas trwania min. 36 miesięcy | TAK / NIE* |
| 17. | Termin wykonania: 4 tygodnie od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 20. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 21. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 22. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.4. Dostawa : Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny stacji roboczej | Stacja robocza PC do badań urządzeń wbudowanych | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 2. | Płyta główna | Obsługa procesora wskazanego w Punkcie 3 Obsługa pamięci RAM do standardu DDR5-5600 bez OC, Obsługa pamięci RAM do standardu DDR-8000 z OC Maksymalnie obsługiwany rozmiar pamięci RAM – co najmniej 128GB RAM Co najmniej 4 sloty na kości pamięci RAM Pamięć RAM obsługiwana dwukanałowo Conajmniej 3 sloty PCIe w tym conajmniej: 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (x16) 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (x4) 1 x gniazdo PCIe 3.0 x1 Co najmniej 4 złącza M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 w tym conajmniej 2 chłodzone radiatorem Co najmniej 4 złącza SATA III (6 Gb/s) Co najmniej 1 złącze USB 20Gb/s (gniazdo USB-C), co najmniej 3 złącza USB 10Gb/s (w tym jedno w gnieździe USB-C) Co najmniej 1 złącze Thunderbolt w standardzie 4 Obsługa sieci lokalnej Ethernet RJ46 conajmniej 2,5Gb/s Obsługa RAID 0,1, 5, 10 Bezprzewodowa łączność: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth w wersji conajmniej 5.3 Możliwość obsługi kart GPU (Punkt 8) i sieciowej (Punkt 7) Sekcja zasilania chłodzona co najmniej radiatorem Chipset chłodzony co najmniej radiatorem Wsparcie inteligentnego chłodzienia | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 3. | Procesor | Co najmniej 24 rdzenie, w czym co najmniej 8 rdzeni wskazane przez producenta jako rdzenie wydajnościowe Obsługa co najmniej 32 wątków Maksymalny podstawowy TDP: 125W Oblokowany mnożnik Pamięć podręczna co najmniej 36MB Obsługa pamięci RAM w standardach DDR4 i DDR5 Wspierający szynę PCIe w standardzie 5.0 i 4.0 Wsparcie dla wirtualizacji Osiągający min. 61000 pkt. w teście z dnia 19.02.2024. „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“. Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Procesor kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2. | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ producenta i model** |
| 4. | Pamięć RAM | Rozmiar pamięci: co najmniej 64GB w dwóch kościach Standard pamięci DDR5-6000 Częstotliwość pracy min. 6000 MHz Opóźnienie CL30 lub lepsze Chłodzenie za pomocą radiatora Obsługa profili pamięci (XMP/AMP) Napięcie 1,4 V | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 5. | Chłodzenie procesora | Rodzaj chłodzenia: radiator z wentylatorami Montaż: wertykalny Liczba wentylatorów: min. 2 Rozmiar minimalny pojedynczego wentylatora: 120mm Kontrola obrotów: PWM, Prędkość obrotowa: max. 1500 obr./min., Maksymalny poziom hałasu: 25 dB, Przepływ powietrza min. 67 CFM Maksymalne TDP conajmniej 240W. Liczba ciepłowodów: co najmniej 7 Średnica ciepłowodów: co najmniej 6mm Żywotność: co najmniej 300000h Chłodzenie kompatybilne z płytą główną (Punkt 2) i procesorem (Punkt 3), całkowity rozmiar chłodzenia ma zmieścić się w obudowie (Punkt 9) wraz z pozostałymi komponentami – dyski (Punkt 6), zewnętrzna karta sieciowa (Punkt 7), karta GPU (Punkt 8), zasilacz (Punkt 10) | TAK / NIE* |
| 6. | Pamięć masowa – 2 dyski PCIe 4.0 NVMe | Każdy pojedynczy dysk o następujących parametrach: Rozmiar co najmniej 4TB Złącze NVMe PCIe 4.0 Wskaźnik TBW (Total Bytes Written) Min. 1200TB Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 1,5 miliona godzin Szybkość zapisu min. 6800 MB/s Szybkość odczytu min. 7400 MB/s Odczyt losowy min.1400000 operacji I/O na sek. Zapis losowy min.1500000 operacji I/O na sek. Obsługa S.M.A.R.T Szyfrowanie sprzętowe conajmniej AES 256-bit Dysk kompatybilny z płytą główną w Punkcie 2 | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 7. | Obsługa sieci, interfejsy sieciowe | Płyta główna obsługująca sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, oraz sieci przewodowe LAN poprzez co najmniej jedno gniazdo RJ-45 obsługujące standard Ethernet 2,5Gb/s lub szybszy | TAK / NIE* |
| 8. | Karta GPU | taktowanie rdzenia min. 2300 MHz (min. 2550 MHz w trybie boost) szyna danych min. 128 bit wielkość pamięci: co najmniej 8 GB GDDR6, porty monitora: co najmniej 1xHDMI 2.1 i 2xDisplayPort 1.4a, aktywne chłodzenie co najmniej dwoma wiatrakami rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0, Procesory strumieniowe: co najmniej 4300, obsługiwane standardy: minimum DirectX 12, OpenGl 4.6 rozmiar karty kompatybilny do umieszczenia z pozostałymi komponentami komputera | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 9. | Obudowa | Obudowa wspierająca płyty główne standardu ATX Rozmiar obudowy Midi Tower, wyposażona w panel przedni i panel tylni Wyciszenie : maty zminimalizujące hałas emitowany Zamontowane ciche wentylatory, skonfigurowane optymalnie pod kątem efektywnego chłodzenia obudowy Co najmniej jeden wentylator z tyłu Co najmniej trzy wentylatory z przodu Co najmniej dwa wentylator na górnym panelu Co najmniej jeden wentylator na dolnym panelu min. 1x Gniazdo USB 3.1 gen 1, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe – wszystkie dostępne od góry obudowy Zdejmowany przedni panel Możliwość montażu chłodzenia wodnego Filtry anty-kurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy | TAK / NIE* |
| 10 | Zasilacz | Moc co najmniej 1000W Certyfikat sprawności co najmniej 80 Plus Platinium Sprawność na poziomie co najmniej 95% Średnica wentylatora co najmniej 135mm Dostępne zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP Aktywny układ PFC Format ATX W pełni modularny Pobór mocy w stanie spoczynku poniżej 0,14 W Poziom generowanego hałasu przy 100% obiążeniu poniżej 26 dB(A) | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 11. | Wsparcie zasilania w razie awarii | Rozwiązanie stacjonarne biurkowe typu UPS o następujących parametrach: Moc pozorna co najmniej 1300VA Moc skuteczna co najmniej 780W Liczba gniazd IEC C13: co najmniej 8 Czas przełączania: 12 ms lub lepszy Czas pracy przy pełnym obciązeniu co najmniej 2 min. Czas pracy przy obciązeniu 400 W co najmniej 10 min. Obudowa typu tower Dostępne gniazda RJ45: co najmniej 2 gniazda Pojemność baterii co najmniej 6,0 Ah Średni czas ładowania – 16h lub lepszy, jednakże lepszy czas ładowania nie może wynikać z mniejszego rozmiaru baterii Wbudowany wyświetlacz LCD Automatyczna regulacja napięcia Maksymalna waga 10,5kg Wymiary: maksymalna wysokość 250mm, maksymalna szerokość 100mm, maksymalna głębokość 385mm | TAK / NIE* |
| 12. | Monitor | Rozmiar monitora – co najmniej 34 cale Częstotliwość odświeżania – co najmniej 180 Hz Czas reakcji (MPRT) nie wiecej niż 0,4ms Kontrast statyczny conajmniej 4000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy) conajmniej 175° Rozdzielczość co najmniej 3440x1440 (UWQHD), format 21:9 Co najmniej jedno złącze HDMI, co najmniej jedno złącze DisplayPort, co najmniej jedno złącze USB Typ matrycy: VA, podświetlenie LED, matowa powłowa matrycy Ekran zakrzywiony 1500 R Wbudowana regulacja wysokości | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 13. | Akcesoria komputerowe | Klawiatura i mysz – zestaw przewodowy, na złącze USB, kolor czarny. Klawiatura pełna z regulowaną wysokością, z częścią numeryczną, iędzynarodowy układ klawiatury, wskaźniki Caps Lock i Num Lock, długość kabla conajmniej 150 cm. Myszy optyczna, liczba przycisków 3, kółko przewijania optyczne, długość kabla co najmniej 180 cm | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model ** |
| 14. | Systemy operacyjne | Możliwość instalacji systemów Windows 10/11 Pro/Enterprise, Linux | TAK / NIE* |
| 15. | Gwarancja | Czas trwania min. 36 miesięcy | TAK / NIE* |
| 16. | Termin wykonania : 4 tygodnie od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 17. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 18. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 19. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 20. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 21. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametró

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               																															___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)