Zmieniony załącznik nr 1.1 do SWZ

# PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO - BAZOWEGO                        W WERSJI POLICYJNEJ NIEOZNAKOWANEJ WYPOSAŻONEGO 
W VIDEOREJESTRATOR

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj nadwozia | - | homologowane wg kategorii M1, Sedan (AA), Kombi (AC), hatchback lub liftback (AB) | TAK / NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2021 | TAK / NIE |
| 3. | Kolor nadwozia z wyłączeniem kolorów jaskrawych. Poprzez „kolor jaskrawy” rozumie się intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory | - | stonowany, metalizowany | TAK / NIE |
| 4. | Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE). W przypadku zaoferowania pojazdu z końcowej partii produkcji Wykonawca musi do każdego takiego dostarczanego pojazdu dołączyć „Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji”. Oświadczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem, a osoba je podpisująca musi posiadać stosowne upoważnienie. | - | benzynowy – 4-suwowy lub wysokoprężny z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6. . |  |
| 5. | Rozstaw osi pojazdu (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2650 |  |
| 6. | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 4350 |  |
| 7. | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE) | cm3 | nie mniejsza niż 1980 |  |
| 8. | Maksymalna moc netto silnika (według danych z pkt. 27 Świadectwa zgodności WE) | kW | min. 160 |  |
| 9. | Prędkość max. pojazdu (według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE) | km/h | nie mniejsza niż 230 |  |
| 10 | Uśrednione zużycie energii. Zużycie energii dla danego pojazdu należy podać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 32 MJ/l. ( dla pojazdów benzynowych). Dla cyklu mieszanego według pkt. 49.4 świadectwa zgodności WE (WLTP). | MJ/km | wymagane (uśrednione zużycie energii) |  |
| 11. | Przyśpieszenie (0-100 km/h) | s | minimum 7 | TAK / NIE |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane | TAK / NIE |
| 13. | Skrzynia biegów w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu | - | manualna lub automatyczna | TAK / NIE |
| 14. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w: - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - elektroniczny asystent sił hamowania, - elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylnią oś pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 15. | Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 16. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 17. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Minimum przednie i boczne poduszki gazowe dla I-go rzędu siedzeń | - | wymagane | TAK / NIE |
| 19. | Boczne pełno wymiarowe kurtyny gazowe, obejmujące swym działaniem przestrzeń siedzeń minimum przednich | - | wymagane | TAK / NIE |
| 20. | Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 21. | Drzwi boczne skrzydłowe dla I i II rzędu siedzeń (przedział I i II) oraz klapa bagażnika uchylna do góry (przedział III) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Drzwi przedziału II oraz tylnia klapa bagażnika powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające ich otwarcie z wewnątrz i z zewnątrz przez osoby do tego niepowołane. Ich blokowanie i odblokowywanie musi być możliwe przyciskiem znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Wszystkie drzwi przeszklone | - | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Szyby tylne boczne i tylna, fabrycznie przyciemnione do maksymalnego poziomu oferowanego przez producenta pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Szyby w drzwiach min przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 26. | Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód-tył, góra-dół oraz siedzenia dysponenta w płaszczyźnie: przód-tył. Płynna regulacją pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie | - | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | wymagane | TAK / NIE |
| 28. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na feldze aluminiowej z fabrycznej oferty producenta pojazdów - bieżnik nie może być kierunkowy. | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 29. | Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). Opony muszą być możliwe do zastosowania wymiennie z ogumieniem letnim. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.) | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 30. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 28 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 31. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 28 oraz 29 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE | - | wymagane | TAK / NIE |
| 32. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 33. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych | - | wymagane | TAK / NIE |
| 34. | Wykonawca dostarczy pojazd na kołach z ogumieniem śniegowym ( zimowym) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 35. | Komplet kół nie będący na kołach musi być dostarczony w pokrowcach foliowych (każda opona osobno) uniemożliwiających zabrudzenie elementów wewnątrz pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 36. | Pojazd musi być wyposażony w światła: a) przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję, b) do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdu lub montowane dodatkowo, posiadające homologację zgodnie z regulaminem 48 EKG ONZ, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | - | wymagane | TAK / NIE |
| 37. | Oświetlenie przestrzeni bagażowej | - | wymagane | TAK / NIE |
| 38. | Zderzaki oraz lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia lub czarne | - | wymagane | TAK / NIE |
| 39. | Klimatyzacja minimum manualna | - | Manualna/ półautomatyczna/automatyczna |  |
| 40. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki oraz antenę | - | wymagane | TAK / NIE |
| 41. | Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | wymagane | TAK / NIE |
| 42. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilajzer) – minimum jedno fabryczne. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 43. | Centralny zamek sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |

WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 2. | Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 4. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 5. | Dywaniki gumowe (podłogowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń) oraz dodatkowa mata bagażnika | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 6. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 7. | Młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa; mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 8. | Siatka elastyczna służąca do unieruchomienia przewożonych przedmiotów w bagażniku | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 9. | Apteczka samochodowa w której skład wchodzą, co najmniej: | szt. | 1 | TAK / NIE |
|  | rękawice lateksowe | 3 pary |  |  |  |
|  | rękawice nitrylowe | 3 pary |  |  |  |
|  | nóż lub nożyce do przecinania pasów bezpieczeństwa, ubrań | 1 szt. |  |  |  |
|  | opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. (100 szt.) |  |  |  |
|  | bandaże dziane 2m x 10 cm | 5 szt. |  |  |  |
|  | bandaże elastyczne 3m x 15 cm | 2 szt. |  |  |  |
|  | woda utleniona (100 ml) | 1 flakon |  |  |  |
|  | folia termoizolacyjne | 1 szt. |  |  |  |
|  | opatrunki hydrożelowe | 3 szt. |  |  |  |
|  | rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) | 1 szt. |  |  |  |
|  | preparat dezynfekcyjny | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Przenośna lampa halogenowa tzw. „szperacz” z żarówką H1 lub H3 o mocy 55W, lub wykonana w technologii LED o porównywalnej sile światła, zasilana z gniazd opisanych w pkt. 1 i 12, z przewodem zasilającym spiralnym o długość min. 5 m, w stanie rozciągniętym | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 11. | Koc gaśniczy | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 12. | Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 13. | Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsce montażu zostanie ustalone po wyłonieniu wykonawcy. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 14. | Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. Liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej.(materiały użyte do wykonania tablic zostały określone w załączniku 1.2) | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 15. | Lampa wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Szczegóły techniczne lampy opisane w załączniku 1.2 pkt. 3 | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 16. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 17. | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471) | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 18. | Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 19 | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 | szt. | 1 | TAK / NIE |

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:

- Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia           z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie        w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”.

- W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.